съдържание

1	Описание на съдържанието, основните цели на План за управление на речните басейни в Дунавски район и връзката му с други релевантни планове и програми…………………………………………………………………………………..	1

1.1	Съдържание на План за управление на речните басейни в Дунавски район……………….	1

1.2	Основнa цел на План за управление на речните басейни в Дунавски район………………	4

1.3	Връзка на План за управление на речните басейни в Дунавски район с други релевантни планове и програми………………………………………………………………………………………..	7

2	Релевантни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на План за управление на речните басейни в Дунавски район……………………………………………………………………….…	7

2.1	Въздух, климатични фактори………………………………………………………………………	8

2.1.1	Климатични фактори……………………………………………………………………………………..	8

2.1.2	Състояние на качеството на атмосферния въздух………………………………………………………	8

2.2	Води…………………………………………………………………………………………………….	9

2.2.1	Повърхностни води……………………………………………………………………………………….	9

2.2.2	Подземни води……………………………………………………………………………………………	14

2.3	Почви………………………………………………………………………………………………….	16

2.4	Ландшафт…………………………………………………………………………………………….	19

2.5	Биологично разнообразие, флора, фауна………………………………………………………..	20

2.6	Материални активи…………………………………………………………………………………	23

2.7	Отпадъци……………………………………………………………………………………………..	24

2.8	Население и човешко здраве………………………………………………………………………	24

2.9	Развитие на околната среда без прилагането на План за управление на речните басейни в Дунавски район……………………………………………………………………………………………	27

3	Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати…………………………………………………………………….	29

3.1	Териториите, определени за водочерпене за човешка консумация………………………..	30

3.2	Териториите, определени за такива с цел опазване на икономически значими водни видове……………………………………………………………………………………………………….	30

3.3	Водни обекти, определени като води за рекреация, включително определените като зони за къпане съгласно Директива 76/160/ЕИО……………………………………………………………	30

3.4	Зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО и зоните, обявени като уязвими съгласно Директива 91/676/ЕИО……..	30

3.5	Зони, определени като чувствителни с цел опазване на местообитания, при които поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им, включително съответните обекти по “Натура 2000”, определени съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО…………………………………………………………………………………..	31

4	Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към План за управление на речните басейни в Дунавски район…………………………………………………………………………………………	31

4.1	Въздух, климатични фактори……………………………………………………………………..	31

4.2	Повърхностни води…………………………………………………………………………………	32

4.2.1	Проблеми, свързани с количеството на водите………………………………………………………..	32

4.2.2	Проблеми, свързани с качеството на водите…………………………………………………………...	33

4.2.3	Хидроморфологични изменения и Защита от вредното въздействие на водите…………………….	34

4.2.4	Информационни проблеми……………………………………………………………………………..	34

4.3	Подземни води………………………………………………………………………………………	34

4.4	Почви………………………………………………………………………………………………….	36

4.5	Ландшафт…………………………………………………………………………………………….	37

4.6	Биологичното разнообразие, флора, фауна……………………………………………………..	37

4.7	Културно наследство………………………………………………………………………………	39

4.8	Отпадъци и техните местонахождения…………………………………………………………	39

4.9	Рискови енергийни източници…………………………………………………………………….	39

4.10	Материални активи…………………………………………………………………………………	40

4.11	Население, човешко здраве……………………………………………………………………….	40

4.12	Проблеми свързани с нормативната база……………………………………………………….	41

5	Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към План за управление на речните басейни в Дунавски район, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на Плана за управление……………………………………………………….	42

6	Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, отпадъци, културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях……………………………………………………………………………………………………………..	48

6.1	Екологична насоченост на ПУРБ………………………………………………………………..	48

6.2	Очаквани въздействия от прилагане на ПУРБ………………………………………………….	52

6.2.1	Въздух, климатични фактори……………………………………………………………………………	54

6.2.2	Води……………………………………………………………………………………………………….	55

6.2.3	Почви……………………………………………………………………………………………………...	59

6.2.4	Ландшафт…………………………………………………………………………………………………	61

6.2.5	Биологично разнообразие, фауна, флора……………………………………………………………….	62

6.2.6	Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство……	63

6.3	Материални активи…………………………………………………………………………………	63

6.4	Население, човешко здраве……………………………………………………………………….	64

7	Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната среда от осъществяването на Плана за управление върху околната среда…………………………………………………………………………………………	66

7.1	Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ………………………………………	67

7.1.1	Въздух, климатични фактори……………………………………………………………………………	67

7.1.2	Води……………………………………………………………………………………………………….	67

7.1.2.1	Повърхностни води……………………………………………………………………………………………………………	67

7.1.2.2	Подземни води…………………………………………………………………………………………………………………	68

7.1.3	Почви……………………………………………………………………………………………………...	68

7.1.4	Ландшафт…………………………………………………………………………………………………	68

7.1.5	Биологично разнообразие, фауна, флора……………………………………………………………….	68

7.1.6	Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство……	69

7.1.7	Материални активи………………………………………………………………………………………	69

7.1.8	Население, човешко здраве……………………………………………………………………………...	69

7.2	Мерки за съобразяване при прилагането на съответните планове за управление на речните басейни……………………………………………………………………………………………	69

7.2.1	Въздух, климатични фактори……………………………………………………………………………	69

7.2.2	Води……………………………………………………………………………………………………….	70

7.2.2.1	Повърхностни води…………………………………………………………………………………………………………	70

7.2.2.2	Подземни води………………………………………………………………………………………………………………..	70

7.2.3	Почви……………………………………………………………………………………………………..	71

7.2.4	Ландшафт…………………………………………………………………………………………………	72

7.2.5	Биологично разнообразие, фауна, флора………………………………………………………………	73

7.2.6	Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство……	77

7.2.7	Материални активи………………………………………………………………………………………	77

7.2.8	Население, човешко здраве………………………………………………………………………………	77

8	Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау………………………………………….	77

8.1	Мотиви за избор на разглежданите алтернативи……………………………………………….	77

8.2	Методите на извършване на екологична оценка………………………………………………	78

8.3	Трудностите при събиране на необходимата информация…………………………………...	78

9	Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането План за управление на речните басейни в Дунавски район………………………………………………………………………………………………………..	80

10	Заключение…………………………………………………………………………………………	84

11	Приложения към екологичната оценка……………………………………………..	87

11.1	Приложение 1 Връзка на ПУРБ с други релевантни стратегии, планове и програми……	87

11.2	Приложение 2 Оценяване екологичната насоченост и съответствие на основната цел и екологичните цели за повърхностните и за подземните води, заложени в План за управление на речните басейни в Дунавски район…………………………………………………………………	87

11.3	Приложение 3 Използвана литература и нормативни документи, източници на информация и на използваните методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда………………………………………………………………………………………………………..	87

11.4	Приложение 4 Съществуващо състояние на компонентите на околната среда………….	87

11.5	Приложение 5 Списък с подписи на експертите, разработили ЕО на План за управление на речните басейни в Дунавски район, копия от удостоверенията за вписване в регистъра на МОСВ по чл. 83, ал. 4 ЗООС, декларации по чл. 83, ал.1 от ЗООС и чл. 16, ал. 2 на НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми……………….	87

11.6	Приложение 6 Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им……………………………………	87

11.7	Приложение 7 Ситуация с нанесени установените източници на въздействия върху водите и на мерките, предвидени за осъществяване в ПУРБ по отношение на защитените зони и водните тела……………………………………………………………………………………………..	87

Списък на съкращенията

ПУРБ		План за управление на речните басейни

БД ДР		Басейнова дирекция Дунавски район

ЗБР БУ	Западнобеломорски район за басейново управление

ДР БУ		Дунавски район за басейново управление

ИБР БУ	Източнобеломорски район за басейново управление

ЧР БУ		Черноморски район за басейново управление

МОСВ		Министерство на околната среда и водите

ИАОС		Изпълнителна агенция по околна среда

РИОСВ	Регионална инспекция по околната среда и водите

ЕС		Европейски съюз

СЗО		Световната здравна организация

EРДВ		Европейска Рамкова директива за водите, Директива 2000/60/ЕС

ЕО		Екологична оценка

ОС		Оценка за съвместимост

ЗООС		Закон за опазване на околната среда

НПР		Национален план за развитие

НСИ		Национален статистически институт

НСОС и ПД	Национална стратегия за околна среда и План за действие

НСРР		Национална стратегическа референтна рамка

ООС		Опазване на околната среда

ОП		Оперативна програма

ОПОС		Оперативна програма „Околна среда”

ОПРР 		Оперативна програма „Регионално развитие”

SWOT		Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

УР		Устойчиво развитие

ХЗЗ		Хигиенно защитни зони

СОЗ		Санитарно охранителни зони

ЗПКМ		Закон за паметниците на културата и музеите

ПИВТ		Повърхностни изкуствени водни тела

ПВ		Повърхностни води

ВТ		Водно тяло

ПВТ		Повърхностно водно тяло

ЧЗ		Чувствителни зони

СМВТ		Силно модифицирано водно тяло

ПСОВ		Пречиствателни станции за отпадъчни води

ПСПВ		Пречиствателна станция за питейни води

ПРЗ		Препарати за растителна защита

КАВ		Качество на атмосферния въздух

ПДК		Пределно допустими концентрации

БПК5		Биологично потребен кислород

РО4 		Фосфати

ФПЧ		Фини прахови частици

EQR		Индекс за оценка на екологичното състояние

АИБИ		Адаптиран ирландски биологичен индекс

НП		Национален парк

ПП		Природен парк

ЗПКМ		Закон за паметниците на културата и музеите

НИПК		Научен институт за паметниците на културата

ДНО		Депата за неопасни отпадъци

НЦЗИ		Национален център по здравна информация

ХТС		Хидротехнически съоръжения

ТЕЦ		Топло електрическа централа

ВЕЦ		Водно електрическа централа

ПРЗ		Препарати за растителна защита

ХМС		Хидро-метрични станции

ПСХЗПОВ		Пречиствателни станции за химически замърсени производствени отпадъчни води от производства със силно замърсени отпадъчни води с химически опасни вещества

ПУП		Подробен устройствен план

Qек 		екологично водно количество

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ

# Описание на съдържанието, основните цели на План за управление на речните басейни в Дунавски район и връзката му с други релевантни планове и програми

## Съдържание на План за управление на речните басейни в Дунавски район

Дунавски район за басейново управление е част от международния речен басейн на река Дунав. На север граничи с Р Румъния, на изток с Черноморския район за басейново управление, на запад с Р Сърбия и на юг с Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление. Дунавски район за басейново управление е разположен изцяло в Екорегион 12.

Дунавският район за басейново управление, съгласно Закона за водите, обхваща по-голямата част от Северна България и включва поречията на следните реки, вливащи се в р.Дунав или пресичащи западната ни граница:

- Поречие Ерма и Нишава;

- Поречия Огоста с реките западно от Огоста (Тополовец, Войнишка, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица);

- Поречие Искър;

- Поречие Вит;

- Поречие Осъм;

- Поречие Янтра;

- Поречия Русенски Лом с Дунавските Добруджански реки, западно от водосбора на малм-валанжския водоносен хоризонт.

Площта на района е 42 837 км2, което е над 38% от територията на България и в него живее 44% от общото население на страната. На територията на Дунавски район са разположени 111 общини, 15 области, 25 ВиК дружества. В района се намира и столицата на страната, гр.София (в Искърски подбасейн), който е най - бързорастящият икономически център на България. Нейното население е около 1,5 милиона души, което е 45% от общото население в Дунавски район. Административен център на района е гр.Плевен.

Планът за управление на речните басейни в Дунавски район предлага нови действия за управление на водите в района и съдържа 11 раздела, както следва:

- Раздел 1. Общо описание на характеристиките на Дунавски район - Общи характеристики (географски граници, екорегиони, характерни особености на райoна за басейново управление, значими проблеми в управлението на водите в Дунавски район); Характеристика на повърхностните води (идентифициране на категориите повърхностни води - реки, езера, изкуствени водни тела и силно модифицирани водни тела, типология на повърхностните води, определяне на водните тела за всяка категория повърхностни води - за категория река и за категория езеро); Характеристика на подземните води (идентифициране на подземните води, определяне на подземните водни тела, първоначално характеризиране на подземните водни тела, допълнително характеризиране на подземните водни тела).

- Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от човешка дейност върху състоянието на повърхностните води - Оценка на замърсяването от точкови източници (за повърхностни води и за подземни води); Оценка на замърсяването от дифузни източници, включително преглед на ползването на земите (съгласно Раздел ІV, чл.157, т.2 ”б от ЗВ) - за повърхностни води и за подземни води; Оценка на въздействието върху количеството на водите включително водовземанията (съгласно Раздел ІV, чл.157, т.2 ”в” от ЗВ) (за повърхностни води - повърхностен отток, водовземания и за подземни води - обща оценка на експлоатационния ресурс, оценка на водовземането); Анализ на други въздействия в резултат на човешката дейност върху състоянието на водите (съгласно Раздел VІ, чл.157 т.2”г” от ЗВ) (за повърхностни води и за подземни води); Оценка на риска за водните тела, за които съществува риск да не постигнат поставените екологични цели за опазване на околната среда (съгласно Раздел ІV, чл.156”к”) ( за повърхностни води и за подземни води).

- Раздел 3 Списък и карти на зоните за защита на водите – регистър на защитените територии - Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка консумация; Територии, обявени за опазване на стопански значими водни биологични видове (в българското законодателство няма дефинирани стопански значими водни биологични видове); Водни обекти, обявени за отдих, включително териториите, обозначени като води за къпане съгласно Директива 76/160/ЕЕС (на територията на Басейнова Дирекция Дунавски район няма учредени зони за къпане); Територии, чувствителни към хранителните съставки, включително територии, обявени за уязвими зони съгласно Директива 91/676/ЕЕС и територии, обявени за чувствителни територии съгласно Директива 91/271/ЕЕС (Защитени територии, определени като уязвими зони, Защитени територии, определени като чувствителни зони - обхващат цялата територия на Дунавски район за басейново управление); Територии, обявени за опазване на местообитания или биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, включително и съответните обекти на Натура 2000, обявени съгласно Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите и Директива 79/409/ЕЕС за птиците (има 107 броя защитени зони съгласно Директива за хабитатите и 47 броя защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и 5 броя от зоните се препокриват- Витоша, Студенец, Сребърна, Централен Балкан и Рила).

- Раздел 4 Мониторинг на водите - Цели, програми, оценки и резултати, включващ: Повърхностни води (Мониторингови програми за контролен, оперативен и проучвателен мониторинг; Оценка на екологичното състояние на повърхностните води - Биологични качествени елементи, Хидроморфологични елементи - водочерпене от повърхностни води, регулиране на оттока и морфологични изменения и Физикохимични елементи); Оценка на химическото състояние на повърхностните води (Основни физикохимически елементи, Специфични неприоритетни замърсители, Специфични приоритетни замърсители); Представяне на мониторинговите резултати и класификация на състоянията; Подземни води (Мрежи на количествен мониторинг контролен и оперативен мониторинг, Оценка на количественото и химическо състояние на подземните води - количествени и качествени елементи); Представяне на мониторинговите резултати и класификация на състоянията; Зони за защита на водите (45 подземни водни тела се явяват зони за защита на водите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, в уязвими зони, попада и голяма част от района за басейново управление на Дунавския басейн)

- Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда, включително случаите по чл.156”в” – 156„е” ЗВ, включващ: За Повърхностни водни тела – за постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015г. са поставени 5 цели; За подземните води – за постигане добро химично състояние и добро количествено състояние до 2015г. са поставени Екологични цели за количествен статус и Екологични цели за химичния статус; Зони за защита на водите - определени са цели за: Зони обявени по Натура 2000, Уязвими зони Чувствителни зони Санитарно охранителните зони; Списък на водните тела, които няма да постигнат целите - за повърхностни водни тела и за подземни водни тела.

- Раздел 6 Кратък преглед на икономическия анализ на водовземането - включващ Икономическа значимост на ключовите водоползвания; Основни икономически сектори включително оценка на настоящо състояние и възстановяване на разходите - икономическа и финансова (Анализ на степента на възстановяване на разходите за водни услуги, Цени на водните услуги за населението и оценка на социалната и на икономическата поносимост); Прогнозни сценарии за бъдещо развитие (Бизнес на всяка цена, Песимистичен сценарий, Реалистичен сценарий, Оптимистичен сценарий).

- Раздел 7 Кратък преглед на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, включващ: Базисни мерки по чл. 156, ал. 2 от ЗВ; Допълнителни мерки по чл. 156, ал. 2 от ЗВ (с Предложение за Програма от мерки за опазване на водите); Институционален и инвестиционален анализ на програмите от мерки.

- Раздел 8. Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на Дунавски районза басейново управление, отнасящи се за отделни подбасейни, сектори, проблеми или типове води имащи отношение към ПУРБ - Изготвен е регистър на други подробни програми и планове в обхвата на басейновата дирекция, отнасящи се за отделните подбасейни, сектори, проблеми или типове води, заедно с описание на съдържанието им, във връзка с разработения ПУРБ.

- Раздел 9 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана (чл.157 т.10 от ЗВ), включващ: Обществени консултации (Писмени консултации, Устни консултации); Предоставяне на информация на широката общественост във връзка с Плановете за управление на речните басейни в България (изработване на телевизионни клипове, радио клипове, както и рекламни карета за печатни издания, които ще бъдат разпространявани в регионалните медии); Заседания на Басейновия съвет; Въвличане на медиите в процеса на информиране на обществеността; Информационни материали; Интернет страница – www.dunavbd.org.

- Раздел 10 Компетентен орган за управление на водите – наименование и адрес

- Раздел 11 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация по раздел VII, както и за програмите от мерки и данните от мониторинга, извършен в на раздел VIII на Наредба по чл. 135, Т.14 от зв.

Като приложения към Плана за управление на речните басейни в Дунавски район са дадени: Карти и Приложения към Раздели 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8.

## Основнa цел на План за управление на речните басейни в Дунавски район

Основната цел на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район е постигане на „добро състояние” на водите и свързаните с тях екосистеми до 2015г.

Целите за опазване на водите са насочени към постигане на добро състояние за основните категории води:

- За повърхностните води – постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015г.;

- За подземните води – добро химично състояние и добро количествено състояние до 2015г.;

- За изкуствени и силно модифицирани водни тела – добър екологичен потенциал и добро химично състояние до 2015г.

Доброто състояние е постигнато от водното тяло (повърхностно или подземно) когато и неговото екологично състояние и неговото химично състояние (съгласно Приложение V на РДВ) са поне добри. Целите за опазване на околната среда по отношение на водните ресурси са свързани с количеството и качеството на повърхностните и подземните води.

Повърхностни водни тела в Дунавски район:

На базата на идентифицираните значими точкови и дифузни източници на замърсяване, както и на изготвената хидробиологична, физикохимична и хидроморфологична оценка на повърхностните водните тела, са поставени следните 5 цели:

- Предотвратяване влошаването и запазване на доброто състояние на водното тяло;

- Намаляване на заустванията и разпространението на биогенни замърсители (азотни, серни и фосфорни съединения) до стойности за добър екологичен и химичен статус на водното тяло;

- Намаляване на заустванията на приоритетно опасни вещества (разтворими и неразтворими във водна среда) до стойности за добър химичен статус на водното тяло;

- Намаляване на заустванията на специфични вещества (разтворими и неразтворими във водна среда) до стойности за добър химичен статус на водното тяло;

- Намаляване на значимите морфологични изменения за подобряване на екологичния статус на водното тяло.

В случаите, когато за едно водно тяло е поставена повече от една цел, се приема най-строгата.

Повърхностните води в Дунавски район са различни категории: “река”, “езеро”, СМВТ – категория “река” и СМВТ – категория “езеро”.

От определените 160 бр. повърхностни водни тела в Дунавски район категория “река” са 119 бр и категория “езеро” са 41 бр.

За Дунавския речен басейн при първоначално направената риск оценка на повърхностни водни тела са определени:

- 49бр. водни тела в риск

- 20бр. водни тела евентуално в риск

- 51бр. водни тела в добро състояние

Повърхностните водни тела категория “езеро” - всички язовири, намиращи се на територията на Дунавски район за басейново управление са идентифицирани като повърхностни водни тела категория езеро. Прието е, че всеки язовир е едно самостоятелно водно тяло.

# Подземни водни тела в Дунавски район:

Целта за подземните води е постигане на „добро състояние”, което се обуславя от „доброто химично” и „доброто количествено” състояние на водните тела (ВТ).

За Дунавски район постигането на целите за „добро химично състояние” за подземните водни тела (ВТ) е свързано главно с предотвратяване и ограничаване на заустването на вредни вещества в подземни води, обръщане на явни и продължителни тенденции на покачване концентрацията на вредни вещества в подземните води,  изпълняване на стандартите и целите на европейските правни разпоредби за защитените територии, предотвратяване на влошаването, спазване на гранични и прагови стойности. Осем от определените в района  48 подземни водни тела, са в лошо химично състояние.

За Дунавски район постигане на целите за „добро количествено състояние” е свързано с ограничаване на водовземането, оптимизиране на водоползването, намаляване на загубите и проучвания. Черпените водни количества в района не надвишават естествените ресурси на всички подземни водни тела, т. е. те са в добро количествено състояние. По-малко строги мерки са определени за 19 подземните водни тела, за които съществува риск да не постигнат целите си.

В зависимост от оценката на химичното състояние на подземните водни тела и факторите, които влияят върху състоянието им са разработени предложения от мерки по водни тела за подобряване на състоянието и постигане на набелязаните цели. Мерките са два типа: основни и допълнителни мерки. Допълнителните мерки са насочени към подобряване на химичното и количественото състояние. За определените в лошо химично състояние подземни водни тела се прилага списък от мерки за подобряване на състоянието им.

Екологични цели за количествен статус

Данните за нивата на подземните водни тела показват, че в резултат на водочерпене не се надвишават естествените ресурси. Нивата на подземните водни тела не подлежат на антропогенни промени, което би довело до:

- непостигане на екологичните цели съгласно чл. 4 за зависимите повърхностни води;

- настъпване на всякакво съществено влошаване на състоянието на такива води;

- настъпване на всякакво съществено нарушаване на зависимите от подземните води сухоземни екосистеми;

- временни или постоянни промени на течението в пространствено ограничени области в резултат на настъпили промени в нивата на подземните води.

Екологични цели за химичния статус

- предотвратяване и ограничаване на заустването на вредни вещества в подземни води;

- обръщане на явни и продължителни тенденции на покачване концентрацията на вредни вещества в подземните води;

- изпълняване на стандартите и целите на европейските правни разпоредби за защитените територии, предотвратяване на влошаването;

- спазване на гранични и прагови стойности.

От определените 48 броя подземни водни тела в Дунавски район върху 22 от тях има въздействия от човешка дейност върху химичното им състояние. При оценката на риска през 2006 г. са определени по-малко строги цели за 5 броя подземни водни тела за количествено състояние и 17 броя за химично състояние. По-малко строги мерки са определени за подземните водни тела, за които съществува риск да не постигнат целите си, оконтурени по Дунавските низини, които разчитат на привлекаеми ресурси и са в пряка хидравлична връзка с водите на река Дунав. Същото се отнася и за ПВТ в речните тераси на десните притоци на р. Дунав и за поровите води в Софийската и Севлиевската котловини.

В План за управление на речните басейни в Дунавски район са предвидени мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, както следва:

Базисни мерки по чл. 156, ал. 2 от ЗВ - които вече се провеждат на базата на действащи правни разпоредби, които са в съответствие между провежданата политика на управление на водите в страната и възприетите принципи на устойчива политика за водите на Европейската общност.

Допълнителни мерки по чл. 156, ал. 2 от ЗВ, предназначени и прилагани в допълнение към основните мерки с цел постигане на целите, включващи:

- Поетапно закриване на депата за опасни отпадъци;

- Поетапно закриване на нерегламентирани сметища;

- Поетапно изграждане и въвеждане в експлоатация на регионалните депа за твърди битови отпадъци;

- Изграждане на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води;

- Изграждане на дъждовна канализация в чертите на предприятията и ЛПСОВ;

Програма от мерки за опазване на водите, включваща:

- Мерки при Точково замърсяване – 17 бр.

- Мерки при Дифузно замърсяване – 14 бр.

- Мерки при Хидроморфологични изменения – 7 бр.

- Мерки при Климатични промени – 3 бр.

- Превантивни Мерки – 18 бр.

- Образователни Мерки – 6 бр.

Мерките, които са задължителни за страната и са заложени в Националната програма за прилагане на Директива 91/271/ЕС за Градските отпадъчни води със съответната им единична стойност – това са 4 базисни мерки за достигане на добър екологичен статус, предвидени да бъдат реализирани до съответната година както следва:

- Изграждане на ГПСОВ - за агломерации с над 10 000 е.ж.: до 2010 г., съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕС за Градските отпадъчни води.

- Изграждане на ГПСОВ - за агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.: до 2014 г., съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕС за Градските отпадъчни води.

- Изграждане на нова канализационна мрежа за агломерации над 10 000 е.ж.: до 2010 г.

- Изграждане на нова канализационна мрежа за агломерации 2 000 до 10 000 е.ж.: до 2010 г.

За постигане на добър екологичен статус на водните тела при бъдещото разработване на Плана за управление са предвидени при необходимост да се приложат и следните мерки:

- Реконструкция на съществуващи ПСОВ за населени места от 2 000 до 10 000 е.ж. и с над 10 000 е.ж.

- Изграждане на нова водопроводна мрежа за населени места от 2 000 до 10 000 е.ж. и с над 10 000 е.ж.

- Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за населени места от 2 000 до 10 000 е.ж. и с над 10 000 е.ж.

- Изграждане на защитни прагове.

- Изграждане на рибни проходи към съществуващи защитни прагове.

- Изграждане на резервоари и язовири за ПБВ, напояване и хидроенергия

- Подобряване на напоителните системи

- Изграждане на водовземни съоръжения за собствено водоснабдяване на индустриални предприятия

Разгледани са и общи мерки за района за басейново управление. Те включват различни мерки за борба с климатичните промени, превантивни мерки за предотвратяване на нови замърсявания и образователни мерки за повишаване на информираността и  екологичната култура на населението.

## Връзка на План за управление на речните басейни в Дунавски район с други релевантни планове и програми

Анализът на други планове и политики ще помогне да се разбере по какъв начин разглежданият План би могъл да повлияе или самият той да бъде повлиян от тези документи. Този анализ освен това ще помогне за по-добро разбиране на екологичните проблеми на речния басейн, както и това по какъв начин съществуващите планове, програми и стратегии се опитват да разрешават тези проблеми. В Приложение 1 на ЕО са обобщени плановете, програмите и стратегиите, които са идентифицирани по време на изготвянето на ПУРБ като имащи отношение към проектоплана, като е направена връзката им с Плана.

От направения анализ бе установено, че като цяло се очаква изпълнението на ПУРБ да способства всички мерки за интегрирано управление на природните ресурси и устойчиво развитие на икономиката, заложени в различните стратегически документи на национално и местно ниво. Целите на тези документи съответстват с целите на ПУРБ с някои изключения – основно свързани с развитието на големи транспортни, енергийни и хидромелиоративни проекти край река Дунав, което може да засегне речите басейни. В тази връзка е необходимо при извършването на оценки на въздействието на околната среда и оценки на съвместимост при разработването на инвестиционни проекти, както и при извършването на екологични оценки на нови стратегически документи, да бъдат взети в предвид целите и мерките, заложени в ПУРБ.

# Релевантни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на План за управление на речните басейни в Дунавски район

Процесът за планиране на речния басейн включва събирането на съществена информация, относно съществуващото състояние на водната среда, поради което информация относно сегашното и бъдещото състояние на водната среда е представена в основния текст на проектоплана и приложенията към него. В екологичната оценка се включва обобщение на най-релевантните аспекти на околната среда в момента, като е идентифицирана информацията за околната среда, релевантна по отношение на целите и мерките на проектоплана.

Основните тенденции, които описват вероятното бъдещо състояние на околната среда ако проектопланът няма да се изпълнява, са представени в края на тази точка.

## Въздух, климатични фактори

За проектоплана не се счита, че той притежава потенциал да доведе до значителни въздействия върху качеството на въздуха в рамките на района на речния басейн. Независимо от това в екологичния доклад е включена базисна информация за климатичните фактори и качеството на въздуха.

### Климатични фактори

Дунавският район се отнася към Умерено континенталната климатична област и съобразно с физикогеографските особености на терена и произтичащите от това климатични особености се разделя на 6 климатични района. Северен климатичен район на Дунавската хълмиста равнина, Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина, Предбалкански климатичен район, Климатичен район на хълмистите и нископланински части в Западна Средна България, Климатичен район на високите полета на Западна средна България, Планински климатичен район.

В Дунавските райони континенталният характер на климата е най-добре изразен. Откритостта на Дунавската равнина към североизток благоприятства преобладаването на континентални въздушни маси през зимата.

Климатът в Умерено континенталната климатична подобласт се характеризира със студена зима със средни месечни януарски температури в зависимост от формата на релефа от 1,5( до 3,5( под нулата, като при отделни застудявания може да достигне до минус 30-35(С. При преминаване на средиземноморските циклони се проявява фьон, който причинява резки зимни затопляния и топене на снеговете.

Лятото е топло поради преобладаването на субтропични въздушни маси от по-южните широчини или формирани тук под действие на силната лятна инсолация. Средните юлски температури са около 22-24(. По-силни захлаждания през лятото се получават при нахлуване на свеж атлантически въздух от по-големите географски широчини. Максималните температури могат да надхвърлят 40(С.

Годишният ход на валежите е с подчертан континентален характер със максимум през лятото и минимум през февруари и на места през март. Разликата между зимните и летни валежи тук е около 12-18% от годишната сума, а на места достига до 20-22%.

Към тази климатична подобласт спадат и планинските райони на Старапланина, Витоша и Рила. В планинският район основен фактор за формиране на климатичните условия е надморската височина. С увеличаване на надморската височина валежите запазват същото вътрешно годишно разпределение. Температурната амплитуда е значително по-малка поради преобладаването на наклонени терени.

Подробно климатичните особености на Дунавския район са дадени в Приложение 4. Някои особености на климата, описващи годишния ход на основните метеорологични елементи могат да се проследят на фигури (Фиг. 1-11), показани в Приложение 4.

### Състояние на качеството на атмосферния въздух

Оценката на качеството на атмосферния въздух е направена въз основа на тримесечните протоколи на Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС) за 2008г.

Средночасовите нива на серен диоксид основно са превишени през първото тримесечие, като това превишение се наблюдава главно в София и достига до 385 µg/m3 при норма 300 µg/m3 . Средноденонощните стойтости са по-високи от нормата (125 µg/m3 ) отново в София -174.7 µg/m3 през зимните месеци.

По-високи стойности на средночасови нива на азотен доксид са регистрирани в София. Максималната стойност е измерена през първото тримесечие в пункти превишава нормата 2 пъти.

Превишаване на нормата за фини прахови частици ФПЧ10 се наблюдава в много райони на Дунавския басейн през цялата година. Това са – София, Русе, Плевен, Видин, Враца, Монтана и В.Търново. Най-висока стойноста е измерена през студеното полугодие в София – 613 µg/m3. Пак в София са регистрирани и превишения на концентрациите за ФПЧ2,5 до 444 µg/m3.

Превишения на нормата за общ супендиран прах се наблюдават само през зимните месеци в София и В.Търново

По-подрробна информация за КАВ е дадена в Приложение 4 на ЕО.

## Води

### Повърхностни води

Повърхностните води в Дунавски Район за Басейново Управление (ДРБУ) се формират от площ 42 837 км2, която обхваща водосборните басейни на реките Ерма и Нишава; Огоста  и реките западно от Огоста (Тополовец, Войнишка, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица); Искър; Вит; Осъм; Янтра;  Русенски Лом и Дунавските Добруджански реки западно от водосбора на малм-валанжския водоносен хоризонт. Съгласно РДВ 2000/60ЕС в рамките на ДРБУ са идентифицирани 160 Водни Тела (ВТ) , от които 119 – категория „реки” и 41 категория „езера”. Всички те са разположени изцяло в Екорегион 12.

Носителите на повърхностните води-реките от ДР БУ (с изключение на Искър) извират от Стара планина, пресичат Дунавската равнина и се вливат в р.Дунав. Режимът на повърхностните води се определя от релефа и съответните климатичните условия, но най общо може да се престави зонално чрез 4 характеризиращи го пояса: І-ви пояс с най-висок модул на оттока над 20 l/s.km2 обхваща  горното течение на реките и е разположен в най–високите и най-водообилните части на Стара планина. (р.Берковска над Берковица – 32,5 l/s.km2, Бели Осъм 26,2 l/s.km2, Бели Вит – Тетевен  26,8 l/s.km2, Острешка над с.Острец 30,4 l/s.km2). Пролетно пълноводие през V-VІ и маловодие през юли-септември. Често се наблюдава продължение на маловодието до ІІІ-ІV следващата година  (в сухи есени)т.е от порядъка на 8-9 месеца. Втората зона обхаваща тази част от водосборите разположени по склоновете и предпланинските вериги на Стара планина. Модулът на оттока е под 20 l/s.km2 до 10 l/s.km2 пълноводието настъпва по-късно с седмица-две и маловодието започва също по-рано. В третата зона, която обхваща равнинната част модулът е под 10 l/s.km2 и намалява към  устията на реките. Пълноводието обикновено е през V-VІ месец, а маловодието може да продължи и до октомври, но оттокът значимо спада и много притоци пресъхват. При този режим, водният ресурс от повърхностни води, който се формира на водосбора на ДРБУ  е 6080.84 х106m3 определен въз основа на информация 1961-1998 г получена в резултат на регулярни наблюдения, измервания и изчисления в НИМХ-БАН. Трябва да се отбележи, че в раздел 6 «Икономически анализ на водоползуването» се използува Годишната норма за естествения отток в Дунавския басейн е 5688 х106m3, отчетена въз основа на средната стойност за периода 1930/31-2000/01. В случая разликата е 393 х106m3 водна маса. При положение, че началото на организираните измервания на водните количества са започнали 1936 г. и в Дунавския водосбор тогава са правени измервания в прибизително 15 ХМС, а по-голямата част хидро-метрични станции (ХМС) са открити в периода 1949-1956 г от една страна, и от друга периодът 1936-2006 е със същата дължина (70 години), но стъпил на реални данни, би трябвало да се прецени коя стойност на водните ресурси ще бъде база за управление до 2015 г - дали от моделираният отток 1930/31-2000/01 или този, изчислен с данни от реални измервания, макар не съвсем актуален.  ПУРБ заключава, че „ За 2003 г. ресурсите от повърхностни води са 4392.9 х 106m3. Като цяло този отток е достатъчен за обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване, но се появява сезонен недостиг в случаите на водоподаване от течащи и изворни води.”   В най-дългия сух период определен за България 1982- 1994 г , който се приема че е проява на изменението на климата,  водния ресурс е 4089 х106 m3. (Дакова, 1996). От ДРБУ (басейна на р.Искър) се прехвърлят 11,1 х106 m3 води в ЗБР, от ИБР (от басейна на р.Тунджа) се прехвърлят 126 144 m3/y води в ДРБУ.

Използваната повърхностна вода от притоците е 655 325х103/m3 от която за питейно битово водоснабдяване са иззети 128415.4х103/м3, за промишлено водоснабдяване 232647.7х103/m3 , за селското стопанство и за животновъдство 2254 х103/m3 и по-малки обеми за туризъм, и други стопански отрасли. За охлаждане се използуват 3551х106 m3 води от р.Дунав. Водният ресурс ще е достатъчен за задоволяване на нуждите от вода в ДРБУ.

Развиваната в ДРБУ активна водостопанска дейност, е подложила ВТ на различен  натиск както в посока влошаване качеството на водите, така и по отношение на изменеие на режима на отток и на морфологията на речните легла.

Водоснабдяване в ДРБУ е свързано с осигуряване на вода за нуждите на населението от 111 общини в 15 области, обслужвани от 25 ВиК дружества. Както за страната като цяло, така и за района, тенденцията в динамиката на населението е към намаление, поради което и нуждите от вода не ще се увеличават. Около 98.9% от населението в ДРБУ е свързано към обществената водоснабдителна система. Общият проблем на водоснабдяването е възрастта на изградените мрежи – над 35 години и в по-голямата част етернитови, поради което загубите са над 70%. Водоснабдяването  на населението се осигурява от повърхностни води (яз. Искър, яз. Среченска бара, яз.Христо Смирненски и яз. Йовковци), но също се използуват води от каптирани извори, дренажи и шахтови кладенци предимно в селата в планинските райони и Добруджа. Средноденонощната консумация на вода (общо) изчислена на база население за 2003 г. е 132 l/person/d, както само за битовият сектор тя е  108 l/person/d, но съществува значителна диференциация между отделните поречия на Дунавския басейн.  При засушаване някои от селищата са на частичен режим на ограничено водопотреблепие. В селата на собствени водоизточници редовно страдат от режим на водата когато водоизточниците им пресъхнат или са с изключително нисък дебит поради засушаване. Често, въпреки намаляването на естествените водни ресурси през лятото все още в голям брой села се използува питейна вода за поливане на градините. В Източните части на  ДРБУ особено във водосборите на добруджанските реки водоснабдяването се осъществява от подземни води чрез сондажни и шахтови кладенци и помпени станции. Всички селища са водоснабдени, но през летните месеци  има недостиг на питейна вода, поради използването й за поливане макар, и скъпа.  Има няколко ПСПВ  за водите на  големите градове -София, Ботевград и др.

Канализация е дейност която едновременно влияе  както на количеството вода в реката (увеличава), така при определени условия е и точков замърсител по отношение на качеството.  Средното количеството на заустените отпадъчни води във водните тела е 366 890 х 103 m3, от които пречистени 275 694х103 m3 и непречистени 91 196 х 103 m3 отпадъчни води. Канализационната мрежа не е изградена напълно, като степента на изграденост в градовете е от порядъка на 80-98%, а в селата тя е 50-60%. 66 ВТ приемат отпадъчните води на селища  без канализационна мрежа. Частично изградените колектори не се стопанисват и често се затлачват. Отпадъчните им води се заустват в малки водоприемници или дерета. Селските домакинствата в по-голямата си част ползват септични ями за отпадъчните си води. Тези примитивни съоръжения имат пречиствателен ефект около 60%, но само ако се почистват редовно. В противен случай и те допринасят за замърсяване на почвите и въздуха, основно с органични замърсители. Отпадъчните и дъждовни (повърхностни) води, които тези съоръжения поемат, се изливат в преминаващите през населените места реки, служещи като естествено “стъпало” за пречистването им. Тази схема причинява и допълнителна ерозия на почвата;

Липсата на ПСОВ и ниската канализираност са потенциален риск за качествата на подземните и повърхностни води. В ПУРБ в Приложение 2-1-1- в табличен вид  са представени значимите точкови източници на замърсяване. В ДРБУ има изградени 39 ПСОВ за третиране водите на градовете и по-големите селища и още 92 ЛПСОВ  изградени или имат разрешително, които обслужват ваканционни селища, хотелски комплекси (Чифлици), квартали, малки производствени предприятия и пр. Освен това функционират още 7 ПСХЗПОВ за  производства със силно замърсени отпадъчни води с химически опасни вещества. В Приложението  са  посочени 43 значими обекти и фирми, заустващи директно във водни обекти за които не е указано дали имат някакво локално пречистване. На територията на ДРБУ са посочени 4 ВТ, в които се заустват отпадъчни води от добив и обогатяване на метал и уранови руди, но не е указано дали те се пречистени и до какво ниво.

Замърсяването от дифузни източници на територията на БД Дунавски район е от населени места без изградена канализационна система или не добре работеща такава, от земеделски площи третирани с торове и препарати за растителна защита, дейности по отглеждането на животни и употреба на полученият органичен тор, автомобилният и железопътен транспорт, обезлесителните мероприятия по железопътните линии и пътищата, когато се правят посредством пестициди, площите повлияни от минна дейност, нерегламетирани сметища за битови отпадъци, включително и в границите на заливаемите тераси на реките и др., което се изразява в количество замърсител, съответно азот, фосфор и по БПК5 на определена площ – източник на дифузно замърсяване. Като цяло въздействието на източниците на дифузно замърсяване може да бъде отнесено най-вече към ВТ разположени във водосборите на долното течение на главните реки и  на реките от първи порядък. Няма достоверни данни за това, как попадащите на дадена площ замърсители се натрупват, мигрират или преобразуват, като и как и при какви условия същите попадат във ВТ. Към момента количествата и начина на ползване на препарати за растителна защита (ПРЗ) в земеделието нямат значимо въздействие върху водните екосистеми на територията на БД Дунавски район, тъй като концентрациите им във водите са минимални или въобще не се откриват. Въпреки това, използваните в селското стопанство ПРЗ са потенциален източник на дифузно замърсяване за повърхностните и подземните ВТ с значителен негативен ефект върху водните екосистеми. Третирането на земеделските земи с препарати за растителна защита (ПРЗ) е предимно с хербициди (около 80% от обработваемите земи) и по-рядко с инсектициди и фунгициди (по около 15 – 20 % от обработваемите площи). Счита се, че транспорта е основен източник на замърсяване на почвите и водите с нефтопродукти и въглеводороди, както и с продукти от разпадането им.

Повечето от площите, повлияни от минна дейност, хвостохранилища и пр. обикновено с приключил добив или площи, използвани за депониране на хвост от минна или друга, свързана с минната индустриална дейност, са рекултивирани и по технологична схема екранират тялото на депото, като събират повърхностните и дрениращите подземни води в една точка. На практика обаче, поради естествена амортизация на съоръженията, е възможно тези площи да се явяват източник индиректно дифузно натоварване (най-вече чрез подземните води да попаднат в реките), като това натоварване е с трудно установими параметри.

Основните дейности, които водят до изменения в хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела са: изграждане на ХТС за  производство на електро- и  топлоенергия, ВЕЦ, язовири, кариери, водохващания и др. директно свързани с речната мрежа.

В този регион има възможности за изграждане на ВЕЦ и МВЕЦ. Разпределението на общият брой ВЕЦ, включително и тези,  получили разрешителни по водосбори (съгласно Приложение - таблица ВЕЦ в ПУРБ) е следното: р.Ерма 3 бр от които 1 бр. в строеж, р.Нишава 1 бр., р. Тополовц  2 бр. подязовирни ВЕЦ, р.Лом . 45 бр., от които 5 бр. се изграждат, р.Огоста общо 60 бр., от които  15 бр. на изравнители и на яз.Огоста и 7 бр. в процес на изграждане, р. Искър – 114 бр., на р.Осъм- 7 бр., на р.Вит 24 бр. ВЕЦ от които 4 бр.  строеж, 5 бр. а язовири и 1 бр. на магистрален канал, р.Янтра -53 бр.  ВЕЦ като 6 бр. от тях са в строеж, 5 бр. са на язовири и 1 бр. на главен силов канал. Към този регион спада и АЕЦ „Козлодуй”, който използува водите на р. Дунав за охлаждане. Независимо от големия брой изградени ВЕЦ и баластриери, в проекто плана не са залегнали забрани за изграждане на ВЕЦ. Залегнали са мерки за „Контрол на изземваните количества и предотвратяване на ерозията”  за 12 броя водни тела и за „Ограничаване нов добив на инертни материали” за 3 броя водни тела.

Русловите ВЕЦ водят до промени както върху морфологията, така и върху хидроложкия режим. Малките напорни ВЕЦ могат да предизвикат осушаване на речните корита, когато не са изградени в руслото на реката и когато рибните проходи не са изградени съгласно проектните изисквания. ВЕЦ-овете към деривации и язовири ползват води и от речни водохващания, от язовири и от магистралните канали на работещите в момента НС  което води до промени в  хидроложкия режим и в частност на морфологията. Язовирите и водохващанията са отнесени към източници на натоварване на повърхностните води- отнемане на водни количества и регулиране на оттока . Водата за напояване се отнема чрез водохващания и се преразпределя. На територията на Дунавския речен басейн има 797 бр. язовири, от които 16 бр. големи комплексни и значими язовири, 83 бр. язовири – държавна собственост и 698 бр. язовири – общинска собственост. Водите на четири от 16 – те комплексни и значими язовира се ползват за питейно – битово водоснабдяване – яз. Искър, яз. Среченска бара, яз.Христо Смирненски и яз. Йовковци. Построените язовири в повечето случаи имат характер на сезонни и многогодишни изравнители и са предпоставка за сравнително равномерно водоснабдяване през сезоните на годината. Под язовирите и водохващанията водите в повърхностните ВТ намаляват и на много места пресъхват. Язовирите и водохващанията са отнесени към източници на натоварване на повърхностните води- отнемане на водни количества и регулиране на оттока. Във връзка със сериозните наводнения през 2005-2006 голяма дължина от дигите, включително и тези на Дунав, са реновирани и са коригирани участъците от реките, засегнати от наводненията. В миналото е имало изградени няколко много модерни система за напояване, но сега голяма част от каналите са разрушени, помпените станции  и трафопостовете и мрежите към тях са ограбени. Не функционират и системите за отводняване – реверсивните напоителни системи, разпложени по дължина на брега на Дунав не функцинират ефективно. Все още има малки селски язовири с неподдържани земно-насипни язовирни стени в риск , които при тази лоша поддръжка и неправилна експлоатация от полезни съоръжения за намаляване на върха на високата вълна и сезонно преразпределение на оттока могат да се превърнат в опасни. Язовирите и водохващанията са отнесени към източници на натоварване на повърхностните води - отнемане на водни количества и регулиране на оттока. Язовирите като част от повърхностните водни тела- стоящи води  „ категория езера”- се характеризират с изключително големи интервали на вариране на стойностите на параметрите на състоянието, което затруднява оценката на техния потенциал. В действителност голямото вариране на количествените и качествените характеристики на тези водни обекти е обвързано и зависи изцяло от стопанските цели, за чиито нужди се използват тези обекти – питейно водоснабдяване, напояване, хидроенергетика, комплексно използване и др. Доста често при провеждане на конкретни и специфични стопански дейности в тези водни тела се стига до тяхното пълно изпразване или източване, което от своя страна внася рязка и необратима промяна във всички техни параметри на състоянието.

Изземането  на инертни материали  предизвиква изменение на параметрите на речното корито, изменение на динамиката на водното течение, увеличаване на утайките и наносите и унищожаване на местообитанията на речните екосистеми. Особено засегнати са басейните на р. Искър и р. Янтра. В ПУРБ са залегнали мерки за „Контрол на изземваните количества и предотвратяване на ерозията”  за 12 броя водни тела и за „Ограничаване нов добив на инертни материали” за 3 броя водни тела.

Химично състояние

Химичното състояние  е оценено  от база данни за качеството на водите, в частност концентрация на нитрати, за периода от 2004 – 2007 г. в наблюдаваните мониторингови станции за повърхностни, подземни и питейни води, данните от собствен мониторинг на ВиК дружествата, както и данните от протоколите за собствен мониторинг на промишлени и земеделски водоползватели.  От мониторинга  на повърхностни води в 54 пункта през период 2004 – 2007.  е констатирано:

- в изследваните пунктове за повърхностни води – реки и езера не се наблюдават концентрации на нитрати над 40 mg/l;

- най-голям процент от пунктове, по отношение на средногодишна и среднозимна

- концентрация са в диапазона “0-1,99 mg/l”, т.е. преобладават най-ниските стойности;

- тенденциите за промяна на средногодишните и среднозимни стойности на нитрати,

- са с най-голям процент в диапазона “-1 +1” за реки и езера, т.е преобладава устойчивото състояние на повърхностните води;

- най-голям процент от изследваните пунктове за реки са класифицирани като ултра-олиготрофни, докато за езера най-голям процент от пунктовете са класифицирани като мезотрофни.

- в сравнение с предишния период, през настоящия период като еутрофни и хипереутрофни са класифицирани водите в около два пъти по-малко пунктове за реки и езера.

Химичен статус на повърхностните водни тела на територията на Дунавски басейн  е представен в табличен вид в Приложение 4.1.1 на ПУРБ. При идентифицирани 119 ВТ категория „реки” и 41 ВТ категория „езера” , в Приложението  е определен статуса на 109 ВТ.

Състоянието на повърхностните  ВТ от категория „езера” е добро за 22 ВТ и лошо за 19 ВТ. Състоянието на повърхностните  ВТ от категория „реки” е добро за 49 ВТ и лошо за 60 ВТ.

Биологичен статус  - добър за 28 повърхностни ВТ категория „езера” и лош за 13 ВТ категория „езера”. Биологичният статус за повърхностните ВТ категория „реки” е: добър за 53 ВТ,  умерен 25 ВТ и лош за 31 ВТ.

Екологичен статус  на повърхностните ВТ категория „езера” е добро за 16 ВТ, умерен –за 8 ВТ , лош за 5 ВТ и много лош –за 2 ВТ, а на повърхностните ВТ категория „реки” е добър за 55 ВТ , умерен за 27 ВТ, лош за 19 ВТ и много лош за 8 ВТ.

Хидроморфологичен статус на повърхностните ВТ категория „езера” е умерен за 12 ВТ, лош- за 4 ВТ и много лош за 25 ВТ, а  на повърхностните ВТ категория „реки” е добър за 19 ВТ, умерен- за 19 ВТ, лош за 22 ВТ и много лош за 49 ВТ.

Непостигането на добро състояние и риска за тези тела е свързан най-често с превишенията на стойностите за различни замърсители, които са ключови параметри на използваната класификационна система - това са показателите БПК 5, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, фосфор като РО4 (фосфати) и общ фосфор.

Оценката на риска  на Водните тела от Дунавския речен басейн  е определила  49бр. водни тела в риск,  20бр. водни тела евентуално в риск и 51бр. водни тела в добро състояние.

### Подземни води

Територията на Басейнова дирекция Дунавски район, обхващащ водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки,  включва Дунавска хълмиста равнина, Преходна ивица и част от Старопланинска верижна система, които в хидрогеоложки аспект принадлежат на Мизийския и Балканидния хидрогеоложки регион.

Голямото разнообразие на скали с различен литоложки състав, физическо състояние и структурно положение, които участват в строежа на хидрогеоложките региони, е способствувало формирането на различни типове подземни води – порови, карстови (карстово-пукнатинни) и пукнатинни, напорни и безнапорни.

● В Мизийския хидрогеоложки регион:

Поровите води са акумулирани в алувиалните образувания на р. Дунав, натрупани в стари меандри и изграждащи крайдунавските низини, в алувиалните образувания на русловата, заливната и надзаливните тераси на реките, които се вливат в р. Дунав, в плиоплейстоценските чакъли, в плиоценските и миоценските седименти в Ломско-Плевенската депресия и в северната част на Северобългарското издигане (Русе – Силистра).

Карстовите и карстово-пукнатинните води са привързани към карбонатните отложения на сармата, сенона, апта, барема, валанжа, горна юра и средния триас.

В горноюрско-долнокредния карбонатен комплекс е формиран известният малм-валанжски водоносен хоризонт, характеризиращ се с голяма дебелина 
(532÷1240 m) и широко площно разпространение на наша и Румънска територия в района източно от р. Янтра.

Пукнатинните води, циркулиращи в напуканите седиментни и вулканогенни скали,  имат широко разпространение както като по площ така и по дълбочина.

● Балканидният  хидрогеоложки регион включва четири части, от които в района на Басейнова дирекция Дунавски район попадат Предбалкана, Балкана и част от Средногорието със Софийската котловина.

Поровите води в Предбалкана са акумулирани в алувиалните речни тераси, в пролувиалните образувания и в пясъците на миоцена. По съществени безнапорни водни обекти са формирани във Врачанския пороен конус и в алувиалните образувания на Севлиевската котловина в района след сливането на р. Видима с р. Росица.

Карстови води в Предбалкана формират по няколко безнапорни басейна в карбонатните седименти на горната и долната креда, горната юра и средния триас.

Пукнатинните води в Предбалкана са формирани в масивни и метаморфни скали от пясъчниково-варовиков тип с аптска, ургонска, валанжка и лиаска възраст.

Порови води в Балкана формират подземен поток с безнапорен до напорен характер в Ботевградската котловина, представляваща сложен плитък грабен.

Карстовите води в Балкана са разпространени в окарстените карбонатни отложения на средния и горния триас, малма, сенон-мастрихта и отчасти в палеозойските мрамори.

Подземните води в областта на Средногорието са формирани главно в Софийската котловина. Акумулирани са води в нейната подложката и в изпълващите я неогенски седименти и кватернерни образувания.

Колектори на пукнатинни и карстови подземни води в подложката на Софийската котловина са горнокредните андезити, туфи и туфити, пясъчници, мергели и мергелни варовици, горноюрските варовици, песъчливи шисти и кварцити, среднотриаски варовици и доломити и долнотриаски пясъчници. Скалната серия се разкрива на повърхността в обсега на оградните масиви.

В неогенските седименти се съдържат порови подземни води, формиращи два хоризонта – долен напорен и горен напорен и безнапорен.

Колектори на порови безнапорни подземни води в кватернерните образувания на Софийската котловина са и алувиалните и пролувиалните чакълесто-песъчливи наслаги на р. Искър и нейните притоци.

Карстови води в Средногорието са разпространени в карбонатните скали на триаса и на горната юра в Искърския и отчасти Нишавския карстов басейн,

Пукнатинни води в Средногорието са обособени в силно напуканите пясъчници, кварцити и песъчливи варовици на лиас – догера, мергелните варовици и варовити мергели на сенона, долно триаските и кредни пясъчници.

Въз основа на комплексния анализ от всички фактори и параметри (стратиграфска, геолого-литоложка, хидрогеоложка характеристика на водоносния колектор, повърхностните отложения и подхранващия водосбор, взаимодействие с повърхностни води и сухоземни екосистеми и пр.) на територията на БДДР, без да се следва строга стратиграфска последователност, са определени 48 броя подземни водни тела разположени на пет слоя:

Слой 1 – Неоген-Кватернер - 32 водни тела;

Слой 2 – Неоген - 3 водни тела

Слой 3 –Карстови и пукнатинни води - 11 водни тела;

Слой 4 – Горна креда - 1 водно тяло;

Слой 6 – Долна креда-малм-валанж - 1 водно тяло.

Наименованията на подземните водни тела, присвоеният им код, площта на разпространение, типът и средните стойности за дебелината, естествените, привлекаемите и експлоатационните им ресурси са отразени в Приложение 2.2.2.1 на ПУРБ, а границите им, заедно с местоположението на водовземните системи и съоръжения, изградените и предстоящи за изграждане ПСОВ, кариерите за добив на инертни материали и пр., са илюстрирани на картата на подземните водни тела в Дунавския район за басейново управление на водите (Приложение 2.2.2.2).

На територията на Дунавския район са установени 31 находища на минерална вода, които са изключителна държавна собственост, включени в Приложение № 2 към чл. 14 на Закона за водите, както и чл. 83 от Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Химично състояние

Оценката на химичното състояние на подземните водни тела в Дунавския район е направена по отношение на дифузни внасяния от повърхността на земята и по замърсяването от точкови източници.

По отношение на дифузни внасяния от повърхността на земята са използвани данни за земеползването върху повърхността на разкритието. Когато делът на орната земя и урбанизираните територии надвиши 75% от разкритата повърхнина на ПВТ, тялото се счита “в риск”. При оценка площта на населените места без канализация като емисионен източник е приета неговата територия, увеличена с ивица. равна на радиус от 1 км около населеното място). Съдържанието на нитрати служи като водещ параметър за дифузни внасяния. Допълнителното характеризиране е извършено само за подземни водни тела, които при първоначалното характеризиране са определени като подземни водни тела “в риск”.

Оценката на значимите точкови източници на замърсяване е извършена чрез изчисление на товарите на замърсяващите вещества и по експертана оценка. Емитерите на отпадъчните води са изследвани в съответсвие с национално приети критерии за оценка, относно целите на прегледа на антропогенното въздействие и натиск и Наръчника за Прилагане на Рамкова директива за водите. На всеки точков източник е съпоставена общо потенциално натоварена повърхнина от подземното водно тяло в размер равен на радиус на въздействие от около 1 km. Приема се, че съществува риск за достигане на целите, когато сумата от действащата повърхнина надвишава 30% от разкритата повърхнината на съответното подземно водно тяло.

При оценката за химичното състояние на подземните водни в табл. 4.2.4 на ПУРП е установено, че осем подземни водни тела са в лошо химично състояние (BG1G0000Qal001, BG1G0000Qal009, BG1G0000Qal011, BG1G0000Qal022,  BG1G00000NQ031,  BG1G000000Nl033, BG1G00000N2034 и BG1G00000N1035).

Количествено състояние

Резултатите от анализа и оценката на съотношението на водоотнемането към естествените ресурси в табл. 4.2.3 ПУРП показват, че осем подземни водни тела са в лошо състояние (BG1G0000Qal002, BG1G0000Qal003, BG1G0000Qal005, BG1G0000Qal006,  BG1G0000Qal008,  BG1G0000Qal009, BG1G0000Qal010 и BG1G0000Qal012).

Съгласно направената обобщена оценка на територията на Дунавски район са определени по-малко строги мерки за пет подземни водни тела за количествено състояние и 17 броя за химично състояние (Приложение 2.5.2 на ПУРП). По-малко строги мерки са определени за подземните водни тела, за които съществува риск да не постигнат целите си, оконтурени по Дунавските низини, които разчитат на привлекаеми ресурси и са в пряка хидравлична връзка с водите на река Дунав. Същото се отнася и за ПВТ в речните тераси на десните притоци на р. Дунав и за поровите води в Софийската и Севлиевската котловина.

## Почви

Съгласно почвено-географското райониране на България (Глазовская, 1983, Нинов, 1997 г.) почвите в разглеждания Дунавски район за басейново управление попадат в Долнодуавската почвена подобласт и Балканско-Средиземноморската почвена подобласт и в 9 почвени провинции: Западна Долнодунавска провинция, част от Средна Дунавска провинция, Част от Дунавско-Добруджанската провинция, Западна Предбалканска провинция, Лудогорска провинция, част от Старопланинска средновисока провинция, Старопланинска висока провинция, Част от Софийско-Крайщенска провинция и част от Висока Витошко-Рило-Пиринско-Родопска провинция. Описанието на почвените типове според провинцията, в която се срещат, е дадено  в Приложение 4 на ЕО.

Съгласно данни от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2006 проблемите със замърсяването на почвите в Дунавски район са:

- Замърсяване на повърхностния слой на почвите с  олово, цинк, никел, арсен. В Общини Георги Дамяново и Монтана замърсяването е от арсен, като концентрацията на замърсителите е 1 път над ПДК. В Община Роман замърсяването на почвите е с никел (1 път над ПДК). В Община Априлци замърсяването е от цинк (2 пъти над ПДК). В Община Габрово замърсяването е с цинк и олово (1 път над ПДК).

- Замърсяване на подповърхностния почвен слой е  с арсен, цинк и никел. В Общини Георги Дамяново и Монтана замърсяването е от арсен като концентрацията на замърсителите е 1 път над ПДК. В Община Враца замърсяването на подповърхностния слой е от цинк и никел (1 път над ПДК). В Община Роман замърсяването на почвите е с никел (1 път над ПДК). В Община Плевен замърсяването е от цинк (2 пъти над ПДК). В Общини Габрово и Велико Търново  замърсяването е с цинк, като концентрацията на замърсителите е 1 път над ПДК.

- Замърсяване на почвите в района с тежки метали:

- във Видинска област замърсяването на почвите има трансграничен характер и е в тясна връзка с поречието на река Тимок. Средното съдържание на мед е особено високо в района на селата Ракитници и Брегово, като най-замърсени са обикновените черноземи. Силно замърсени почви има в района на селата Балей-Куделин, където най-замърсени са карбонатно блатните почви. Известно замърсяване с олово има и на входната магистрала на град Видин. Общо в района земите с концентрации на замърсители главно тежки метали са 8 хиляди дка, от тях около 6 хиляди дка с мед, а 2 хиляди дка с олово. По данни към 31.12.2006 година тази област е и една от най-силно засегнатите от свлачищни процеси – в границите от 22290 – 59860 dka.

- основен източник на замърсяване с тежки метали в област Монтана са отпадъчните води от рудодобива и флотацията, както и от някои други индустриални производства. Тези води се заустват изключително в р. Огоста и нейните притоци. Замърсяването в различна степен обхваща всички заливни и поливни площи край р. Огоста. Основно замърсяванията са с олово – над 22,5 хиляди дка, мед – над 8 хиляди дка и цинк – 3 хиляди дка. Още 8.5 хиляди дка са с концентрации, близки до ПДК за оловото и 7.5 хиляди дка – за медта. Данните показват, че към 31.12.2006 година тази област е и една от най-силно засегнатите от свлачищни процеси – в границите от 22290 – 59860 dka.

- във Врачанска област няма данни за сериозни замърсявания с тежки метали. По данни от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2004 година във Врачанска област се намират едни от териториите с най-голяма площта на ерозираните земи в хълмистата и полупланинската зона. По данни от 2004 година обработваемите земи засегнати от ветрова ерозия във Врачанска област са ~ 365536 ha. По данни от 2004 година тази област е и една от най-силно засегнатите от свлачищни процеси – от 8090-22290 dka.

- в Плевенска област проучванията показват, че неутралната и слабоалкалната реакция на почвите ограничава миграцията на тежките метали, но за площите, замърсени с мед (на тях се отглеждат главно лозя) трябва да се ограничи ползването на медни препарати. Замърсените площи, главно с, олово, мед и цинк с концентрации над ПДК са 0.45 хиляди дка, площите с концентрации близки до ПДК са 7 хиляди дка. Отчетени са локални стари замърсявания на земите и почвите с нефтопродукти. След 2000-та година площта на засолените почви в тази област се увеличава в резултат на неблагоприятни и трайни промени на климатичните и хидроложките условия, напояване с високо минерализирани подпочвени води, и влошена на структурата на обработваемите площи. По данни от 2004 година обработваемите земи засегнати от ветрова ерозия Плевенска област са 442150 ha. Тази област е и една от най-силно засегнатите от свлачищни процеси – от 8090-22290 dka.

- По данни на ИАОС от 1998 година в Ловешка Област се намират част от обработваемите земи които са най-силно засегнати от водна ерозия и се нуждаят от комплексна противоерозионна защита. По данни от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2004 година в Ловешка област се намират едни от териториите с най-голяма площ на ерозираните земи в хълмистата и полупланинската зона в страната.

- в Русенска, Разградска и Търговищка области е регистрирано незначително замърсяване на почвите с тежки метали. Почвите в района са неутрални и слабо алкални, което ги определя като относително устойчиви на вкисляване и съответно на замърсяване с тежки метали. Констатирано е ограничено замърсяване, дължащо се на химизация в селското стопанство, автотранспорта и напояването, като замърсителите са мед, олово, цинк, кобалт, и арсен.

- Няма регистрирани почвени замърсявания в района с устойчиви органични замърсители, над ПДК. Измерените съдържания са в пъти по- ниски от пределно допустимите концентрации.

- в области Велико Търново и Габрово се отчита замърсяване на земите и почвите с нефтопродукти

- увреждане на почвата и земите от добивната промишленост и недостатъчно прилагане на ерозионни и други мероприятия в разглеждания района

- вкисляване на почвата в области Велико Търново и Севлиево.

- засоляване на почвите се наблюдава в района на област Велико Търново. След 2000 година площта на засолените почви в областта се увеличава в резултат на неблагоприятни и трайни промени на климатичните и хидроложките условия, напояване с високо минерализирани подпочвени води, и влошена на структурата на обработваемите площи.

- увреждане на хумусния слой и повърхностния слой на почвите от опожаряването на стърнищата в сезона по прибиране на реколтата или на растителността в горски фонд.

- нарушени и унищожени почви от депониране на отпадъци от инфилтрат от  нерегламентирани сметища за битови и производствени отпадъци.

- Ветровата ерозия, най-вече в равнинните, незалесените части и на много места по Дунавската бреговата линия причинява брегова ерозия и активни свлачищни процеси. По данни от 2004 година във Велико Търновска област се намират едни от териториите с най-голяма площ на ерозираните земи в хълмистата и полупланинската зона в страната (във Велико Търновска област обработваемите земи засегнати от ветрова ерозия са 456974ha, а в Разградска област - 240302 ha). По данни към 31.12.2004 година област Велико Търново е една от най-силно засегнатите от свлачищни процеси – от 8090-22290 dka.

- нарушаване на почвите във връзка незаконен добив на инертни материали за които няма указан терен и начин на депониране.

- с най-висок относителен риск за прояви на ветрова ерозия са територията на област Плевен (60- 70 % от площите), следвани от Русе, Силистра, Разград, Ямбол, Враца (50- 60 % от площите) и Видин, Монтана, Велико Търново (40- 50 % от площите). За територията на област Ямбол съществува риск от дефлация с интензитет от 3 до 5 t/ha.

- най-голяма е площта на действително ерозираните земи в областите – Ловеч (40- 50 %), Габрово (24 %), София и  (15 - 20 %). Продължава да бъдат силно ерозиран водосбора на река  Искър.

- съгласно данни от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България за 2005 на територията на Дунавски район има 72 броя ББ-кубове в които се съхраняват 40% от пестицидите в страната, 59 броя изоставени склада в които се съхраняват 20% от пестицидите в страната, 39 централни склада в които се съхраняват 15% от пестицидите.

## Ландшафт

Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, География на България, 1997 г.), изготвена съгласно класифицирането на природно-териториалните комплекси в България ландшафтната система включва 4 класа (равнинни, междупланински равнинно-низинни, котловинни и планински ландшафти) и техните 13 типа, 30 подтипа и 77 групи ландшафти.

В разглеждания Дунавски район се срещат ландшафти от класовете равнинни ландшафти (разпределени в 4 типа и 16 група),  котловинни ландшафти (разпределени в 2 типа и 7 група)и планински ландшафти (разпределени в 5 типа и 15 групи). Описание на типовете и групите ландшафти, които се срещат  в района е дадено в Приложение 4 на ЕО.

Съществуващо състояние и проблеми

- Проблем с опазване на ландшафтите в района е замърсяването на почвите, растителността, местообитанията с тежки метали, изкуствен торове и препарати за растителна защита, миграция на замърсителите по хранителните вериги, увреждане на компонентите на ландшафтите при пожари, наводнения, от инфилтрата на нерегламентирани сметища.

- Проблем за опазване на ландшафтите в Дунавския район е нарушаване и замърсяване на съществуващите ландшафти при антропогенизацията  и  създаване на нови типове антропогенни, техногенни, промишлени, селищни и комуникационни ландшафти. Те имат неблагоприятно визуално-естетическо въздействие, заместват естествените ландшафти и се увеличават като площи с всяка следваща година.

- Проблемите за опазване на ландшафтите в района са свързани с наличието на ерозионни процеси и необходимостта от минимизиране на мътността на реките и количеството на твърдия отток. Укрепването и залесяването на еродираните склонове ще предпази почвите и ще подобри състоянието на екосистемите. Напояването и изкуственото наторяване на земеделските земи в района трябва да бъдат съобразени с изискванията за опазване на почвите от ерозия, химично замърсяване и предотвратяване на миграцията на замърсителите по хранителните вериги.

- Проблемите с опазване на ландшафтите в района и изискванията и увеличаване на техния потенциал са свързани не само с необходимостта да бъдат рекултивирани нарушените площи при експлоатацията на сметищата, кариерите и миннодобивните дейности, но и да се разшири залесителната дейност и провеждането на противоерозионни мероприятия  в районите които са ерозирани или застрашени от ерозия. Разностранното хидроенергийно, пътно и курортно строителство следва да бъдат съобразени с опазване на визуално-естетическото въздействие и запазването на екологично равновесие в екосистемите в района.

- Не се очакват съществени промени на ландшафтните компоненти от прилагането на ПУБР.

## Биологично разнообразие, флора, фауна

Флора

Съгласно геоботаническото райониране (по Бондев, 1997 г) България се поделя на три области (Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и лесостепна област и Средиземноморска склерофилна горска област) с 5 провинции, 28 окръга и 80 района. Може да се направи следната класификация на флората в разглеждания район. Подробно описание на флората в разглеждания район е дадено в Приложение 4 на ЕО.

- Илирийска (Балканска) провинция - От тази провинция в разглеждания район попадат следните 7 окръга:

Лудогорски окръг - Обхваща територията от средното течение на р. Янтра до западните покрайнини на Добрич, включвайки Поповските, Разградските и Самуиловите височини и Лудогорското плато. Преобладават ксеротемни церови и смесени благуново-церови гори. От този окръг в Дунавския район попадат 2 геоботанически района - Поповско-Разградски район и Лудогорски район.

Дунавски хълмисто-равнинен окръг - Заема големи пространства в южната част на Дунавската равнина - от средното течение на р. Янтра до границата със Сърбия. По-голямата част от територията е заета от селскостопански земи, но около 30% от площта са ксеротермни церово-благунови и благуново-церови гори, като те са предимно издънкови и нискостъблени. . От този окръг в Дунавския район попадат 3 геоботанически района – Плевенски район, Монтански район и Видински район.

Предбалкански окръг - Заема пространството от горната част на водосбора на р. Янтра до западната ни граница. Характеризира се с изключително голямо видово и растително разнообразие, и с добре застъпени реликтни и ендемични (български и балкански) видове. От този окръг в Дунавския район попадат 3 геоботанически района - Троянско-Търновски район, Мездренски район и Белоградчишки район.

Централнобалкански окръг - характеризира се с изключително разнообразна флора и растителност. Най-високите части на планината се отличават с алпийска и аркто-алпийска флора. От този окръг в Дунавския район попадат 3 геоботанически района - Тетевенско-Твьрдишки район, Троянско-Калоферски район и Златишко-Тетевенски район.

- Западнобалкански окръг - Обхваща територията от горното течение на р. Малки Искър до Белоградчишкия проход на западната ни граница. В този окръг е налице и алпийска растителност. В изграждането на растителната покривка в този окръг участват и редица балкански (около 35 вида) и български ендемити. От този окръг в Дунавския район попадат 5 геоботанически района - Етрополски район, Ржано-Мургашки район, Врачански район, Козницко-Комски район и Миджурски район.

- Средногорски окръг - Заема Същинска и Ихтиманска Средна гора. Растителната покривка е изградена от мезофитни горски екосистеми на обикновения и мизийския бук и ксеромезофитни горски екосистеми на обикновения габър и обикновения горун. От този окръг в Дунавския район попадат 2 геоботанически района - Сьщинскосредногорски район и Ихтиманско-Средногорски район.

- Софийски окръг - Обхваща Софийското поле, южните подножия на Западна Стара планина до границата със Сърбия, Вискяр, района Граово, хълмовете Голо бърдо и Черна гора, Земенска и Конявска планина. Окръгът се характеризира с изключително разнообразна флора и растителност, което се дължи най-вече на разнообразните едафични условия - силикатен и варовит терен, разнообразен мезоклимат под влияние на различни изложения. От този окръг в Дунавския район попадат 2 геоботанически района - Софийски район и Чепънско-Завалски район.

- Витошки окръг - Обхваща планините Витоша, Лозенска, Плана, Верила и Люлин. Растителната покривка е твърде разнообразна. В най-високата част (Черни връх, 2290 т) са налице алпийски и аркто-алпийски елементи. От този окръг в Дунавския район попадат 5 геоботанически района – Витошки район, Лозенски район, Плански район, Верилски район и Люлински район.

2. Долнодунавска провинция

- Крайдунавски окръг - Заема територията от Тутракан до границата със Сърбия, прекъсване преди Видин. Характеризира се с почти безлесно пространство, използвано за земеделски житни култури и лозя. Нарядко се срещат остатъци от бивши гори с главно участие в тях на цер и виргилиев дъб, по-рядко от космат дъб. Този окръг в Дунавския район обхваща 3 геоботанически района – Новоселски район, Златийски район, Никополски район и Русенски район.

- Добруджански окръг - Заема крайграничната зона от Тутракан почти до брега на Черно море. В окръга се срещат български и балкански ендемити, най-вече македоно-тракийските флорни елементи (17 вида) и 2 вида илирийски балкански ендемити. . От този окръг в Дунавския район попада Силистренски район.

Съществуващо състояние и проблеми

- Проблем за опазване на флората в Дунавски район, е че в резултат от усилената антропогенизация в последните години, увеличаване на застрояването и свързаното с това създаване на нови нерегламентирани сметища се нарушава и променя биоразнообразието в териториите. Унищожават се отделни растения или се променя числеността на популациите. Получава се фрагментитране на местообитанията, и интрудуциране на нови не-местни видове, които са по-приспособими за живот в конкретните условия и конкурират и заместват видовете които естествено се срещат в териториите.

- Значителното разпространение на плевели и рудерални растения и групировки в района също е в резултат от отрицателната въздействие на човека върху естествената растителност.

- Върху растителните съобщества и биоразнообразието оказват влияние хидростроителството, пътното строителство, урбанизацията. Влияние имат и прехвърлянето на земи от горския фонд към селскостопанския, и обратно, замърсяване на екосистемите с  вещества от промишлеността, транспорта, селското стопанство, туризма, курортното строителство.

Фауна

Територията на България е разположена в две зоогеографски подобласти – Евросибирска и Средиземноморска. Разнообразния релеф и климат са причина за формиране на богата и многообразна фауна, която има характерни особености. Според Георгиев (1982) в България се разграничават седем зоогеографски района, четири от които се отнасят към Средиземноморската подобласт и три към Евросибирската подобласт. Фауната в разглеждания район попада в три района – Дунавски,  Старопланински  и Рило-Родопски район.

Дунавски район. Повечето видове във фауната тук са евросибирски и европейски елементи. Сред останалите преобладават видове с холарктично и палеарктично разпространение. Ендемити сред надземната фауна почти липсват, докато при подземната са установени 2 балкански и 4 български ендемита. Добруджанската фауна може да бъде отнесена главно към степния фаунистичен комплекс, който тук се характеризира с цяла серия от типични степни елементи (многоножки, скакалци, бозайници).

Старопланински район. Тук фауната е също с преобладаващо евросибирско и европейско разпространение, докато средиземноморските видове са много по-малко. Палеарктичните и евросибирските видове имат значителен превес над средиземноморските във всички височинни пояси на района.

Във високите части на Централна Стара планина са установени досега 33 вида реликтни безгръбначни, повечето от които имат глациален произход. Като цяло този район е много богат на ендемити. Техният брой сред безгръбначните в Западна Стара планина е 197, а в Централна Стара планина - 193 вида и подвида. В този район подземната фауна е най-богато представена в България. Сред тях има 11 балкански и 109 български ендемита, а по състав е в най-близко сходство с фауната на Рило-Родопския район.

Във фауната на района се срещат и значителен брой карпатски елементи (напр. някои охлюви, стоножки, скакалци и др.), каквито липсват в останалата територия на България. Това се дължи на палеогеографските връзки между Старопланинската верига и Карпатите.

Рило-Родопски район. В този район евросибирските и европейските видове преобладават значително над средиземноморските. В по-северните планини (Витоша, Люлин) видовете от северен тип на разпространение са повече от видовете с южен тип.

Рило-Родопският район е с най-много реликтни безгръбначни (в Рила те са 96 вида, a във Витоша – 85). Повечето от тях са глациални реликти, като всички са типични аркто-алпийски елементи. Значителен е броят и на редките видове безгръбначни: във Витоша са около 300, а в Западните Родопи - 25. Характерна отличителна черта на района е неговият висок ендемизъм. По отношение на ендемитите сред подземната фауна районът е на второ място в България: балканските ендемити са 6, а българските - 28. В отделните планини броят на ендемитите е различен, като те са най-много в Западните Родопи, следвани от Рила и Пирин.

Пълно фаунистично описание на ихтиофауната и земноводните в Дунавски район е дадено в Приложение 4 на ЕО.

Съществуващо състояние

- Проблем на фауната в района, е че в резултат от интензиивната урбанизация на териториите се нарушава и променя биоразнообразието, променя се екологичното равновесие в екосистемите. Получава се фрагментитране на хабитатите и местобитанията, унищожават се места за гнездене, укритие, хранене, нощуване на видовете, налице е безпокойство и прогонване на животински видове, както и интрудуциране на нови не-местни видове, които са по-приспособими за живот в конкретните условия и конкурират и заместват видовете които естествено се срещат в териториите.

- Усилената антропогенизация на планинските територии влияе отрицателно върху числеността и пространствената структура на популациите на влечугите и земноводните, срещащи се в тях.

- Провеждането на голи сечи и неправомерния добив на дървесина в някои райони са причина за намаляване на биоразнообразието, безпокоене на животните, унищожаване на гнездови местообитания, територии за храна и почивка на животински видове.

- Интродукцията на нови видове риби води до хранителна конкуренция и намаляване на запасите на видове от местната ихтиофауна.

- В резултат на андигирането на р.Дунав и на нейните притоци се унищожават местата за размножаване и отхранване на много фитофилни видове риби.

- В резултат на пресушаване на крайдунавските блата и андигиране на река Дунав се променя съотношението на видовете в полза на реофилните.

- Прекомерният улов на риба е довел до драстичен спад в запасите на много дунавски и понтико-каспийски  видове, особено на тези от сем. Есетрови.

- В следствие на занижен контрол и нерегламентиран  риболов с взривни материали се променя бреговата ивица на р.Дунав. Брегът се вкопава и се унищожават подходящите за размножаване на много видове крайбрежни плитчини и разливи на реката.

- Съоръженията в прохода “Железни врата” и баражите Джердап І и Джердап ІІ, са прична за прекъсване на мигрцията на много стопански ценни видове риби.

- Изграждането на руслови МВЕЦ фрагментира рибните популации, поради липса на байпаси и рибни проходи и поради шума от турбините.

- Залповото изпускане на дънни наслаги от ВЕЦ-овете и от станциите за пречистване на битово-фекални води често е последвано от задушаване и изтравяне на рибата в протежение на километри от водното течение.

- Замърсяването на  реките с промишлени и индустриални води в някои случаи до отравяне на или я прави негодна за консумация.

- Водохващанията за питейни и битови нужди снижават силно дебита на реките от пъстървовата и в част от мряновата зони, през есента и лятото и почти ги обезрибяват.

## Материални активи

Дълготрайните материални активи с екологично предназначение включват наличност и движение на съоръженията, инсталациите и оборудването, необходими за опазване и възстановяване на околната среда по направления - за водните ресурси, въздуха, земята, обезвреждането на отпадъци, защита от шума. Материалните активи са недвижими имоти (терени, сгради, машини и съоръжения, стопански инвентар) и движими имоти (транспортни средства и оборудване).

Сградният фонд и стопанският инвентар на Басейнова Дирекция Дунавски Район са в добро състояние. Техническото и офис оборудване също е в добро състояние, което улеснява и повишава ефективността и качеството на работата на служителите на Басейновата Дирекция.

Основната дейност на Басейновата Дирекция е свързана с издаване на разрешителни за водоползване и заустване на води във водни обекти и осъществяване на контрол върху водите и водните тела чрез използване на материалните активи (съоръжения и оборудване на язовири и реки, пътища, инфраструктура, водоснабдителни и канализационни системи, ВЕЦ–ове и др.) прилежащи към тези обекти.

## Отпадъци

На територията на Басейнова Дирекция Дунавски Район има 40 общински депа за битови отпадъци, 2 регионални депа за битови, строителни, производствени и опасни отпадъци (в гр. Севлиево и гр. Русе), 2 регионални депа за битови, строителни и производствени отпадъци (в Силистра и Разград), 8 регионални депа за битови отпадъци (Монтана; Враца-Мездра, Оряхово-Мизия-Козлодуй; Омуртаг; Троян; Ловеч, Горна Малина и Антоново) и 4 депа за строителни отпадъци (в общини Велико Търново, Лясковец, Враца и Мездра). Използвайки различни програми за финансиране се предвижда депата на Габрово и София да се използват като регионални (след реконструкция) и ще се рекултивират в рамките на проекта за реконструкция. Ако се реализира мярката по програма ИСПА за изграждане на 6 регионални депа (две от които в БДДР - Видин и Плевен) ще се закрият 17 общински депа, а при реализацията на мярката по програма ИСПА за изграждане на 7 регионални депа (4 от които в БДДР – Белене-Левски, Борово, Луковит и Велико Търново) ще се закрият 20 общински депа. Очаква се да бъдат закрити 35 депа в общини Криводол, Козлодуй, Бяла Слатина, Оряхово, Мизия, Мездра, Сухиндол, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Медковец, Чипровци, Якимово, Кнежа, Априлци, Сливо поле, Иваново, Ветово, Цар Калоян, Тутракан, Разград, Кубрат, Исперих, Завет, Самуил, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар, Кайнарджа, Столична община, Омуртаг и Попово. Очаква се след изграждането на регионалните депа в Габрово, Перник, Ловеч, Костинброд и Ботевград да бъдат закрити 12 общински депа. За територията на Столична община има разработен проект за управление на отпадъците. На територията на общините където няма депа за строителни отпадъци те се депонират на депата за битови отпадъци. Подобен е проблемът и с недостатъчния брой депа и съоръжения за третиране на опасни отпадъци. Опасните и производствени отпадъци се депонират на депа собственост на фирмите, които ги генерират или се транспортират и депонират от фирми имащи разрешителни по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. На територията на София–град има изграден инсинератор за болнични отпадъци, който обезврежда отпадъците от района.

Освен регламентирани депа съществуват и голям брой нерегламентирани сметища. По информация на РИОСВ, разположени в обхвата на БДДР, всяка година се закриват голям брой от сметищата, но се появяват нови такива на други места.

Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на Басейновата Дирекция се организира от общините, към които принадлежат населените места. Голям процент от населението на градовете е обхванато от системата на сметосъбиране и сметоизвозване, докато за селата този процент е значително по–нисък, като на някои места такава система все още не е въведена. По подобен начин стои и въпроса със системата за разделно събиране в населените места, която съгласно изискванията за присъединяване на България към Европейския съюз трябва прогресивно да се развива.

## Население и човешко здраве

Дунавският район за басейново управление обхваща 38% от територията на България и е най–големият в страната. Включва поречията на реките вливащи се в река Дунав и реките Ерма и Нишава. В него живее 45% от общото население на страната. Дунавски район за басейново управление е част от международния речен басейн на река Дунав. На север граничи с Р Румъния, на изток с Черноморския район за басейново управление, на запад с Р Сърбия и на юг с Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление.

Площта на Дунавския район за басейново управление е 42 837 км  , което е над 38% от територията на България и в него живее 44% от общото население на страната. На територията на Дунавски район са разположени 111 общини, 15 области, 25 ВиК дружества. В района се намира и столицата на страната, гр.София (в Искърски подбасейн), който е най - бързорастящият икономически център на България. Нейното население е около 1,5 милиона души, което е 45% от общото население в Дунавски район. Административен център на района е гр.Плевен. Населението в област Плевен в края на 2007 година наброява 297928 човека и е  3,9% от населението в  Р. България (7640238 души). Населените маста в Дунавски район са доста разнообразни по своите характеристики – големина, население, промишленост, миграция, здравни индикатори.

Демографски процеси

Демографските тенденции при населението от Дунавски район следват характерните процеси за страната като цяло, предвид и фактът, че то е 45 % от цялото население и голяма част от него е съсредоточено в големите градове на територията на района.

Данните за община Плевен като административен център на Дунавски район за басейново управление, показват, че населението в област Плевен намалява, раждаемостта е по-ниска от средната за страната. През 2007г. броят на децата от 0 - 14г. е  39 135 и съставлява 13,14% от общия брой население. Броят на възрастните хора над 60 години е 82035 и е 27.54% от цялото население. Съотношението между броя на младите хора и възрастните през наблюдаваната година следва тенденцията на нарастване дела на хората над 60 години. Делът на децата до 14г. в градовете е 13.40%, а на възрастните хора над 60г. е 21.31%. В селата тази разлика е още по-отчетлива – 12.88% към 39.07% .През 2007 година коефициентът на смъртност е почти еднакъв с 2006 г. (16,70%о),  по-нисък е от 2005 г. (16.85%о), но продължава да е по-висок от средния за страната (14.80%о).

По отношение на демографските процеси и тенденции, според информация от Националния статистически институт (НСИ) „Население и демографски процеси през 2008”се очертават и някои положителни демографски тенденции в страната – забавяне на темповете на намаляване на населението, увеличаване на раждаемостта, увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот и ограничаване влиянието на външната миграция.Едновременно с това, коефициентът на детска смътност намалява значително - след достигнатото високо равнище през 1997 г. - 17.5‰, през 2008 г. стойността му е 8.6‰. Това е най-ниското равнище на детската смъртност за цялата история на демографската статистика в България.

Разликата между ражданията и умиранията формира естествения прираст на населението. И тъй като от 1990 г. досега умират повече хора, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на страната не се увеличава.

Продължава и процесът на остаряване на населението – увеличава се неговата средна възраст. През 2001 г. Този показател е бил 40.4, а през 2007 г. – 41.5.

През 2008 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 32 811 души. Това е най-малкото намаление на населението в резултат на естествения прираст след 1995 година. Стойността на коефициента на естествения прираст е минус 4.3‰. Той е с много голяма отрицателна стойност в селата - минус 11.7‰, докато в градовете е минус 1.3‰.

Детската смъртност в Дунавски район също е много различна – например Монтана е с най-високата детска смъртност в страната за 2005 г., а за същата година София-град и Русе са със най-ниските стойности.  Като цяло повечето от градовете в Дунавски район са с по-висока от средната за страната - за 2008 г. тя е 8.6 ‰. Както за цялата страна, и тук тенденцията в последните години е към снижение на детската смъртност, с различна степен в различните градове.

Т.е. ако посочените  положителни тенденции се запазят, намалението на населението и негативните демографски показатели в следващите години нямат да бъдат така силно изразени, както е било в периода до 2006 г.

Здравни показатели на населението

Анализирани са двата най-информативни здравни показатели - заболеваемостта и «болестност».

«Заболеваемост» е общият броят на регистрираните нови случаи на заболявания при първичната медицинска помощ за 1 година, «болестност» - общият брой регистрирани стари и нови случаи през годината.

Данните от НЦЗИ (за последните 5 години – 2003-2008 г.) показват, че здравните показатели на населението  в Дунавския речен район се различават по своите характеристики за различните градове.

Както беше отбелязано по-горе, на територията на Дунавския речен район се намират доста разнообразни по своите характеристики населени места (градове), което определя нееднотипността в здравните показатели.

Могат да се оформят две групи населени места - със заболеваемост над средната за страната и с такава под средната за страната.

По-голямата част от градовете и районите около тях са с висока заболеваемост, значително над средната за страната – това са Русе (на второ място в страната), Враца (на трето място след Русе), Габрово, Плевен, Монтана, София-град и В.Търново.

Болестността от рак например средно за страната през 2008 г. е била около 3000 случая на 100 000 население. За същия период в Русе тя е била около 4000 случая на 100 000, във Враца – 3700 на 100 000,  Габрово – 3500, Плевен, Монтана, София и В. Търново – около 3400 на 100 000.

Във Видин, Търговище, Разград, Ловеч, Силистра раковата заболеваемост е по-ниска от  средната за страната – 2700-2550 на 100 000 жители.

Анализът на данните показва, с малки изключения някои общи тенденции в здравното състояние на населението от района през 2007 г. спрямо 2006 г.

Обобщението на данните за Плевенски район за басейново управление показват увеличение на коефициента на болестност през 2007 спрямо 2006 година за повечето от градовете. Най-висок е коефициентът на болестите на органите на кръвообръщението, следва този на болестите на дихателната система и на трето място - на болести на пикочно-половата система.

При децата от 0 до 17 години коефициентът на заболеваемост спрямо 2006 година бележи намаление - от 1176,81%о на 1041,2%о. Най-висока е заболеваемостта от болести на органите на дихателната система, следват травмите и отравяния и на трето място-от инфекциозни и паразитни болести.

Посочените данни определят разглеждания район като рисков по отношение на човешкото здраве – за голяма част от района здравните показатели на населението  са по-лоши от средните за  страната.

Основният фактор за формиране на населението е икономическото състояние на домакинствата в района, екологичната обстановка, нивото на потребление, услугите, здравето и пр. Основната движеща сила е икономическият растеж, който отново зависи от основните сектори, които са земеделие, промишленост и туризъм.

Демографската характеристика на района е свързана със сегашното и бъдещото потребление главно на питейна вода, тъй като преобладаващата част на консумацията на питейна вода се отнася за населението. Потреблението на питейна вода в определена степен следва динамиката на населението, разбира се не пряко, тъй като питейна вода се ползва за производствени нужди, туризъм, селско стопанство и други потребители, имащи непроизводствен характер (бюджетни, здравни и учебни учреждения, търговия, противопожарни нужди и т.н.).

Състоянието на околната сред, в т.ч. на водите е от съществено значение за здравния статус  на населението.

Затова устойчивите решения по отношение качествата на водите в района, предотвратяване на необратимите щети върху околната среда и населението са съществен елемент в общата стратегия за подобряване на демографията и здравето на населението.

## Развитие на околната среда без прилагането на План за управление на речните басейни в Дунавски район

Основните тенденции, които описват вероятното бъдещо състояние на околната среда ако проектопланът няма да се изпълнява, са показани в Таблица 2:

Таблица 2: Очаквано развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагане на плана

| Компоненти и фактори на околната среда | Очаквано развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагане на ПУРБ |
| --- | --- |
| Въздух, климатични фактори | Не се очаква изменение на климатичните условия и качеството на въздуха. Няма да настъпи евентуалното подобряване на микроклимата, което би се получило вследствие изграждането на язовири или водни тела към МВЕЦ, при наличието на тенденции на нарастване на температурите, намаляване на валежите и евентуалното удължаване на продължителността и честотата на засушаванията. |
| Повърхностни и подземни води | Очаква се влошаване на химичното и количественото състояние на подземните и повърхностните води. Запазване на тенденциите за пренатоварване на водни тела с ВЕЦ-ове Всички изброени проблеми в т.4 раздел 4 „Проблеми” ще продължат да съществуват и ще се задълбочават, което има дегенеративен характер ще доведе до с тенденция към влошаване на състоянието на водите . |
| Почви | Неприлагането на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район би имало негативно влияние върху околната среда поради замърсяване на почвите от: непречистени води от населението и индустрията и инфилтрат от големи общински депа за битови отпадъци, малки депа за битови отпадъци и нови депа в резултат на интензивно земеделие и прекомерно използване на препарати за растителна защита, замърсяване на почвите и околните терени от заустванията на отпадъчни води в попивни кладенци и безотточни лагуни, при добива на инертни материали от речните корита, ерозия, наводнения. |
| Ландшафт | Неприлагането на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район би имало негативно влияние върху околната среда поради нарушаването и замърсяване на ландшафтните компоненти от: създаването на нови типове антропогенни и промишлени ландшафти, замърсени от човешката дейност и с неблагоприятно визуално-естетическо въздействие; замърсяване на почвите и водните обекти от битово-фекални води; замърсяването от нерегламентираните сметища; от депата, преки нарушения и замърсяване на ландшафтните компоненти в резултат от строителните дейности за изграждане на ПСОВ и канализационни системи, изграждане на регионални депа за битови отпадъци, ремонт на хидротехническите съоръжения, изграждане на кариери за добив на инертни материали и др. |
| Биологично разнообразие, флора, фауна | Флора и Фауна: Неприлагането на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район би имало негативно влияние върху околната среда поради нарушаването и замърсяване на флората и фауната както следва: нарушения и фрагментация на местообитанията и хабитатите на растителните и животинските видове, промени в екосистемите и биоценозите в района в следствие от засилената урбанизация в района; интродуциране на не-местни видове и промяна на биоразнообразието; замърсяване с отпадъчни води на крайбрежните и водните екосистеми в населените места, където няма изградени ПСОВ или канализационни системи или има такива, но те не са напълно изградени и това води до промяна на биоразнообразието в тях; промяна (обедняване) на биоразанообразието в резултат от замърсяване на почвите, на растителността и на водите от интензивно използване на торове и препарати за растителна защита; промяна в биоразнообразието може да настъпи в резултат от неправилно изсичане и оголване на терените, в резултат на ерозия; отрицателното въздействие от нерегламентираните сметища, които замърсяват екосистемите водят до унищожаване на отделни растения или намаляване на плътността на популациите, засягат се местообитания на застрашени и редки растителни и животински видове, и се намалява видовото разнообразие; промени в биоразнообразието вследствие изсичане на крайбрежната растителност, корекция на речните корита и андигиране на реките; промяна на биологичния капацитет на реките в резултат на отклоняване на вода за битови и промишлени нужди. |
| Материални активи | Неприлагането на Плана за управление на речните басейни би имало негативно влияние върху околната среда, тъй като в него са заложени мерки, които ще подобрят материалните активи, прилежащи към водните обекти. Такива мерки са: изграждане, реконструкция и модернизация на канализационни системи; ПСОВ; изграждане на утаяващи резервоари и сепаратори за третиране на дъждовни и снежни води в индустриалните райони; ремонт на хидротехнически съоръжения; въвеждане на технология в напояването за спестяване на водни ресурси. |
| Отпадъци | Неизпълнението на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район би имало негативно отношение върху факторите и компонентите на околната среда – води, почви, въздух и др. от нерегламентирано изхвърляните отпадъци и депата, неотговарящи на нормативните изисквания. Неприлагането на Плана ще доведе до неизпълнение на мерки като: подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места, ликвидиране на неизолираните депа за твърди битови отпадъци в района, поетапно закриване на нерегламентирани сметища, защита водите от сметища, поетапно изграждане и въвеждане в експлоатация на регионалните депа за твърди битови отпадъци и др. |
| Население и човешко здраве (здравен риск) | Състоянието на водите ще остане без промяна или ще се влоши, поради което е възможно влошаване на здравния статус на населението, развитието на туризма и рекреацията ще се затрудни. |

Тъй като съществуват наболели проблеми със замърсяването на водите в Дунавски район, ако не се приложи ПУРБ качеството на водите няма да се приведе в съответствие с европейските изисквания, при което няма да се създадат условия за подобряване на здравното състояние на населението.

Недоброто качество на водите са неблагоприятен фактор по отношение потреблението им за битови нужди; повишен е рискът от заболеваемост на населението, свързана със състава на водите; създават се пречки за осигуряване на добро качество на живот на населението и за здравословни условия на живот, което от своя страна ще бъде предпоставка за повишен здравен риск при населението.

Неприлагането на ПУРБ ще затрудни осъществяването на мерки за намаляване на замърсяването на водите от различни източници (промишленост, селско стопанство, битови дейности и пр.), което ще се отрази неблагоприятно върху здравното състояние на населението.

Без прилагането на ПУРБ няма да се подобри качеството и безопасността на отпадъчните води (като резултат от неизграждането на нови пречиствателни съоръжения).

Отпадъчните води в района като цяло са замърсени с някои тежки метали, които са рисков фактор за злокачествени заболявания сред населението, особено децата; за вродени аномалии при новородените, за сърдечно-съдови заболявания. Без прилагане на ПУРБ негативните процеси по отношение здравното състояние на населението ще се задълбочат.

Близостта и достъпът до много водни ресурси в Дунавския район допринасят съществено за градското регенерация, създават условия за отдих и рекреация, съдействат за по-здравословен начин на живот. Прилагането на ПУРБ е необходимо за реализиране на тези условия.

# Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати

Тук ще се разгледат територии, в които се предвижда да се извършат предвидените с План за управление на речните басейни в Дунавски район дейности, като ще се обърне внимание за вероятностите за засягане на:

- Територии, обявени за извличане на вода, предназначена за човешка консумация;

- Територии, обявени за опазване на стопански значими водни биологични видове;

- Водни обекти, обявени за отдих, включително териториите, обозначени като води за къпане съгласно Директива 76/160/ЕЕС;

- Територии, чувствителни към хранителните съставки, включително територии, обявени за уязвими зони съгласно Директива 91/676/ЕЕС и територии, обявени за чувствителни територии съгласно Директива 91/271/ЕЕС;

- Територии, обявени за опазване на местообитания или биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, включително и съответните обекти на Натура 2000, обявени съгласно Директива 92/43/ЕЕС за хабитатите и Директива 79/409/ЕЕС за птиците.

По отношение на компонента на околната среда Води, териториите в които ще се извършат предвидените с План за управление на речните басейни в Дунавски  район дейности и мерки и които вероятно ще са засегнати от тях обхващат изцяло водосборите и речната мрежа на реките в района и водосборните области на подземните водни тела. Състоянието и  характеристика на повърхностните и подземните води по отношение на количеството и качеството им е описано подробно в раздел І и ІІ към томовете на ПУРБ за всеки от водосборите на Дунавски район, а освен това е  дадено резюме в т.2 от настоящата Екологична оценка. (ЕО). Териториите, които ще бъдат значително засегнати ще са онези подземни водни тела, които са в лошо количествено и химично състояние и повърхностни водни тела категория “река” (119 ВТ), които са  силно модифицирани СМВТ и  са в лошо химическо състояние (79 ВТ от които 60 ВТ - категория „реки” и 19 ВТ категория „езера”) са с екологичен потенциал  умерен (за 35 ВТ), лош  (24 ВТ ) и  много лош (на 49 ВТ). Дейностите, които ще се извършат за реализирането на основната цел на ПУРБ, засягащи повърхностните и подземните води, ще се развиват както на водосборите (урбанизирани територии, селскосопански площи, езера) така и в речната мрежа ( чрез изграждане и експлоатация на ПСОВ, ВЕЦ-ове, водохващания за ВЕЦ, корекция на реки, укрепване на брегове, нови водоеми и съоръжения за водовземане от подземни и повърхностни води и пр.) чрез намиране на баланс между опазването на околната среда и социалното развитие.

Особено  внимание ще се обърне на територии и зони, които (съгласно раздел VІ, чл.157, т.3 от Закона за водите) са определени като зони за защита на водите, и в които нормативно са въведини ограничения и забрани с цел опазването им, а именно:

## Териториите, определени за водочерпене за човешка консумация

Повърхностни води - В Приложение 3.1.1.1. на разработения ПУРБ са изброени учредените санитарно-охранителни зони за повърхностни води от Басейнова Дирекция Дунавски Район, а Водохващания за питейни нужди от повърхностни води са изброени  в Приложение 3.1.1.2 на разработения ПУРБ. Все още има не учредени СОЗ или в процедура, като тези в басейна на рилската част на р. Искър за водоснабдяването на София, поради нерешени проблеми със собствеността на терените и др., които подлежат на учредяване през 2009 г.

Подземни води - Регистрираните водовземни съоръжения за питейно-битови нужди от подземни води са разположени в 45 подземни водни тела, определени като защитени зони, от всички 48 подземни водни тела. Учредените зони за защита на подземните водни тела са описани в Приложение 3.1.2. на ПУРБ

## Териториите, определени за такива с цел опазване на икономически значими водни видове

В българското законодателство няма дефинирани стопански значими водни биологични видове.

## Водни обекти, определени като води за рекреация, включително определените като зони за къпане съгласно Директива 76/160/ЕИО

На територията на Басейнова Дирекция Дунавски район няма учредени зони за къпане.

## Зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО и зоните, обявени като уязвими съгласно Директива 91/676/ЕИО

Чувствителни зони

Чувствителните зони целят защита на повърхностните води от повишаване съдържанието на биогенни елементи в тях от отпадъчни води от населените места. Във водосбора на определените чувствителни зони се прилага изискването за допълнително пречистване на градските отпадъчни води (стъпало за отстраняване на азота и фосфора) за населени места над 10 000еж. Те са:

- р.Дунав, намираща се на територията Р България, от границата при с.Ново село, до границата при гр.Силистра.

- всички притоци във водосбора на р.Дунав на територията на Р.България.

Уязвими зони

Уязвимите зони се определят за защита на подземните води от биогенно замърсване от селскостопонски източници. Тези зони са особено важни за Дунавски район поради факта, че почти всички подземни ВТ се използват за питейни цели с оглед защита на подземните води и съхраняването им като стратегически ресурс за поколенията. Определените в Заповед № РД-795/10.08.2004 г на министъра на околната среда и водите уязвими зони въвеждат изисквания към животновъдите и земеделците.

## Зони, определени като чувствителни с цел опазване на местообитания, при които поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им, включително съответните обекти по “Натура 2000”, определени съгласно Директива 92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО

Водните тела, които обявени за Зони за защита на водите по Натура 2000 във връзка с Директивата за местообитанията са  дадени в Приложение 3.5.2  към ПУРБ. Означени са 107 места, които засягат участъци от добруджанските реки, реки западно от Огоста, старопланинските реки от водосбора на р.Янтра, Рилската част на Искър, искърски пролом и др. Подробен списък  на зоните определени с цел опазване на хабитатите , както и площта на тези зони попадащи в ДРБУ по НАТУРА 2000 е даден в Приложение 3.5.2. на разработения ПУРБ

Защитени природни територии - Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие, екосистемите и естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа В Дунавския район за басейново управление попадат национален парк “Централен Балкан”, част от народен парк “Рила”, 4 природни парка, 14 резервата, 6 поддържани резервата, 180 защитени местности, 109 природни забележителности.

В Дунавския район за Басейново управление попадат изцяло или отчасти 154 бр. защитени зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, от които 107 бр. са за опазване на природните местобитания и на дивата флора и фауна и 47 бр. за опазване на дивите птици, като 42 бр. от зоните за птиците са обявени със заповеди, издадени от министъра на околната среда и водите. Като приложение към ЕО е изготвена Оценка за съвместимост на ПУРБ в която е направено описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво, съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. От 154 защитени зони, само на територията на 10 от тях са предвидени нови мерки, от които 8 защитени зони са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 2 за опазване на дивите птици. Поради това в Доклада за ОС са разгледани само тези 10 защитени зони и са оценени натоварванията (емитери, баластриери и изградени ГПСОВ) и мерките (изграждане на нови ГПСОВ), които са нанесени на карти и предоставени от БД.

# Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към План за управление на речните басейни в Дунавски район

Този раздел обобщава релевантните екологични проблеми и информацията, която е идентифицирана за проектоплана и определя контекста за неговата оценка. Разгледани са съществуващите проблеми по отношение на компонентите и факторите на околната среда:

## Въздух, климатични фактори.

В целия Дунавски район в зависимост от местоположението в различна степен се наблюдава процес на нарастването на температурите и намаляване на валежите и увеличаване продължителността и честотата на засушливите периоди, по-добре изразени в централните и източни части на района.

Според тримесечните протоколи на Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС) за 2008г., проблеми по отношение на КАВ са регистрирани основно в София, където има превишения на съдържанието на серен и азотен диоксиди и прах. Високи нива на съдържание на прах има регистрирани и във В. Търново. Тези замърсители освен, че влошават качеството на атмосферния въздух, но и се отлагат върху земната повърхност и повърхностните води в резултат на процесите на депозиция (мокро отмиване и сухо отлагане), а от там влияят на качеството на повърхностните води.

## Повърхностни води

В резултат от анализа и оценката на антропогенното въздействие и натиск върху водите, са идентифицирани следните екологични проблеми, които могат да се класифицират в няколко категории:

### Проблеми, свързани с количеството на водите

В РВД 2000 60/ ЕС  дъщерните директиви и транспониращите ги нормативни документи в българското законодателство, проблемът с количественото състояние на повърхностните води се разглежда само като елемент на хидроморфологичното им качество. Това обстоятелство не съответства напълно на характерните особености на повърхностните водни тела на територията на БД Дунавски район, за които са идентифицирани следните групи основни проблеми:

Регулиране на оттока и прехвърляне на води

Наличният естествен отток в реките в месеците на маловодие е в границите на  литри или практически пресъхват. Това е проблем за твърде голям брой водни тела с ВЕЦ, язовири или водохващания. Под водохващанията и язовирите реките пресъхват твърде  често през летните месеци.

Съществуват прагове и бентове, които са  в лошо състояние или без рибни проходи, което е пречка за свободната миграция на рибната фауна.

Не навсякъде е осигурено добро техническо състояние на хидротехническите съоръжения (деривации, водовземни съоръжения, напоителни язовири, диги);

В много единични участъци на речните русла, предимно в границите на населените места и землищата им, състоянието и проводимостта на водата е чувствително влошена. Значителните промени в морфологичното състояние, със силно понижение на котата на речното дъно довежда до съпътстващо обезводняване на речните тераси и заедно с извършвания преди години прекомерен добив на баластра е довело  до силно ерозирани брегове и лоша проводимост.

Водоснабдяване

Населението не е обхванато напълно с водоснабдителна мрежа. (90-98%) са водоснабдени, като проблемът е предимно в селата.

Не навсякъде се доставя необходимото количество вода за питейно-битови нужди. Селата на собствени водоизточници страдат от режим на водата в случаите, когато водоизточниците им пресъхнат или са с изключително нисък дебит поради засушаване.

Водопроводната мрежа в много от градовете е с възраст над  35 год, в по-голямата част изградена от етернитови тръби,  амортизирана е  и  допуска загуби на вода над 70%

За промишлено водоснабдяване обикновено се използва условно чиста вода, но все още не са достатъчни дейностите по внедряване на водоспестяващи технологии , затворени оборотни цикли и пр.

Питейната вода предимно се хлорира. Липсва достатъчен брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ). Не се провеждат информационни и възпитателни дейности насочени към икономия на вода, включително поощряване  използването на водоспестяващи арматури (на принципа на сензори, фотоклетки и пр.), особено в обекти с голям брой посетители

Напояване

Нерационално използване на съществуващите хидромелиоративни съоръжения (язовири, помпени станции, напоителни канали) и често не по предназначение.;

Лошо състояние на съществуващите хидромелиоративни съоръжения; Има много микроязовири, които са заблатени, затлачени и обрасли, и не могат да се използват за напояване и риболов. Други са превърнати в рибарници и дадени под аренда от селските кметове, но не навсякъде тази промяна е направена според инженерно-техническите изисквания. При високи води са възможни аварии, както се получи през 2005 г.

Липса на хидромелиоративни съоръжения в определени райони; (части от напоителни и отводнителни системи, заедно с помпените станции са унищожени).

### Проблеми, свързани с качеството на водите:

Отпадъчните води от населените места не са обхванати напълно от канализационна мрежа, в градовете са обхванати  80-98 %  от отпадъчните води, но  в селата са обхванати около и под  50%. Има много селища с неизградени канализационни системи и колектори за отвеждане на отпадъчни води;

Непречистени отпадъчни води се заустват в Повърхностните Водни тела (П ВТ)

Въпреки, че за се използуват ЛПСОВ към някои производствени предприятия все още е значимо натоварването от специфични органични и други замърсители.

Такива замърсители се изпускат във ВТ от предприятия-замърсители от  Хранителната промишленост, мандри, Фармация и лекарствени средства; Производство на електрически машини и апарати; Производство на машини и домакински уреди; Добив и обогатяване на метални руди; Производство на електроенергия и топлоенергия; Металообработваща промишленост; и др.

Не всички от гореспоменатите производства са съоръжени с ЛПСОВ, които на много места не са в добро състояние за да пречистват ефективно.

На някои места все още съществува нерегламентирано заустване на промишлени отпадъчни води

Състоянието на съществуващите канализационни мрежи не навсякъде е добро – мрежите са амортизирани и допускат течове.

Липсват на достатъчно пречиствателни станции и съоръжения за пречистване на промишлени и битови отпадъчни води, поради което голямо количество непречистени отпадъчни води се изпускат във водните тела/обекти;

Състоянието на съществуващите ГПСОВ не е добро. В момента такива работят в 39  населени места.  Тези ПСОВ са били изградени основно през 70-те и 80-те години на миналия век и в много от тях все още не е направена пълна смяна на оборудването. Понякога ПСОВ не работят или не пречистват достатъчно, поради което се налага разширение, реконструкция и модернизация (РРМ) за отстраняване на азот и фосфор. Пречистването не е ефективно и от ПСОВ се заустват води превишаващи нормите за ІІ-ра категория водоприемник - амониев азот, нитритен азот и фосфати.

Съществуват нерегламетирани сметища за битови отпадъци, включително и в границите на заливаемите тераси на реките.

Липсва контрол върху наторяването, както и върху други подобрители при подържането на ски пистите

Водите в участъците от реките, в които се извършва добив на баластрови материали, са в незадоволително състояние по химичен  и хидроморфологичен статус

Лошото състояние на участъци от реките в близост до закрити минни дейности. Незадоволително е състоянието по химични показатели - БПК, амониев азот, фосфати, общ фосфор. Незадоволителен е и биологичният статус.

### Хидроморфологични изменения и Защита от вредното въздействие на водите

Незадоволително е състояниео на корекциите на реките (диги, надлъжни и напречни съоръжения, дънни и хидравлични прагове)

Поддържането на проводимостта на речните легла не се извършва във всички участъци и не е достатъчно.

Начина на изземане на инертни материали в действителност води до образуване на езера, вследствие удълбочаване в определения участък на речното корито или в крайречната зона

Състоянието на дигите и корекциите в някои участъци от реките изисква изграждане на нови и подновяване на старите в  границите на населените места с оглед превенция и защита от наводнения;

Добивът на инертни материали е довел до нарушаване на речните легла, и  водна ерозия.

### Информационни проблеми:

Затруднения при  обмена на информация и координация между институциите;

Липсва информация за прилежащите към транспортните линии площи, които са подложени на различен натиск в следствие на атмосферни отлагания от тях, както и разликите в "натиска", поради различната натовареност на пътищата

Липсва информация за точния брой и площта на нерегламентираните сметища, както и за количеството и вида на депонираните отпадъци.  Съответно липсва информация за качеството и количеството замърсени води, които по директен или индиректен път биха постъпили във ВТ.

За редица точкови източници на замърсяване данните са съвсем оскъдни – има обекти, за които са налични еднократни и единични данни от провеждани физико-химични анализи, което не позволява тези данни да бъдат сравнени с някаква поредица и да се проследи трайна тенденция в концентрациите на заустваните замърсители.

Липсва мониторинг на повърхностните водни тела - естествени езера.

## Подземни води

Химично състояние

Източници на значимо антропогенно въздействие върху химичното състояние на подземните води са:

дифузни източници на замърсяване;

точкови източници на замърсяване;

значими водовземания от подземни води;

други въздействия върху подземните води.

Дифузните източници на замърсяване на подземните води са различни антропогенни дейности, засягащи определена площ от водосбора на водните тела, при което няма възможност да бъдат предприети действия насочени към самият източник на замърсяване, а е необходимо регламентиране и контрол на конкретната дейност, предизвикваща замърсяването. Съобразно тази дефиниция като характерни за района на БДДР са определени дифузни замърсявания на подземните води от:

населени места без изградени канализационни системи – с над 100 екв. жители;

някои типове земеползване като потенциални дифузни източници (орна земя и трайни насаждения, урбанизирани територии).

Регистрирани са площите, върху които може да се намират потенциални дифузно внесени вещества (подходът за емисиите) и е разгледан химичния състав на подземните води по отношение на дифузни внасяния от повърхността на земята (подходът на имисиите). За емисионния подход се използвани данни за земеползването върху повърхността на разкритието повърхността на разкритието. При оценка площта на населените места без канализация като емисионен източник е приета неговата територия, увеличена с ивица равна на радиус от 1 km около населеното място. За имисионния подход (критерий за повърхността: зона на действие с радиус 
1 km около населеното място; 30% от повърхнината на разкритието) са направени оценки на анализи на подземните води от пунктове за пробовземане на подземните води и съоръжения за добив на вода спрямо повърхнината на подземното водно тяло. Интерес представляват онези вещества, които могат да са предизвикани от дифузни източници на замърсяване, например нитрати, препарати за растителна защита, хлориди, фосфати, амоний, сулфати и рН-стойността. Оценката спрямо повърхността се отнася само за разкритията на подземните водни тела на повърхността. Съдържанието на нитрати служи като водещ параметър за дифузни внасяния.

Точковите източници на замърсяване са определени като отвеждания на пречистени и непречистени отпадъчни води в подземните води. Със значими проблеми върху качеството на подземните води се очертават:

складове за стари пестициди;

големи общински депа за битови отпадъци;

малки депа за битови отпадъци и нови депа;

производствени площадки на предприятия;

депа за производствени и опасни отпадъци;

местоположения на стари замърсители;

площадки за събиране, депониране, дезактивиране и безопасно съхраняване на наличните в страната количества забранени, залежали и негодни за употреба пестициди.

На всеки точков източник е съпоставена общо потенциално натоварена повърхнина от подземното водно тяло в размер равен на радиус на въздействие от около 1 km. Приема се, че съществува риск за достигането на целите, когато сумата от действащата повърхнина надвишава 30% от разкритата повърхнината на съответното подземно водно тяло.

Количествено състояние

Проблемите и факторите, свързани качеството и количеството на подземните води произтичат главно от:

- липса на достатъчен брой пречиствателни станции и съоръжения за питейни води (ПСПВ) и за пречистване на промишлени и битови отпадъчни води, водещо до заустване на голямо количество непречистени отпадъчни води във водните обекти;

- неизградени канализационни системи и колектори за отвеждане на отпадъчни води;

- лошо състояние на съществуващите канализационни мрежи;

- лошо състояние на съществуващите ПСОВ, необходимост от реконструкция и модернизация;

- наличие на нерегламентирани сметища за битови отпадъци, включително и в границите на заливаемите тераси на реките;

- нерегламентирано заустване на промишлени отпадъчни води;

- нерационално използване на подземните води за питейно-битови и други нужди;

- използване на питейна вода за промишлени нужди (с изключение на хранително-вкусовата промишленост).

## Почви

Съществуващите екологични проблеми по отношение на почвите, свързани с План за управление на речните басейни в Дунавски район, са в резултат на замърсявания на почвите от точкови източници и замърсяване на почвите от дифузни източници.

Замърсяването на почвите от точкови източници води до следните проблеми:

Замърсяване на почвите и околните до водоприемника терени, с отпадъчни води от остарели и амортизирани ГПСОВ

Замърсяване на почвите и околните до водопреимника терени, с отпадъчни води от канализационни системи на населени места с над 2000ек.ж., заустващи без необходимото пречистване.

Замърсяване на почвите с промишлени отпадъчни води от индустриални предприятия, където няма изградени ПСОВ или канализационни системи или има такива, но те не са напълно изградени;

Замърсяване на почвите и околните терени от стари складове за препарати за растителна защита, Б-Б кубове за събиране, депониране, дезактивирани и безопасно съхраняване на наличните в страната количества забранени, залежали и негодни за употреба пестициди.

Замърсяване на почвите и околните терени от инфилтрата от депата битови, производствени и опасни отпадъци, при които липсва долен изолиращ екран;

Замърсяване на почвите с прах и отпадъци в резултат на автомобилния и железопътен транспорт и дейности свързани с поддръжката на транспорта;

Замърсяване на почвите от замърсени води  при наводнения;

Замърсяването на почвите от дифузни източници води до следните проблеми:

Замърсяване на почвите и околните терени от заустванията на отпадъчни води в попивни кладенци и безотточни лагуни;

Замърсяване на земеделските площи, използвани за интензивно земеделие главно с азотни и фосфорни торове и препарати за растителна защита;

Замърсяване на почвите от дейности по отглеждането на животни и употреба на полученият органичен тор, като основните вещества замърсители са общото натоварване по азот и фосфор;

Други замърсявания на почвите с нитрати, препарати за растителна защита, хлориди, фосфати, амоний, сулфати от някои типове земеползване (земеделски земи и трайни насаждения, урбанизирани територии)

Други замърсявания на почвите, резултат от стари замърсявания или нарушаване или замърсяване на почвите от амоний, нитрати и тежки метали съдържащи се в инфилтрата от депата за отпадъци или нерегламентирани сметища, или замърсяване на почвите причинено от сухо или мокро отлагане от атмосферата.

## Ландшафт

Съществуващите екологични проблеми по отношение на ландшафтите, свързани с План за управление на речните басейни в Дунавски район са в резултат на:

Замърсяване на съществуващите ландшафти с отпадъци и създаването на нови  антропогенни и промишлени ландшафти с неблагоприятно визуално-естетическо въздействие;

Замърсяването на ландшафтите и техните компоненти в следствие на строителните дейности при изграждане или модернизацията на ПСОВ и изграждането или реконструкцията на канализационни системи, изграждане на регионални депа за битови отпадъци, ремонт на хидротехническите съоръжения, изграждане на кариери за добив на инертни материали, добив на редки и ценни метали в речните корита, изграждане на речни прагове и други хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения за укрепване на речното легло и при експлоатацията на съществуващите такива в следствие на нарушаването, запрашаването и замърсяването на почвите, растителността и повърхностните води с тежки метали и прах от пътищата, замърсяване на почвите и растителността с гориво-смазочни материали от автотранспорта, строителната механизация;

Преки нарушения на ландшафтните компоненти по време на строителните дейности на всички видове обекти от присъствието на строителна техника на площадката. Косвени въздействия в следствие на промени в използването на земята, подходящо осветление на площадката на обекта, поставяне на огради и знаци, транспорт/маршрути за достъп, свързваща инфраструктура, разчистване на растителност по време на строителните дейности;

Нарушаване, замърсяване с химически вещества и промяна на ландшафтните компоненти, в резултат създаването на нерегламентирани сметища на които неконтролирано се изхвърлят строителни и битови отпадъци.

Отрицателно визуално въздействие върху ландшафтите от нерегламентираните сметища, и депата, видимост на сметищното тяло, неприятни миризми, наличието на отпадъци, раздухван от вятъра, възникването на пожари, липса на огради, знаци, табели на площадките, пътища за достъп, входове, липса на осветление на площадките;

Визуално-естетическо въздействие върху ландшафтите от сградите, складовете, инфраструктурата и необходимите съоръжения за построяването и експлоатацията на обектите.

## Биологичното разнообразие, флора, фауна

Заплахата за биологичното разнообразие включва развитието, фрагментация на хабитатите, лоши земеделски практики, разпространение на не-местни  биологични видове. Съществуващите екологични проблеми по отношение на флората и фауната, свързани с ПУРБ в Дунавски район са в резултат на:

нарушения и фрагментация на местообитанията и хабитатите на растителните и животинските видове, промени в състоянието на екосистемите и биоценозите в района в следствие от засилената урбанизация в района. Последствията са унищожаване на цели растения или промени в плътността на популациите, прогонване и безпокойство на животинските видове, унищожаване на места за гнездене, хранене, нощуване на видовете, интродуцирането на не-местни видове, които са по-конкурентноспособни от местните такива.

замърсяване на крайводните и водните екосистеми и промяна на биоразнообразието в тях вследствие унищожаването на част от растителността, нарушаване на местообитания и хабитатите, унищожаването на местата за гнездене, интродуциране на не-местни видове в следствие замърсяване на водните обекти с отпадъчни води зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и канализационните системи които заустват във водните обекти без необходимото пречистване.

дифузно замърсяване на местообитанията и промяна на биоразнообразието в екосистемите, мигриране на замърсителите по хранителните вериги, и промяна на биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното земеделие в районите и наторяването на земеделските терени с азотни и фосфорни торове, органични торове  и препарати за растителна защита;

пряко или косвено увреждане или унищожаване на водните или крайречните местообитания и екологичните ниши на видовете безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, бозайници поради промени в параметрите на хидробиоценозите или ерозиране в близост хидротехническите съоръжения. Промяната в ключови параметри на водите (скорост на течението, хидрохимични, физикохимични, биологични показатели на водите) водят до изменение на хранителната база, местата за укрития и размножаване,  което има голямо значение за видовия състав и числеността на популациите и за запазване на структурата на популациите.

замърсяване на почвите, растителността, унищожаване на отделни растения или намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на застрашени и редки видове, и намаляване на  видовото разнообразие, и миграция на замърсителите по хранителните вериги, безпокоене и прогонване на животни и птици, места за гнездене и хабитати на различни видове, като така се намалява биоразнообразието в резултат от създаването и наличието на нерегламентирани сметища. При интродуцирането на нови животински видове характерни за тези обекти – плъхове, мишки и други се създават условия за опасност за хората и домашните животни и разпространение на болести и зарази в околните територии.

промяната в биоразнообразието, фрагментацията на местообитанията, нарушаване на местообитания на застрашени и редки видове, места за гнездене и хабитати на различни видове, унищожаване на отделни животни в следствие от дейностите свързани с извличането на минерали в района на речните басейни;

промяната в биоразнообразието, унищожаване на местообитанията, нарушаване  на местообитания, на местата за отхранване и на местата за размножаване на редки видове от ихтиофауната, вследствие на корекция на речните корита, на изсичане на крайбрежната растителност, на пресушаване на заливните площи и водоеми, свързани с р.Дунав, на андигиране на коритата на  Дунав и на неговите притоци.

унищожаване на местообитанията и нарушаване на местообитания на видове от ихтиофауната вследствие на застрояване на бреговата ивица.

унищожаване на местообитанията и промяна в условията за живот на видове от ихтиофауната, причинено от отклоняване на вода за питейно-битови нужди.

промяната в биоразнообразието, в следствие на целево изземване на стопански ценни видове от ихтиофауната, както и излавяне на част от родителските стада.

преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадката -  унищожаване на части или цели растения, нарушаване на растителната покривка или части от нея от строителната техника, нарушаване на целостта и засипване на тревната растителност с почва от изкопно-насипните дейности, и при временното съхраняване на хумусния слой, и от строителните и металните отпадъци на терена  по време на строителните дейности на всички видове обекти. Преките въздействия върху фауната са свързани с нарушаване на хабитатите (унищожаване), безпокойство и прогонване на животинските видове, унищожаване на местата за гнездене и промяна на биоразнообразието. Предвид това че при изграждане или модернизацията на ПСОВ и изграждането или реконструкцията на канализационни системи, изграждане на регионални депа за битови отпадъци, ремонт на хидротехническите съоръжения, изграждане на кариери за добив на инертни материали, добив на редки и ценни метали в речните корита, изграждане на речни прагове и други хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения за укрепване на речното легло обектите ще бъдат изградени на предварително одобрени площадки се предполага, че в минимална степен ще бъдат засегнати защитени или редки растителни видове, ценни местообитания и хабитати.

промяна в биоразнообразието на крайречните територии вследствие унищожаване на част от растителните и животинските популации, места за гнездене и промяна в екосистемите при наводнения.

## Културно наследство

В Дунавски район има обекти на световното наследство, национално значими паметници и много други ресурси на културното и историческо наследство, включително и свързани с водата съоръжения. Всички тези обекти имат връзка с културните и визуални удобства в района на речния басейн и могат да бъдат определени още и като важни социални и икономически активи.

Археологическите останки са чувствителни към промените в качеството на водата, водните нива, замърсяването и използването на химикали при земеползването. Археологическите обекти от национално значение са защитени със закон като описани паметници.

В района за Басейновата Дирекция не са идентифицирани проблеми, свързани с опазването на културното наследство, имащи отношение към ПУРБ.

## Отпадъци и техните местонахождения

Съществуващите проблеми, произтичащи от дейностите, свързани с управлението на отпадъците и водещи до замърсяването на повърхностните и подземни води и влошаването на тяхното качество, са:

- Някои от депата не отговарят на изискванията на действащото законодателство, с което се създава опасност за замърсяване на повърхностните и подземни води оди;

- Големият брой нерегламентирани сметища, много от които се намират в руслата на реките, което създава потенциална опасност за тези водни обекти;

Тези проблеми водят до замърсяването на повърхностните и подземни води и влошаването на тяхното качество.

## Рискови енергийни източници

Проблеми, които се предизвикват от вредни физични фактори като опасни вещества, шумове, вибрации, лъчения и др. - вследствие на прилагане на ПУРБ.

По отношение на водите и водните обекти не са отбелязани проблеми, свързани с шум, вибрации и лъчения.

Проблеми съществуват с води, замърсени от промишлени предприятия с опасни вещества, които създават опасност както за водните организми и прилежащата околна среда, така и за населението в близост до замърсените водни обекти.

Проблеми могат да възникнат и при разливи на опасни вещества във водните обекти, в резултат на промишлена авария или инцидент.

## Материални активи

По отношение на материалните активи, собственост на Басейнова Дирекция Дунавски Район, не са идентифицирани проблеми. Проблеми съществуват с материалните активи, прилежащи към водните обекти (преливници, кули, изпускатели, прагове и др.) поради недоброто им техническо състояние, а на някои места и с липсата им. Като проблемни могат да се определят остарелите хидротехнически съоръжения, неукрепените брегове, разрушената инфраструктура около водните обекти. Други материални активи, които оказват влияние върху водните обекти и се определят като създаващи екологични проблеми, са лошото състояние на съществуващите хидромелиоративни съоръжения, остарелите водоснабдителните и канализационни мрежи, сметищата за отпадъци, депата за отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, пътищата и инфраструктурата.

## Население, човешко здраве

За Дунавски район се оформят 3 основни групи значими антропогенни замърсявания на водите, които имат отношение към населението и човешкото здраве:

- Органично (биогенно) замърсяване (от градски отпадъчни води, селскостопанска дейност и др.) – нитрати, БПК 5, азот, фосфор.

- Замърсявания на водните тела с тежки метали (общ хром, арсен, никел, олово) и повишени нива на желязо. Районът е със силно развита индустрия, замърсяването е свързано с производствените дейности, включително и замърсявания от стари руднични дейности, както и с недоброто пречистване на индустриалните отпадъчни води.

- Други замърсители – нитрати (от неорганичен произход), органични съединения (детергенти, нефтопродукти). Нивата на пестицидите в последната година са в рамките на нормата.

Влияние на замърсяването на водите върху здравето на населението

Биологичното замърсяване на водата е причина за разпространението на различни бактериални, вирусни и паразитни заболявания. Осигуряването на епидемична безопасност на водата е от съществено значение за намаляване на случаите на стомашно-чревни заболявания, свързани с консумираната вода.

Влиянието  върху организма на води с повишено съдържание на тежки метали (характерните за района са хром, арсен, никел и олово) и други химични вещества като желязо е свързано с разпространението на някои хронични заболявания.

Замърсяването на водите с хром има канцерогенен риск за населението. Във високи концентрации той има токсично и канцерогенно действие.

Арсенът е типична протоплазмена отрова – оказва влияние върху тъканното дишане и окислителните процеси чрез инхибиране на ензимните системи. Съдържащият се в питейните води арсен е основен източник на неорганичен арсен за организма, но във високи дози предизвиква рак на кожата.

Оловото е кумулативна отрова, може да се натрупа в организма и да предизвика отравяния, при които се поразяват централната нервна система, бъбреците, хемопоезата и др.

Характерните тежки метали, които се срещат като замърсители във водите на Дунавски  район имат канцерогенен ефект, затова възможната роля на «водния фактор» във възникването на злокачествени заболявания не е изключена, ако в питейните води се намират химични  елементи с доказан канцерогенен ефект .

Високото съдържание на желязо влошава органолептичните качества на водата– придава й жълтеникав цвят, помътнява, променя вкуса си. Такава вода не е пригодна за  битови нужди и стопански нужди, а и в нея се развиват специфични микроорганизми – алги, които могат да запушат водопроводните тръби.

При взаимодействие на нитратите с алифатни и ароматни амини се образуват нитрозамини - силни канцерогени. Някои нитрозамини имат мутагенен (предизвикват мутации) и тератогенен (малформации в ембриона) ефект.

Детергентите подържат в разтворено състояние канцерогенните полициклични ароматни съединения (както във водата, така и в организма), с което улесняват тяхното усвояване от организма.

Съществуващите екологични проблеми в района, имащи отношение към ПУРБ в аспект население и човешко здраве (т.е. въздействие от населението върху водните тела), са свързани с  точково и с дифузно замърсяване (натоварване) на водите от промишлеността, селското стопанство и битовите дейности, което влошава химичните и биологичните им качества, водоснабдяването на хората и създава здравен риск за населението.

## Проблеми свързани с нормативната база

Липса на разработени и действащи класификационни системи за оценка на състоянието на повърхностните водни тела.

Проблем е липсата на стандарти за качество на различните замърсители и съществуваща утвърдена и действаща класификационна система за категоризиране и определяне на състоянието или потенциала на повърхностните водни тела - категория езера.

Липса на унифицирана съвременна методика за определяне на минимално допустимия отток в реките с оглед осигуряване и поддържане на много добро и добро екологично състояние в отделните типове речни водни тела и опазването на биологичното разнообразие и пълноценност на водите в реките на България.

Липса на утвърдена и действаща методика за оценка на натиска от водоотнемане от повърхностните водни тела и оценката за въздействието от водовземане от повърхностните води.

Липса на нормативи, уреждащи оптималното разстояние между единични/ не каскадни ВЕЦ- ове (не участващи в каскада) по дължина на  ВТ-река  с оглед на комфорта на хабитатите. Липса на критерии за допустима ВЕЦ застроеност в рамките на даден водосбор.

Никоя от сега действащите български наредби, в които се споменава качеството на повърхностните води, не дава възможност за класифициране на състоянието на разглеждано повърхностно водно тяло в едно от петте състояния – много добро, добро, умерено, незадоволитело и лошо, както това се изисква от ЕРДВ. Повечето от тези наредби третират едностранчиво и непълно състоянието на повърхностните води – например в Наредба № 7/ 1986 г - За показатели и норми за определяне на качеството на течащите повърхностни води, водите са разделени само на три категории – първа, втора и трета. В случая не може да се намери начин за идентифициране на състоянието на дадено повърхностно водно тяло в едно от петте състояния по изискванията на ЕРДВ. Подобна е и невъзможността и непригодността на останалите български наредби за качество на повърхностни води да се използват при определяне на  химичното състояние на водите в дадено  повърхностно водно тяло.

Трябва да се отбележи, че при направената оценка на химичното състояние и използваната от екипа разработващ ПУРБ  класификационна система, нито едно повърхностно водно тяло не попадна в категория “много добро състояние”, въпреки че определен брой от анализираните водни тела се използват като източници за питейно-битово водоснабдяване и се намират в райони с липса на всякакво антропогенно въздействие. В действителност тези тела са с много добри качества на водите съгласно изискванията на българските наредби за качество на води. Основната причина те да не попаднат в “много добро химично състояние” е, че използваната  класификационна система е изключително строга по отношение на присъствието на някои химични елементи във водите – тежки метали. В класификационната система при нормите за много добро химично състояние не се допуска присъствието на тежки метали във водите, докато в много от нашите повърхностни води има присъствие на такива метали и елементи – в концентрации, които се дължат на фоново и естествено природно обогатяване – поради доказана липса на антропогенно въздействие. Възможно е в един по-късен етап на настоящия ПУРБ да бъдат разработени и утвърдени стандарти за качество на състояние на повърхностни води и да се използва друга класификационна система, която да отчита именно спецификата на фоновото обогатяване на повърхностните води в ДРБУ с определени химични елементи. Тогава тези повърхностни водни тела ще могат да бъдат определени като тела в “много добро химично състояние”.

Липса на разработени и действащи класификационни системи за оценка на състоянието на повърхностните водни тела.

Няма унифицирана методика  за оценка на екологичното състояние (по данни за стойности на адаптирания ирландски биотичен индекс – от хидробиологичен мониторинг на макробезгръбначни е разработен свой на БД и класификационна система подход) Проблеми има при избор на класификационна система за определяне на екологичен статус по стойностите на EQR и при определянето на типово специфични референтни стойности по показателя АИБИ.

Проблем е липсата на стандарти за качество на различните замърсители и съществуваща утвърдена и действаща класификационна система за категоризиране и определяне на състоянието или потенциала на повърхностните водни тела - категория езера.

Липса на унифицирана съвременна методика за определяне на минимално допустимия отток в реките с оглед осигуряване и поддържане на много добро и добро екологично състояние в отделните типове речни водни тела и опазването на биологичното разнообразие и пълноценност на водите в реките на България.

Липса на утвърдена и действаща методика за оценка на натиска от водоотнемане от повърхностните водни тела  и оценката за въздействието от водовземане от повърхностните води.

# Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към План за управление на речните басейни в Дунавски район, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на Плана за управление

Дългосрочната обща стратегическа цел на страната в сферата на околната среда е: „Подобряване на качеството на живота на населението на страната, чрез гарантиране на здравословна и благоприятна околна среда и чрез запазване на богатото национално наследство, посредством устойчиво управление на околната среда. Тази цел е в пълно съответствие с политиките на ЕС за околната среда и устойчивото развитие.

Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г и съответния план за действие очертават „цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в контекста на устойчивото развитие”. „Нейното изработване е съобразено с основните стратегически документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата околна среда - Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз, Стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и тематичните стратегии към нея на Европейския съюз, най-новите политики на Европейската комисия в околната среда и устойчивото развитие – законодателните пакети „Климат - енергетика” и „Устойчиво потребление и производство”, Целите на хилядолетието за развитие (ООН) и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) на настоящото състояние на околната среда в България, в Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г и съответния план за действие са определени шест стратегически цели, като всяка цел съдържа по няколко подцели.

Основната цел на Плана за управлението на речните басейни (ПУРБ) в  Дунавски басейн е достигане на „добро състояние” на водите и свързаните с тях екосистеми до 2015г. За постигането на „добро състояние”  на повърхностните води е необходимо да се постигнат подцелите: 1) „добро химично състояние” и 2) „добро екологично състояние” или „добър екологичен потенциал” за силномодифицирани и изкуствени водни тела. За постигането на „добро състояние”  на подземните води е необходимо да се постигнат подцелите: 1) „добро химично състояние” и 2) „добро количествено състояние”.

За да се провери дали Плана за Управление на Речните Басейни (ПУРБ) в  Дунавски басейн е взел под внимание стратегическите цели заложени в Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г е направено сравнение между целите на ПУРБ и стратегическите цели в Националната стратегия за околна среда 2009-2018г. Идентифицирани са целите от Плана за управление, които се очаква да допринесат за постигане на националните стратегически цели по опазване на околната среда, както и тези, които са в противоречие с националните стратегически цели. Таблица 5.1 показва резултатите от това сравнение.

Целите на опазване на околната среда на международно равнище са отразени в политиките на ЕС за околната среда и устойчивото развитие.

Направено е сравнение на Основната цел и Екологичните цели на План за управление на речните басейни в Дунавски район със стратегическите цели в Националната стратегия за околна среда (НСОС), като се идентифицират целите от План за управление, които се очаква да допринесат за постигане на националните цели по опазване на околната среда, изписани в НСОС, както и тези, които са в противоречие с националните цели.

Таблица 5.1 Съответствие на План за управление на речните басейни в Дунавски район с Националната стратегия за околна среда (НСОС)

| Национални цели и съответни подцели на Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г. | План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за периода до 2015 г. |
| --- | --- |
| 1. Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста енергия 1.1. Намаляване на растежа на емисиите на парникови газове, отнесени към растежа на БВП на страната 1.2. Адаптиране към промените на климата 1.3. Постигане на устойчиво екологосъобразно развитие на енергетиката в страната | Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, допринасят за постигането на национална стратегическа цел 1: Очаква се следните мерки за постигане на основната цел на ПУРБ да имат принос (макар и ограничен) за постигането на стратегическа подцел 1.1: изграждане на буферни зони около реките и езерата; залесяване или затревяване на бреговете срещу ерозия; изграждане на регионални депа за отпадъци, което ще доведе до намаляване на емисиите от метан, поради нормативното изискване за оползотворяване или изгаряне на генерирания в депата метан. Очаква се следните мерки предвидени за достигане на „добро количествено състояние” на подземните води да допринесат за адаптацията към последиците от промяната на климата, т.е. да допринесат за постигането на стратегическа подцел 1.2: провеждане на информационни кампании за спестяване на вода; капково напояване на земеделски земи; създаване на стратегия за управление на риска от наводнение; определяне на заливаемите ивици на реките; изграждане на система за ранно предупреждение. Няма цели в ПУРБ, които да спомагат за постигането на стратегическа подцел 1.3. Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, могат да създадат риск за постигането на национална стратегическа цел 1: Няма такива цели. |
| 2. Осигуряване на достатъчно по количество и с добро качество вода 2.1. Осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните води, на добър екологичен потенциал на изкуствените и силно модифицираните водни тела 2.2. Осигуряване на вода с необходимото количество и качество за населението, водните екосистеми и икономиката на страната и намаляване на последиците от наводнения и засушавания в условията на глобални промени в климата 2.3. Възприемането на водите като елемент от националната сигурност, с цел устойчиво развитие на страната 2.4. Въвеждане на интегрирано управление на водите и крайбрежните зони в Дунавския басейнов район на основата на екосистемния подход | Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, допринасят за постигането на национална стратегическа цел 2: Постигането на „добро химично състояние” и „добро екологично състояние” за всички повърхностни води, на „добър екологичен потенциал” за силно модифицирани и изкуствени водни тела, както и на „добро химично състояние” и „добро количествено състояние” за подземните води са основните цели залегнали в ПУРБ на Дунавския район, чието постигане пряко ще допринесе за постигането на стратегическите подцели 2.1. и 2.2. ПУРБ предвижда редица мерки, които да способстват за достигането на „добро химично състояние” на повърхностните и подземните води, както и „добро екологично състояние” или „добър екологичен потенциал” на повърхностните води като например: изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места, изграждане на пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води; намаляване влиянието на замърсявания от отпадъци и замърсявания от селското стопанство. Тези мерки ще допринесат директно за постигането на стратегическа подцел 2.1. Стратегическа подцел 2.2. е била взета под внимание от ПУРБ като са предвидени множество мерки за достигане на „добро количествено състояние” на подземните води (оптимизиране на водоползването, финансови стимули за въвеждане на спестяващи водата технологии, провеждането на информационни кампании за спестяване на вода и за капково напояване), както и серия от мерки за намаляване на последиците от наводнения (създаването на стратегия за управление на риска от наводнение, определянето на заливаемите ивици на реките, изграждане на система за ранно предупреждение, поддържане на речните легла). Предвидените мерки за подобряване количеството на подземните води, както и провеждането на информационни кампании за спестяване на вода се очаква да допринесат за постигането на стратегическа подцел 2.3. Целите от ПУРБ не допринасят директно за постигането на стратегическа подцел 2.4, защото Дунавския басейн не е свързан директно с Черноморския басейн. Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, могат да създадат риск за постигането на национална стратегическа цел 2: Няма такива цели. |
| 3. По-здравословна околна среда за по-добро качество на живот 3.1. Намаляване на здравния риск от замърсяването на околната среда 3.2. Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на цялата страна, намаляване нивата на емисиите и подобряване на качеството на течните горива 3.3. Прекратяване употребата на вещества, които нарушават озоновия слой и намаляване емисиите на флуорирани парникови газове 3.4. Намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда от химикалите 3.5. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях 3.6. Предотвратяване на нерегламентиран износ на определени опасни химикали 3.7. Повишаване информираността на населението, вкл. в детска и училищна възраст за ограничаване на рисковете за околната среда и човешкото здраве от употребата на определени опасни химикали 3.8. Предотвратяване и намаляване на шума в населените места 3.9. Подобряване на контрола върху източниците на шум в околната среда от страна на компетентните органи 3.10. Устойчиво управление на почвите 3.11. Възстановяване на увредени почви | Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, допринасят за постигането на национална стратегическа цел 3: Достигане на „добро химично състояние” на повърхностните и подземните води е основна цел на ПУРБ, чието постигане би допринесло директно за постигане на стратегическа подцел 3.1. Много от предвидените мерки за постигане на целта „добро химично състояние” - проучване на изтичания от стари минни и дейности по отстраняване на тези замърсявания; рекултивация на стари депа за отпадъци, както и на нерегламентирани сметища в близост до водните басейни; контрол на петролни разливи и интегрирано замърсяване; законодателни промени, целящи да направят възможно спирането на промишлени производства, когато те имат проблем с промишлените отпадъчни води; данъчните облекчения за насърчаване на големи замърсители са инвестират в локално пречиствателни съоръжения – се очаква да допринесат за постигане на стратегическите подцели 3.4. и 3.5. Много от предвидените мерки за постигане на основната цел „добро състояние” на водите, като например залесяване и затревяване на зоните около реките и езерата, насърчаване на развитието на биологичното земеделие (да е до 5% от обработваемите площи), обучаване на фермери за прилагане на добри земеделски практики, се очаква да спомогнат за постигането на стратегическите подцели 3.10. и 3.11. Няма цели в ПУРБ, които да спомагат за постигането на стратегически подцели 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 и 3.9. Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, могат да създадат риск за постигането на национална стратегическа цел 3: Няма такива цели. |
| 4. Насърчаване на устойчивото потребление и производство 4.1. Разширяване използването на екологосъобразни технологии и екоиновации във всички сектори на икономиката. 4.2.Устойчиво управление и рационално ползване на земните недра и на подземните богатства 4.3.Ограничаване на натоварването върху околната среда от дейностите по търсене и/или проучване, добив и преработка на подземни богатства 4.4.Интегриране на превантивните инструменти по околната среда с икономическите политики 4.5. Стимулиране на устойчиви модели на потребление и производство във всички сектори на икономиката 4.6. Устойчиво управление на отпадъците 4.7. Постигане на устойчиво развитие на транспортната система и намаляване на натиска на транспорта върху околната среда 4.8. Устойчиво управление на районите в страната 4.9. Развитие на устойчива градска среда и агломерации 4.10. Постигане на устойчиво развитие на селското стопанство и намаляване на натиска на сектора върху околната среда 4.11. Устойчиво управление на горите на основата на екосистемния подход 4.12. Намаляване на натиска върху околната среда от туристическия сектор и развитие на устойчив туризъм 4.13. Интегрирана защита и опазване на природното и културно наследство | Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, допринасят за постигането на национална стратегическа цел 4: За постигане на общата цел на ПУРБ се предвиждат мерки за стимулиране на биологичното земеделие, което би допринесло за постигането на стратегическа подцел 4.1. Предвидените проучвания за изтичания от стари минни и дейности по отстраняване на тези замърсявания, за да се постигне целта „добро химично състояние” на повърхностните и подземни води, се очаква да допринесат за постигането на стратегическа подцел 4.3. Предвидената серия от финансови стимули за въвеждане на технологии за намаляване консумацията на вода, използване на биологични методи за борба с вредителите, отглеждане на култури изискващи по-малко напояване и създаване на трайни насаждения в райони с ерозия на почвата, които се очаква да способстват в постигането на основната цел на ПУРБ, ще допринесе и за постигането на стратегическа подцел 4.4. ПУРБ предвижда да се въведе биологичното земеделие като една от мерките за подобряване качеството на водите, което ще допринесе за постигането на стратегическа подцел 4.5. Планира се мярка за решаване на проблемите с отпадъците във водните обекти чрез изясняване на функциите и задълженията по стопанисване на бреговете и язовирите, което се очаква да допринесе за изпълняване на стратегическа подцел 4.6. Заложената в ПУРБ цел за достигане на „добро състояние” на повърхностните и подземни води се очаква да доведе до по-устойчиво управление на водните ресурси, което ще спомогне за постигане на стратегическа подцел 4.8. Предвидената мярка за подобряване и изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции в населените места, и намаляване на промишленото замърсяване чрез изграждане на съоръжения за пречистване на промишлени отпадъчни води се очаква да допринесат за постигането на стратегическа подцел 4.9. За постигане на основната цел на ПУРБ е планирано стимулиране на биологичното земеделие, отглеждане на култури изискващи по-малко напояване и създаване на трайни насаждения в райони с ерозия на почвата. Очаква се тези мерки да способстват за едно по-устойчиво земеделие, което да има по-ограничено отрицателно въздействие върху околната среда, т.е да способстват за постигането на стратегическа подцел 4.10. Предвиденото залесяване на речните брегове с цел борба срещу ерозията би допринесло (макар и ограничено) за постигането на стратегическа подцел 4.11. Планираната мярка за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчните води от населени места (и по-специално от населени места с развит туризъм) ще допринесе за намаляване на натиска върху околната среда от туристическия сектор, т.е. ще способства за постигането на стратегическа подцел 4.12. Залесяването, зарибяването и изграждането на рибни проходи в Натура 2000 зоните, предвидени като мерки за постигане на основната цел на плана, се очаква да допринесат към постигането на стратегическа подцел. 4.13. Няма цели в ПУРБ, които да спомагат за постигането на стратегически подцели 4.2 и 4.7. Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, могат да създадат риск за постигането на национална стратегическа цел 4: Няма такива цели. |
| 5. Ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие 5.1. Устойчиво управление на биологичното разнообразие 5.2. Опазване на местообитания и видове с европейско и национално значение от Националната екологична мрежа и извън нея | Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, допринасят за постигането на национална стратегическа цел 5: Предвидените мерки по залесяване, зарибяване и изграждане на рибни проходи в Натура 2000 зоните се очаква да допринесат за постигането на стратегическа подцел 5.1. Постигането на основната цел на плана, предвидено да се осъществи посредством серия от мерки, се очаква да допринесе за постигането на стратегическа подцел 5.2. Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, могат да създадат риск за постигането на национална стратегическа цел 5: Няма такива цели. |
| 6. Формиране на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие, както и осигуряване на по-качествена информация и мониторинг за околната среда 6.1. Подобряване на достъпа до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения за околната среда, включително повишаване на използването на електронните средства за достъп до информация и участие на обществеността в процеса на вземане на решения 6.2. Повишаване на общественото съзнание, културата, образованието и формиране на нови модели на поведение на обществото щадящи околната среда и съдействащи за устойчивото развитие 6.3. Подобряване и развитие на системите за наблюдение и програмите за мониторинг 6.4. Подобряване и изграждане на нови информационни системи и регистри за състоянието на околната среда 6.5. Разработване на методологии и въвеждане пакет от индикатори, включително и индикатори за устойчиво развитие, като инструменти за оценка на състоянието на околната среда и ефективността на екологичната политика | Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, допринасят за постигането на национална стратегическа цел 6: Планираната мярка за развитие на информационната система на базата на ГИС за повишаване ефективността на управление на водите и водните ресурси, което ще допринесе за по-добрия достъп на обществеността до информация за водните ресурси се очаква да допринесе за постигането на стратегически подцели 6.1. и 6.4. ПУРБ предвижда да се информира обществеността за проблемите с отпадъците, спестяване на вода, прилагане на добри земеделски и фермерски практики и др., което се очаква да спомогне за сформирането на един по-еколосъобразен модел на поведение у населението, т.е. очаква се директно да допринесе за постигането на стратегическа подцел 6.2. Предвижда се актуализация на системата за мониторинг на водите, както и изграждането на автоматични мониторингови станции, което се очаква да допринесе за постигането на стратегическа подцел 6.3. Цели от ПУРБ, които, посредством съответните мерки за изпълнение, могат да създадат риск за постигането на национална стратегическа цел 6: Няма такива цели. |

Както се вижда от таблицата, очаква се предлаганите Цели на ПУРБ да допринесат за постигането на стратегическите цели и на голяма част от съответните стратегически подцели на Национална стратегия за околна среда 2009-2018г. Всички стратегическите подцели, за чието постигане целите на ПУРБ не допринасят, не са свързани директно или индиректно с управлението на речните басейни. Сравнението също така показва, че няма цели (и съответните им мерки за изпълнение) в ПУРБ в Дунавския басейн, които да създават риск за постигането на стратегическите цели заложени в Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г.

# Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи, отпадъци, културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях

## Екологична насоченост на ПУРБ

Оценката на екологичната насоченост и съответствието на основната цел, главните целите, подцелите и мерките, заложени в проекта на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район са представени в табличен вид в Таблица 6.1, на Приложение 2 към ЕО.

В Плана за Управление на Речните Басейни (ПУРБ) в Дунавски район има заложени основна цел, главни цели и подцели. Основната цел определена в Плана е свързана с “Устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на водоснабдяването за питейни нужди на населението и за икономиката в условията на басейново управление на трансграничните води, на глобално изменение на климата, при гарантиране екологичната устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси, свързани с осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите на сегашните и бъдещите поколения”. Главните цели за опазване на водите са насочени към – повърхностните води, подземните води, изкуствените и силно модифицирани тела и зоните за защита на водите.

За повърхностните води главната цел и подцели са:

- Постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015 г.

1.1. Предотвратяване влошаването и запазване на доброто състояние на водното тяло;

1.2. Намаляване на заустванията и разпространението на биогенни замърсители (азотни, серни и фосфорни съединения) до стойности за добър екологичен и химичен статус на водното тяло;

1.3. Намаляване на заустванията на приоритетно опасни вещества (разтворими и неразтворими във водна среда) до стойности за добър химичен статус на водното тяло;

1.4. Намаляване на заустванията на специфични вещества (разтворими и неразтворими във водна среда) до стойности за добър химичен статус на водното тяло

1.5. Намаляване на значимите морфологични изменения за подобряване на екологичния статус на водното тяло.

За подземните води главната цел и подцели са:

- Добро химично състояние и добро количествено състояние до 2015 г.

1.1. Екологични цели за количествен статус;

1.2. Екологични цели за химичния статус: - предотвратяване и ограничаване на заустването на вредни вещества в подземни води; - обръщане на явни и продължителни тенденции на покачване концентрацията на вредни вещества в подземните води; - изпълняване на стандартите и целите на европейските правни разпоредби за защитените територии, предотвратяване на влошаването; - спазване на гранични и прагови стойности;

За изкуствените и силно модифицирани водни тела главната цел е:

- Добър екологичен потенциал и добро химично състояние до 2015 г.

За зоните за защита на водите главните цели са:

- За зони обявени по НАТУРА 2000: - осигуряване на развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми;

- За уязвими зони: намаляване и/или предотвратяване по-нататъшното замърсяване с нитрати;

- За чувствителни зони: опазване на водите от биогенни елементи;

- За Санитарно охранителните зони: - защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците; - гарантиране на проектното количество и качество на водите във водовземните съоръжения.

За изпълнението на изброените цели в ПУРБ е изготвена Програма от мерки, свързана с управлението и подобряването качеството на водите, постигане на добро екологично и химично състояние на водните тела, защита на зони за защита на водите.

От Таблица 6.1 в Приложение 2 на ЕО е видно, че заложените цели и мерки са с екологична насоченост по отношение интегрираното управление на водите и устойчивото използване на водните ресурси.

Главна цел по отношение на повърхностните води “Постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015 г.”

Заложената в Плана главна цел и съответните и подцели са изцяло с екологична насоченост. Мерките предвидени за изпълнението са свързани с изграждане на пречиствателни станции, подобряване на ГПСОВ, изграждане, модернизация и/или ремонт на канализационни системи в населени места и предприятия, защита на водите от сметища, възстановяване на естественото състояние на речните брегове и други, както и превантивни и образователни мерки, които имат пряка и не пряка екологична насоченост.

Главна цел по отношение на подземните води “Добро химично състояние и добро количествено състояние до 2015 г.”

Главната цел по отношение на подземните води и съответните й подцели са с екологична насоченост. Предвидените мерките за изпълнението на целите са елиминиране на непречистените отпадъчни води, предотвратяване преливането на комбинирани канализации, ремонтиране на стари канализационни системи, въвеждане на технология в напояването за спестяване на водни ресурси, поетапно закриване на депата за опасни отпадъци и нерегламентираните сметища и други, както и превантивни и образователни мерки, които имат пряка и непряка екологична насоченост.

Главна цел по отношение на изкуствените и силно модифицирани водни тела “Добър екологичен потенциал и добро химично състояние до 2015 г.”

Главната цел по отношение на изкуствените и силно модифицирани водни тела, заложена в Плана, ще бъде изпълнена с помощта на пакет от мерки: елиминиране на непречистените отпадъчни води, поставяне на филтри на индустриалните отпадъчни води, поетапно закриване на депата за опасни отпадъци и нерегламентираните сметища, използване на подходящо количество тор, използване на подходящо количество пестициди, стимулиране на фермерите да прилагат “Добри земеделски практики”, увеличаване на горските насаждения и др., както и следната образователна мярка – въвеждане на екологично насочени образователни програми. Заложената цел и предвидените мерки са изцяло с екологична насоченост, като част от мерките имат пряка, а друга част непряка насоченост.

Главна цел по отношение на зоните за защита на водите - За зони обявени по НАТУРА 2000: - осигуряване на развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми

За изпълнението на главната цел са предвидени мерки за изграждане на вирове за зимуване на риби, изграждане на рибни проходи (байпасна връзка) при бентове, възстановяване на естественото състояние на речните брегове, както и превантивни и образователни мерки – ограничаване на дърводобива и залесителните мероприятия във водосбора на реката, разширяване на мрежите за мониторинг, възстановяване и създаване на влажни зони, въвеждане на екологично насочени образователни програми. Заложената главна цел и предвидените мерки са изцяло с екологична насоченост, като част от мерките имат пряка, а друга част непряка насоченост.

Главна цел по отношение на зоните за защита на водите - За уязвими зони: намаляване и/или предотвратяване по-нататъшното замърсяване с нитрати

Главната цел по отношение на уязвимите зони, заложена в Плана, ще бъде реализирана чрез следните мерки: елиминиране на непречистените отпадъчни води, поетапно закриване на депата за опасни отпадъци и нерегламентираните сметища, изграждане на градска канализация за пречиствателна станция в големи населени места, изграждане на градска канализация за пречиствателна станция в малки населени места, защита на водите от сметища, подобряване на качеството на почвите, изследване на почвите за нивото на торене, използване на подходящо количество тор и пестициди, увеличаване на горските насаждения, както и следните превантивни мерки- създаване на буферни зони от растителност за превенция на дифузно замърсяване от земеделие, разширяване на мрежите за мониторинг. Заложената цел е изцяло с екологична насоченост. Тя ще бъде постигната от мерки с пряка и непряка екологична насоченост.

Главна цел по отношение на зоните за защита на водите - За чувствителни зони: опазване на водите от биогенни елементи

Изпълнението на тази цел изцяло с екологична насоченост ще бъде реализирано от мерки с пряка и непряка екологична насоченост: изграждане (разширение) на комбинирани канализационни системи; модернизация на канализационните системи в съществуващите предприятия; елиминиране на непречистените отпадъчни води; поетапно закриване на депата за опасни отпадъци и нерегламентираните сметища; изграждане на градска канализация за пречиствателна станция в големи населени места; изграждане на градска канализация за пречиствателна станция в малки населени места; стимулиране на населението за изграждане на ЛПСОВ, в местата където няма изградена канализация; използване на подходящо количество тор и пестициди и др. както и следните превантивни мерки – създаване на буферни зони от растителност за превенция на дифузно замърсяване от земеделие; ликвидиране на неизолирани депа за твърди битови отпадъци в района; разширяване на мрежите за мониторинг; възстановяване и създаване на влажни зони.

Главна цел по отношение на зоните за защита на водите - За Санитарно охранителните зони: - защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците; - гарантиране на проектното количество и качество на водите във водовземните съоръжения

Заложената в Плана цел е изцяло екологично насочена. Тя ще бъде реализирана от мерки с пряка и не пряка екологична насоченост изброени както следва: изграждане (разширение) на комбинирани канализационни системи; модернизация на канализационните системи в съществуващите предприятия; елиминиране на непречистените отпадъчни води; предотвратяване преливането на комбинирани канализации; поставяне на филтри на индустриални отпадъчни води, изграждане на защитени зони за повърхностни и подземни водовземания (СОЗ), както и следните превантивни и образователни мерки – актуализация и учредяване на СОЗ за ПБВ, образователни програми за усъвършенстване на специалисти по водни ресурси в държавната администрация.

От направените анализи за екологичната насоченост на целите и мерките предвидени в Плана може да се заключи, че и Плана за управление на речните басейни в Дунавски район е с екологична насоченост, а изпълнението му ще способства за интегрираното управление на водите, устойчивото използване на водните ресурси и дългосрочното подобрение на качеството на околната среда.

Пряко екологично съответствие имат следните мерки:

- изграждане (разширение) на комбинирани канализационни системи;

- модернизация на канализационните системи в съществуващите предприятия;

- елиминиране на непречистените отпадъчни води;

- подобряване на ГПСОВ, N отстраняване; подобряване на ГПСОВ, Р отстраняване;

- поставяне на филтри на индустриални отпадъчни води;

- поетапно закриване на депата за опасни отпадъци и нерегламентирани сметища;

- поетапно изграждане и въвеждане в експлоатация на регионалните депа за твърди битови отпадъци, и др. както и следните превантивни мерки - пробонабиране и изследване на самопречистващата способност на реката;

- контрол на изземаните и заустени водни количества, реконструкция и модернизация на канализацията, с цел намаляване на загубите, ниска степен на аварийност и висока ефективност и др.

Непряко екологично съответствие имат следните мерки:

- стимулиране на фермерите да прилагат "Добри земеделски практики";

- балансиране и контрол на оттока;

- връзки на стари меандри с реката; изграждане на вирове за зимуване на риби; изграждане на рибни проходи (байпасни връзки) при бентовете, ремонт на хидротехнически съоръжения;

- премахване на бентове и др., както и следните превантивни и образователни мерки – разширяване на мрежите за мониторинг; кодекси за добри производствени практики, изготвяне и изпълнение на проекти за укрепване на бреговете и намаляване дънната ерозия на речното корито;

- въвеждане на екологично насочени образователни програми;образователни програми за бизнеса; образователни програми за земеделието; образователни програми за битови абонати; образователни програми за училищата.

При прегледа на целите, заложени в Плана, главните цели за опазване на водите са насочени към основните категории води – повърхностни води, подземни води и изкуствени и силно модифицирани тела. При описанието на подцелите, по надолу в ПУРБ, не са определени подцели за изкуствените и силно модифицирани тела, а е описана нова главна цел – “зони за защита на водите”. В резултат на това не става ясно: Кои са главните цели и Защо в текста при описание на подцелите се появява нова главна цел, а друга се изключва?

След Раздел 5 “Списък на целите за опазване на околната среда включително случаите по чл. 156в – 156е ЗВ” от Плана в Раздел 7 е направен “Кратък преглед на програмите от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда”. При описанието на Програмата от допълнителни мерки е посочено, че допълнителните мерки “са предназначени и прилагани в допълнение към основните мерки с цел постигане на целите”, които цели са различни от определените в Раздел 5.

При допълването и окончателно разработване на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район е необходимо:

- Да се формулират ясни и конкретни главни цели и съответните подцели, които да бъдат обвързани с водните тела и изпълнението им да допринесе за подобряване на състоянието им, в съответствие с действащото българско и европейско законодателство;

- Програмата от мерки така да се формулира и структурира, че да дава ясна представа, кои мерки за изпълнението на кои цели ще допринесат;

- Да се доразвият заложените в проекта на Плана мерки и да се набележат нови мерки, след допълнителни проучвания на водите и водните тела.

Необходимо е главни цели и мерки, определени в ПУРБ, да се систематизират, преработят и допълнят, съгласно препоръките по-горе, за да се изпълни основната цел на Плана и да се постигнат целите за устойчиво развитие.

## Очаквани въздействия от прилагане на ПУРБ

Отделните цели в ПУРБ, както и набелязаните мерки за постигане на целите, предвиждат като краен резултат позитивно въздействие върху водите. Всички предвиждани мерки в ПУРБ ще доведат до осигуряване на добро състояние на повърхностните и подземните води и осигуряване на вода с подходящи качества за битови и промишлени нужди.

В процеса на прилагането на ПУРБ се очакват да се получават значителни въздействия върху околната среда - ще се наблюдават предимно положителни въздействия върху водите, въздуха, почвите, биологичното разнообразие и ландшафта, включително и върху населението и човешкото здраве.

Предвидено е осъществяването на дейности, които ще окажат непосредствено влияние върху намаляване на замърсяванията на околната среда и минимизирането на рисковете за здравето на населението на България. Тези дейности включват: Пречиствателни станции за отпадъчни води от населените места, пречиствателни станции за отпадъчни води от промишлени предприятия. Голям дял от мерките са насочени към изграждане на нова и реконструкция и реновиране на старата инфраструктура- водоснабдителни и канализационни системи с всички съпътствуващи експлоатацията съоръжения. Предвидено е осъществяването на дейности, като закриване и рекултивация на нерегламентирани сметища и възстановяване на терени, замърсени с отпадъци, както и изграждане на нови регионални депа за отпадъци, които ще окажат непосредствено влияние върху намаляване на замърсяванията на околната среда и минимизирането на рисковете за здравето на населението на България. Всички инвестиционни проекти са предвидени с цел опазване, поддръжка и възстановяване на околната среда от вредното въздействие и ще допринесат за гарантиране поддържането на добър екологичен потенциал и високата степен на биологично разнообразие. По този начин те ще допринесат съществено за повишаване на качеството на живот на населението.

В ПУРБ на ДР е залегнала Основна цел "Достигане на добро екологично състояние и добро химично състояние на повърхностните водни тела до 2015 г", което включва 3 подцели:  Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на повърхностните силно модифицирани водни тела (СМВО). Достигане на добър екологичен потенциал и добро химично състояние на повърхностните изкуствени водни тела; Предотвратяване влошаването на състоянието на повърхностните водни тела. За реализирането на тези цели и подцели са включени  мерки свързани с  управление и подобряване качеството на водите, за управление на количеството води;  за предотвратяване на вредното въздействие на водите и пр. При прилагането на някои от мерките се предвижда реализация на инвестиционни проекти, които са големи по обхват и чието въздействие върху околната среда е комплексно.

Тъй като демографската прогноза е към съсредоточаване на населението към големите градове, в следващите години е необходимо търсене на алтернативни източници за водоснабдяване, макар, че сега водата е достатъчна. Да се предвиди изграждане на нови обеми за акумулиране на води за осигуряване на необходимите водни количества за питейнобитово водоснабдяване в отделни райони в месеците на маловодие поради силно изразеното маловодие на притоците на основните реки.

Независимо от положителните въздействия, осъществяването на ПУРБ ще бъде съпроводено и с негативни въздействия върху околната среда. Те се очакват предимно в периода на строителство на инвестиционни проекти, като ще въздействат предимно върху компонентите биоразнообразие (флора, фауна, защитените зони по НАТУРА 2000 и върху природните хабитати на редките видове), води, почва, въздух, както и върху ландшафта. Вероятните негативни последствия от изграждането на проектите могат да окажат негативно влияние върху защитените зони по НАТУРА 2000, и потенциални места на националната екологична мрежа и върху природните хабитати на редките видове, както и върху археологическите паметници на културата. Те са свързани и зависят от добре подготвените проекти, от оценката им на въздействие върху околната среда и тяхното изпълнение, от адекватните експлоатационни планове и т.н. Необходимо е при избора на дейности като критерии да бъдат отчитани и опазването на биологичното разнообразие и природната среда.

Отрицателни въздействия при прилагането на ПУРБ могат да възникнат:

- При неспазване на инструкциите за изграждане и рехабилитация на канализационните системи, водопроводни системи, водовземни съоръжения, пречиствателни съоръжения, депа и др.

- при неспазване на инструкциите за работа с «опасни вещества» (случайни аварийни разливи и течове на нефтопродукти и реагенти – H2SO4, NaOH, FeCL3, Fe SO4, Al2(SO4) 3  и др.).

- При недобър контрол и управление на технологичните процеси в промишлените предприятия и допускане на неконтролирано залпово изпускане на по - голям замърсителен товар за редукция в локалните пречиствателни съоръжения, вследствие на което се зауства и наднормено замърсяване във участъка на водното тяло.

- При неефективен контрол и управление на технологичните процеси в ПСОВ и допускане на заустване във водните тела на недостатъчно пречистени отпадъчни води.

- Неефективен контрол при прилагане на добрите селскостопански практики.

- При неспазване на инструкциите за изграждане и експлоатация на Депа за неопасни и опасни отпадъци.

- При неспазване на нормативните изисквания и тези, които се изискват от поставените условия за реализация на инвестиционните предложения на терени в Защитените зони по Натура 2000 (ваканционни селища, контролирана урбанизация, МВЕЦ-ове, обекти на инфраструктурата и др.).

По-долу е направен анализ и оценка на очакваните въздействия от предвидените цели за повърхностните и подземните води (посредством предвидените дейности към всяка цел) върху отделните компоненти на околната среда. Тези въздействия включват вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици. Описано е очакваното въздействие от прилагането на целите и какво ще бъде това въздействие по вид и степен спрямо всеки от компонентите на околната среда.

Оценката на въздействието е направено в матрица като са използвани следните символи:

? Няма достатъчно информация;

(0) Няма въздействие;

(-) Отрицателни последици;

(+) Положителни последици;

### Въздух, климатични фактори

Матрица за оценка на въздействието за компонент въздух

| № | Цели | Последици |
| --- | --- | --- |
|  |  | вторични | куму лативни | едновременни | краткосрочни | средносрочни | дългосрочни | постоянни | временни |
|  | Повърхностни води - постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
| 1 | Предотвратяване влошаването и запазване на доброто състояние на водното тяло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
| 2 | Намаляване на заустванията и разпространението на биогенни замърсители до стойности за добър екологичен и химичен статус на водното тяло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 3 | Намаляване на заустванията на приоритетно опасни вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Намаляване на заустванията на специфични вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Намаляване на значимите морфологични изменения за подобряване на екологичния статус на водното тяло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подземни води |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екологични цели за количествен статус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |
| 2 | Екологични цели за химичния статус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Зони за защита на водите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 0 |

Не се очаква ПУРБ да окаже пряко значително въздействие върху качеството на атмосферния въздух и климатичните фактори. Постигането на целите по отношение на повърхностните води свързани с атмосферния въздух ще доведат до постоянно и дълготрайно подобряване както на атмосферния въздух, така и на локалните климатични условия, и избягване на опасностите от наводнения и вредните последици от процесите на затопляне и засушаване.

Така например прилагането на най-добрите налични техники при избора на проекти за ПСОВ и строгия контрол на дейността им ще предотврати опасността от влошаване на КАВ и избягване на епизоди с лоши миризми. Съвместната дейност с МОСВ за контрол на емисиите в горещите точки от една страна ще спомогне за подобряване на КАВ, а от друга до намаляване евентуалното химическо натоварване на повърхностните води, вследствие процесите на сухо утаяване и мокро отлагане на замърсители от атмосферата.

Изграждането на язовири, които не водят до драстични промени на режима на повърхностните води, в райони със засушлив климат, ще спомогне за подобряване на локалните микроклиматични условия. Това ще спомогне за смекчаване на вредните последици от тенденциите за повишаване на температурите и намаляване на валежите, както и евентуалното увеличаване на продължителността и честотата на засушливите периоди.

Доброто химическо състояние на повърхностните води и предотвратяването на заустванията на опасни вещества в повърхностните води ще намали опасността от реемисия на замърсени аерозоли от повърхностните води при определени синоптични ситуации.

Проектирането и изграждането на съвременни системи за метеорологичен мониторинг, свързани с водните обекти ще е добра база за устойчивото водопотребление и набиране на информация за климатичните процеси в Дунавския воден басейн.

Мерките предвидени в Плана за управление имащи отношение към климатичните фактори и въздуха нямат пряка връзка с качествените и количествени показатели. Съвместната дейност с МОСВ за контрол на емисиите в атмосферата обаще, ще доведе до намаляване концентрацията на замърсители в дъждовните води, а от там и ще спомогне за намаляването и предотвратяването на замърсяването на подземните води в карстовите райони.

### Води

Матрица за оценка на въздействието за компонент води

| № | Цели и мерки за постигане на целите | Последици |
| --- | --- | --- |
|  |  | вторични | кумулативни | едновременни | краткосрочни | средносрочни | дългосрочни | постоянни | временни |
| I | Цели за Повърхностни води |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достигане на добро химично състояние на повърхностните води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | намаляване на замърсяването с нитратен азот, фосфор амониев азот | + | + | + | 0 | + | + | + | - * |
|  | В басейна на Арда и Марица ликвидиране на стари замърсявания от ликвидиран уранодобив и рудодобив | + | + | + | - * | + | + | + | - * |
| 2 | Достигане на добро екологично състояние на повърхностните води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Намаляване на биогенното замърсяване | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
|  | Ограничаване дифузното замърсяване от горско-стопански дейности, селско-стопански дейности, замърсявания от стари руднични дейности и отпадъци. | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
|  | В определени горещи точки - ограничаване на замърсяването със специфични замърсители като: кадмий, олово, живак, никел, цинк, мед, хром (6 валентен), хром (3 валентен), арсен, цианиди, нефтопродукти. | + | + | + | + | + | + | + | 0 |
|  | Подобряване на хидроморфологичните условия. | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
|  | Осигуряване на нормална миграция на рибната фауна. | + | + | + | - | + | + | + | 0 |
|  | Намаляване на ерозионните процеси | + | + | + | - | + | + | + | 0 |
|  | Намаляване на цъфтежа на водата | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
|  | Подобряване на състоянието на горите във водосбора |  | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Ограничаване натиска от човешка дейност | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
|  | Намаляване екологичният натиск от инвазивни видове | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Необходимост от допълнителни проучвания и мониторинг | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 3 | Достигане на добър екологичен потенциал на силно модифицираните и изкуствени водни тела | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
| 4 | Предотвратяване влошаването на състоянието на повърхностните водни тела | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
| 5 | Прекратяване на заустванията на приоритетни опасни вещества в повърхностните води | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
| II | Цели за Подземни води |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достигане на добро състояние на подземните води | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
| 1.1. | Добро химично състояние | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Добри земеделски практики (Директива за нитратите) | + | + | ? | + | 0 | + | + | 0 |
|  | Изграждане на регионални депа | + | + | ? | 0 | 0 | + | + | - |
|  | Изграждане на канализации и ПСОВ | + | + | + | 0 | 0 | + | + | - |
|  | Управление на отпадъците от рудодобивната промишленост | + | + | ? | 0 | 0 | + | 0 | + |
|  | Контрол от разлив на петролни продукти | + | + | ? | + | 0 | 0 | 0 | + |
|  | Допълнително пречистване на питейни вода | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 |
| 1.2. | Подобряване на химичното и екологично състояние | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Намаляване влиянието на дифузното замърсяване от селско стопански източници | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Намаляване влиянието на отпадъчните води от населени места | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Намаляване влиянието на отпадъците | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Намаляване на влиянието на индустриални източници | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Локална мониторингова мрежа за наблюдение в уранови находища и контрол от разлив на петролни продукти | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + |
|  | Допълнителни проучвания | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + |
| 1.3 | Добро количествено състояние | + | + | + | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Ограничаване на загубите на вода | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Въвеждане на спестяващи вода технологии | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Развитие на мониторинговата мрежа | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Моделиране на миграцията на замърсители в подземните води | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + |
|  | Определяне на местата на връзките и посоката на взаимодействието между повърхностните и подземните води | ? | ? | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | ? |
| 2 | Промяна на значимите и устойчиви тенденции нагоре при концентрацията на замърсители в подпочвените води | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
| 3 | Предотвратяване влошаването на състоянието на подземните води | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
|  | Общи мерки за района – Проучвания, Мониторинг, Информация и образование, Предложения за законодателни мерки, Административни и институционални мерки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Зони за защита на водите | + | + | + | + | + | + | + | + |

-* допълнителното означение със звездичка е сигнал, че  последствията от въздействието е само по време на реализацията на процеса означен на съответния ред

Повърхностни води

По отношение на отделните цели в ПУРБ, както и набелязаните мерки за постигане на целите предвиждат като краен резултат позитивно въздействие върху водите. Мерките се отнасят предимно за водните тела с лош и много лош статус. Мерките целят до 2015 г. всички ВТ да достигнат добър и много добър статус с изключение на 19 ВТ , за които срокът е отложен до 2021г. мерките свързани с реализирането на целта” Достигане на добро химическо състояние на силно модифицираните водни тела” се отнасят до: изграждане на ПСОВ, изграждане , реконструкция и модернизация на канализационни и водопроводни системи и мрежи , изграждане на акумулиращи обеми, корекция на реки и пр. Изграждането на рибните проходи , контрол на изпускането на водите от язовирите, осигуряване на екологичен минимум под съоръженията и предотвратяване на ерозията на речното корито са мерки, които е необходимо да се приложат за болшинството от ВТ – реки в Басейнова дунавски регион. Прилагането на тези мерки, е свързано с редица технологични  изисквания и нужди, които в една или друга степен се отнасят до дълбоки изкопи, завиряване на участъци от реката, отклоняване на речното течение и пр., което води до изменения  на терена, на морфологията на реката, възможно е влошаване на качествата на водата поради повишена мътност, както и с битови замърсявания ако не се спазват санитарно-хигиенните изисквани предписвани към всеки проект. Тези отрицателни въздействия са еднократни  и временни ( по време на строителството). По отношение на подцел “намаляване с нитратен азот, фосфат  и амониев азот”, последиците се явават вторични т.е. след изграждането на канализационните системи и ПСОВ.

Обикновено при реализацията на мерките се спазва някакъв технологичен порядък, но е възможно едновременно реализиране на група от мерки, което ще има кумулативен ефект. Предвижданите мерки  са еднократни като форма на реализация , но ефектът от тяхната експлоатация е дългосрочен.

Втората подцел “Достигане на добро екологично състояние на повърхностните води” е свързана с намаляване на биогенното замърсяване от населени места, депа за отпадъци, всички видове дифузни замърсители, спесифични точкови замърсители като цинк , мед, нефтопродукти и пр. Част от това замърсяване може да се елиминира чрез обхващане на всички отпадъчни води в канализационната мрежа, а също и изграждане на ПСОВ. И в този  случай крайният ефект е положителен, но по време на реализацията са възможни негативни въздействия като повишена мътност,  както и с битови замърсявания ако не се спазват санитарно-хигиенните изисквани предписвани към всеки проект. Тези отрицателни въздействия са еднократни  и временни ( по време на  строителството).

Ограничаването на последствията от дифузното замърсяване от горско-стопански дейности, селско-стопански дейности, замърсявания от стари руднични дейности и от отпадъци  е свързано с верига от едновременни мерки изискващи по-дългосрочна реализация, но във всички случаи с положителен краен ефект. Би могло да се приеме и кумулативен ефект, до колкото това е свързано с периода на въздействие. Колкото по-дълго се спазват изискуемите мерки, екологическото и химическо състояние на водите ще се подобрява във времето.

Подземни води

От прилагането на ПУРБ основно се очакват значителни положителни въздействия, които да доведат до постигане на „добро количествено състояние” и „добро химическо състояние” на подземните води, изразяващи се в:

подобряване, възстановяване и предотвратяване влошаването на състоянието на всички подземни водни тела;

идентифициране и насочване в обратна посока още при достигане на прага на замърсяване на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на всеки замърсител;

осигуряване на вода за питейно-битови нужди със съдържание на нитрати с концентрации, близки до естествените, които да не надвишават средно 50 mg/l, както и да съдържат пестициди и други опасни вещества;

осигуряване на баланс между водовземането и подхранването на подземните води;

прекратяване на антропогенните изменения на нивата на подземните води, свързани с повърхностни води, езера и влажни зони и на значими щети на сухоземните екосистеми, директно свързани с подземните води.

Наред с положителните въздействия, осъществяването на ПУРБ ще бъде съпроводено и от негативни въздействия върху подземните води. Те се очакват предимно в периода на реализирането на инвестиционни проекти (изграждане и/или реконструкция на канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, депа и инсталации за третиране на отпадъци и пр.) и ще се изразяват в:

инфилтриране на малки количества замърсени води в незащитени от повърхностни замърсители подземни водни тела, генерирани при изпълнение на изкопни, насипни, уплътнителни, бетонови и др. строителни дейности, при почистването на площадките, строителното оборудване, транспортните средства и пр.;

отнемане на ресурси от подземни води при евентуално налагащо се отводняване на строителни изкопи и/или водовземане от изградени собствени водовземни съоръжения за строителни, питейно-битови и други нужди.

Възможно е да се получат негативни въздействия също и по време на експлоатацията на изградените съоръжения, свързани с евентуални:

аварии на изолационни екрани на депа и на инсталации за третиране на отпадъци, канализационни, пречиствателни и др. съоръжения;

пътнотранспортни произшествия;

природни бедствия (например земетресения, наводнения).

Тези отрицателни въздействия ще бъдат преки, краткотрайни и обратими, с ограничен териториален обхват и ниска степен в обсега на в обсега площадките на съответните инвестиционни обекти. Оценяват се като незначителни.

Изложените мерки по принцип са достатъчни за постигане на положително въздействие върху количественото и химическото състояние на подземните води.

### Почви

Матрица за оценка на въздействието за компонент почви

| № | Цели | Последици |
| --- | --- | --- |
|  |  | вторични | куму лативни | едновременни | краткосрочни | средносрочни | дългосрочни | постоянни | временни |
|  | Повърхностни води - постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предотвратяване влошаването и запазване на доброто състояние на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 2 | Намаляване на заустванията и разпространението на биогенни замърсители до стойности за добър екологичен и химичен статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 3 | Намаляване на заустванията на приоритетно опасни вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 4 | Намаляване на заустванията на специфични вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 5 | Намаляване на значимите морфологични изменения за подобряване на екологичния статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
|  | Подземни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Екологични цели за количествен статус | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 2 | Екологични цели за химичния статус | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
|  | Зони за защита на водите | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |

-* -допълнителното означение звездичка е показател, че  последствията от въздействието е само време на строителните действия за реализиране на съответните мерки

Общата цел на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район е постигане на „добро състояние” на водите и свързаните с тях екосистеми до 2015 г. За изпълнението на тази обща цел в ПУРБ са заложени конкретни цели описани в таблицата по-горе. За подобряване състоянието на водните тела и постигането на заложените цели са разработени мерки, насочени към опазване и възстановяване на водите. Част от предвидените мерки ще окажат въздействие върху състоянието на почвите.

Реализацията на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район няма да окаже вторични, едновременни въздействия върху състоянието на почвите.

Реализацията на плана може да окаже отрицателно кумулативно въздействие върху почвите при реализирането на всички цели и мерки заложени в ПУРБ.

От осъществяването на Плана могат да се очакват дългосрочни, постоянни положителни последици върху почвите при реализиране на целите и мерките за “постигане на добро състояние на водите до 2015 г.”

Отрицателни краткосрочни и временни последици върху почвите могат да се очакват само при строителните дейности за реализиране на целите и мерките заложени в ПУРБ в Дунавски басейн.

За достигане на цел: Постигане на добро екологично и добро химично състояние на повърхностните води отрицателни последици за почвите се очакват при строителните дейности при изграждане (разширение) на комбинирани канализационни системи, модернизация на канализационните системи в съществуващите предприятия,  изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води, ремонт на стари канализационни системи, поетапно изграждане на регионални депа, изграждане на дъждовна канализация в чертите на предприятията и ЛПСОВ, изграждане на пунктове за мониторинг на подземни води, изграждане на градски канализации за пречиствателни станции в малки и големи населени места, изграждане на утаяващи резервоари и сепаратори за третирането на дъждовни и снежни води в индустриалните райони, изграждане на вирове за зимуване на риби, изграждане на рибни проходи (байпасна връзка) при бентове, премахване на бентове.

За достигане на цел: Постигане на добро химично състояние и добро количествено състояние до 2015 г. на подземните води отрицателни последици за почвите се очакват при строителните дейности при ремонт на стари канализационни системи, изграждане на дъждовна канализация в чертите на предприятията и ЛПСОВ, изграждане на градски канализации за пречиствателни станции в малки и големи населени места, изграждане на утаяващи резервоари и сепаратори за третирането на дъждовни и снежни води в индустриалните райони, реконструкция и модернизация на канализацията, изграждане на вирове за зимуване на риби, изграждане на рибни проходи (байпасна връзка) при бентове, изграждане (разширение) на комбинирани канализационни системи.

### Ландшафт

Матрица за оценка на въздействието за компонент ландшафт

| № | Цели | Последици |
| --- | --- | --- |
|  |  | вторични | куму лативни | едновременни | краткосрочни | средносрочни | дългосрочни | постоянни | временни |
|  | Повърхностни води - постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предотвратяване влошаването и запазване на доброто състояние на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 2 | Намаляване на заустванията и разпространението на биогенни замърсители до стойности за добър екологичен и химичен статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 3 | Намаляване на заустванията на приоритетно опасни вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 4 | Намаляване на заустванията на специфични вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 5 | Намаляване на значимите морфологични изменения за подобряване на екологичния статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
|  | Подземни води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Екологични цели за количествен статус | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 2 | Екологични цели за химичния статус | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
|  | Зони за защита на водите | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |

-* -допълнителното означение звездичка е показател, че  последствията от въздействието е само време на строителните действия за реализиране на съответните мерки

Реализацията на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район няма да окаже вторични, едновременни въздействия върху състоянието на ландшафтните компоненти.

Реализацията на плана може да окаже отрицателно кумулативно въздействие върху ландшафтите при реализацията на всички цели и мерки заложени в ПУРБ.

От осъществяването на Плана могат да се очакват дългосрочни, постоянни положителни последици върху ландшафтите при реализиране на целите и мерките за “постигане на добро състояние на водите до 2015 г.”

Отрицателни краткосрочни и временни последици върху ландшафтите могат да се очакват само при строителните дейности за реализиране на целите и мерките заложени в ПУРБ в Дунавски басейн.

За достигане на цел: Постигане на добро екологично и добро химично състояние на повърхностните води отрицателни последици за ландшафтните компоненти се очакват при строителните дейности при изграждане (разширение) на комбинирани канализационни системи, модернизация на канализационните системи в съществуващите предприятия, изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води, ремонт на стари канализационни системи, поетапно изграждане на регионални депа, изграждане на дъждовна канализация в чертите на предприятията и ЛПСОВ, изграждане на пунктове за мониторинг на подземни води, изграждане на градски канализации за пречиствателни станции в малки и големи населени места, изграждане на утаяващи резервоари и сепаратори за третирането на дъждовни и снежни води в индустриалните райони, изграждане на вирове за зимуване на риби, изграждане на рибни проходи (байпасна връзка) при бентове, премахване на бентове.

За достигане на цел: Постигане на добро химично състояние и добро количествено състояние до 2015 г. на подземните води отрицателни последици за ландшафтите се очакват при строителните дейности при ремонт на стари канализационни системи, изграждане на дъждовна канализация в чертите на предприятията и ЛПСОВ, изграждане на градски канализации за пречиствателни станции в малки и големи населени места, изграждане на утаяващи резервоари и сепаратори за третирането на дъждовни и снежни води в индустриалните райони, реконструкция и модернизация на канализацията, изграждане на вирове за зимуване на риби, изграждане на рибни проходи (байпасна връзка) при бентове, изграждане (разширение) на комбинирани канализационни системи.

### Биологично разнообразие, фауна, флора

Матрица за оценка на въздействието за компонент биологично разнообразие

| № | Цели | Последици |
| --- | --- | --- |
|  |  | вторични | куму лативни | едновременни | краткосрочни | средносрочни | дългосрочни | постоянни | временни |
|  | Повърхностни води - постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предотвратяване влошаването и запазване на доброто състояние на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 2 | Намаляване на заустванията и разпространението на биогенни замърсители до стойности за добър екологичен и химичен статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 3 | Намаляване на заустванията на приоритетно опасни вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 4 | Намаляване на заустванията на специфични вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 5 | Намаляване на значимите морфологични изменения за подобряване на екологичния статус на водното тяло | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
|  | Подземни води |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екологични цели за количествен статус | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
| 2 | Екологични цели за химичния статус | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |
|  | Зони за защита на водите | 0 | - | 0 | -* | + | + | + | -* |

-* -допълнителното означение звездичка е показател, че  последствията от въздействието е само време на строителните действия за реализиране на съответните мерки

Реализацията на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район няма да окаже вторични, едновременни въздействия върху състоянието на флората и фауната.

Реализацията на плана може да окаже отрицателно кумулативно въздействие върху флората и фауната при реализирането на всички цели и мерки заложени в ПУРБ.

От осъществяването на Плана могат да се очакват дългосрочни, постоянни положителни последици върху флората и фауната при реализиране на целите и мерките за “постигане на добро състояние на водите до 2015 г.”

Отрицателни краткосрочни и временни последици върху почвите могат да се очакват само при строителните дейности за реализиране на целите и мерките заложени в ПУРБ в Дунавски басейн.

За достигане на цел: Постигане на добро екологично и добро химично състояние на повърхностните води отрицателни последици за флората и фауната се очакват при строителните дейности при изграждане (разширение) на комбинирани канализационни системи, модернизация на канализационните системи в съществуващите предприятия,  изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води, ремонт на стари канализационни системи, поетапно изграждане на регионални депа, изграждане на дъждовна канализация в чертите на предприятията и ЛПСОВ, изграждане на пунктове за мониторинг на подземни води, изграждане на градски канализации за пречиствателни станции в малки и големи населени места, изграждане на утаяващи резервоари и сепаратори за третирането на дъждовни и снежни води в индустриалните райони, изграждане на вирове за зимуване на риби, изграждане на рибни проходи (байпасна връзка) при бентове, премахване на бентове.

За достигане на цел: Постигане на добро химично състояние и добро количествено състояние до 2015 г. на подземните води отрицателни последици за флората и фауната се очакват при строителните дейности при ремонт на стари канализационни системи, изграждане на дъждовна канализация в чертите на предприятията и ЛПСОВ, изграждане на градски канализации за пречиствателни станции в малки и големи населени места, изграждане на утаяващи резервоари и сепаратори за третирането на дъждовни и снежни води в индустриалните райони, реконструкция и модернизация на канализацията, изграждане на вирове за зимуване на риби, изграждане на рибни проходи (байпасна връзка) при бентове, изграждане (разширение) на комбинирани канализационни системи.

### Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство

Не се очаква реализацията на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район да окаже въздействия върху състоянието на културното наследство.

## Материални активи

Матрица за оценка на въздействието за материалните активи

| № | Цели | Последици |
| --- | --- | --- |
|  |  | вторични | куму лативни | едновременни | краткосрочни | средносрочни | дългосрочни | постоянни | временни |
|  | Повърхностни води - постигане на добро екологично и добро химично състояние до 2015г | 0 | 0 | 0 | – | 0 | + | + | – |
| 1 | Предотвратяване влошаването и запазване на доброто състояние на водното тяло | 0 | 0 | 0 | – | 0 | + | + | – |
| 2 | Намаляване на заустванията и разпространението на биогенни замърсители до стойности за добър екологичен и химичен статус на водното тяло | 0 | 0 | 0 | – | 0 | + | + | – |
| 3 | Намаляване на заустванията на приоритетно опасни вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | 0 | 0 | – | 0 | + | + | – |
| 4 | Намаляване на заустванията на специфични вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | 0 | 0 | 0 | – | 0 | + | + | – |
| 5 | Намаляване на значимите морфологични изменения за подобряване на екологичния статус на водното тяло | 0 | 0 | 0 | – | 0 | + | + | – |
|  | Подземни води |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Екологични цели за количествен статус | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | + | – |
| 2 | Екологични цели за химичния статус | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | + | – |
|  | Зони за защита на водите | 0 | 0 | 0 | - | 0 | + | + | – |

Не се очаква реализацията на Плана за управление на речните басейни в Дунавски район да окаже въздействие върху материалните активи, собственост на Басейнова Дирекция Дунавски Район, тъй като тези активи не са обект на самия план.

От осъществяването на ПУРБ могат да се очакват само положителни въздействия върху материалните активи, които не се са собственост на Басейновата Дирекция, но водните обекти към които принадлежат, са обект на контрол от страна на Дирекцията.

Тези въздействия ще имат дълготрайни и постоянни последици. При извършване на изкопни и строителни работи за различните обекти могат да възникнат отрицателни въздействия върху материалните активи, тъй като ще бъдат засегнати терените, върху които ще се строят тези обекти, като се очакват те да са с временни и краткосрочни последици, а не се очакват вторични, кумулативни и едновременни последици.

## Население, човешко здраве.

Матрица за оценка на въздействието върху човешкото здраве

| № | Цели и подцели | Последици |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вторични | кумулативни | едновременни | краткосрочни | средносрочни | дългосрочни | постоянни | временни |
|  | Повърхностни води |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достигане на добро екологично и добро химично състояние на водите | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1 | Предотвратяване влошаването и запазване на доброто състояние на водното тяло | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2. | Намаляване на заустванията и разпространението на биогенни замърсители до стойности за добър екологичен и химичен статус на водното тяло | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.3. | Намаляване на заустванията на приоритетно опасни вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.4. | Намаляване на заустванията на специфични вещества до стойности за добър химичен статус на водното тяло | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.5. | Намаляване на значимите морфологични изменения за подобряване на екологичния статус на водното тяло. | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Подземни води |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Достигане на добро химично и добро количествено състояние на подземните води | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.1. | Екологични цели за количествен статус | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2. | Екологични цели за химичния статус: - предотвратяване и ограничаване на заустването на вредни вещества в подземни води; - обръщане на явни и продължителни тенденции на покачване концентрацията на вредни вещества в подземните води; - изпълняване на стандартите и целите на европейските правни разпоредби за защитените територии, предотвратяване на влошаването; - спазване на гранични и прагови стойности. | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Изкуствени и силно модифицирани водни тела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Добър екологичен потенциал и добро химично състояние до 2015 г. | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Зони за защита на водите | + | + | + | + | + | + | + | + |

Оценката показва, че като цяло предвидените цели за подобряване качествата на повърхностните и подземни води в района ще имат изразено положително въздействие върху населението и неговото здраве.

Предвид показателите на здравното състояние за голяма част от населението в района, изпълнението на поставените цели в ПУРБ е от особено значение за подобряване на средата за обитаване и за здравния им статус.

Голямото биологично и стопанско значение на водата я определя като жизнено важен фактор за здравето на населението, за благоустройство на населените места, за закаляване на организма, физкултура и спорт и всички ежедневни дейности.

Важно е да се отбележи, че подобряване на качествата на питейните води в България и тяхното правилно управление са важни елементи от Националната здравна стратегия до 2015 г.

Изпълнението на всички цели и подцели ще окаже еднопосочно положително въздействие върху населението и неговото здраве, като отделните подцели не се различават значително по степента си на въздействие. Всички те ще окажат положително въздействие върху качеството на живот на хората, здравното състояние, възможностите за отдих, почивка, рекреация

По отношение на видовете последици. Очакват се положителни вторични последици – подобряването на качествата на питейните води ще допринесе като вторичен ефект подобряване на качеството на живот, а от там подобряване на здравния статус (намаляване на здравния риск).

Положителни са очакваните кумулативни и едновременни ефекти - въздействията на няколко от предложените цели както по отделно, така още повече заедно ще повлияят за подобряване на здравните и демографски показатели.

По отношение на времето за въздействие – краткосрочно, средносрочно и дългосрочно, при разглежданите показатели за населението и човешкото здраве е трудно да се установи  и разграничи влиянието по периоди, предвид характера на тези показатели - мултифакторна обусловеност, бавно повлияване, трудно измерване, липса на стандартни единици за сравнение и норми,  субективен характер и пр.

Затова влиянието върху населението и човешкото здраве, което се очаква е предимно в дългосрочен план – използване от населението на качествена питейна вода, трайно запазване на здравето на хората, задържане на населението в района, развитие на рекреацията и туризма (за населението като потребител, а и като работна заетост).

Ще се намали и сведе до минимум риска за здравето на населението в т.ч. чувствителните групи, чрез осигуряване на всеки гражданин с питейна вода постоянно, в достатъчно количество, с приемливи от всеки потребител  органолептични качества и гарантирани  микробиологични и химически показатели за качество  съответстващи на определените максимални стойности  в националните нормативни актове.

Ще се предотврати и/или значително ще се намали заболеваемостта от стомашно-чревни заболявания, както и други поражения върху здравето на децата чрез осигуряване на всяко дете с питейна вода постоянно, в достатъчно количество, с гарантирани микробиологични и химически показатели за качество,  съответстващи на определените гранични стойности  в националните нормативни документи и препоръките на СЗО, както и осигуряването на условия за  подходяща хигиена за всички деца.

Очаква се влиянието на ПУРБ да е положително, както във временен, така и в постоянен аспект – ако се изпълнят предвидените цели и водите достигнат трайно високо качество и достатъчност по количество, с добро екологично и химично състояние, с добър екологичен потенциал, без замърсители в тях, то ефектите върху населението и човешкото здраве също ще бъдат трайни (постоянни).

Може да се каже, че като цяло прилагането на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление се очаква да има изразено благоприятно въздействие върху населението и неговото здраве.

Прилагането на ПУРБ е от особено значение, защото качествата на водите в района в момента на отговарят на европейските изисквания, съдържат много замърсители, които създават повишен здравен риск за населението. Изпълнението на поставените цели ще допринесе за подобряване статуса на населението, качеството му на живот и здравното състояние.

Затова значителното въздействие върху населението и човешкото здраве може да се определи като силно  положително.

# Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия върху околната среда от осъществяването на Плана за управление върху околната среда.

Посочени са нови мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия при прилагане на Плана за управление, от експертите, разработващи екологичната оценка, в зависимост от резултатите по т. 6. Всяка предложена нова мярка е мотивирана, в т.ч. и по отношение на очакваното положително въздействие. Мерките са разделени на: Мерки за отразяване в окончателните варианти на съответните планове за управление на речните басейни и Мерки за съобразяване при прилагането на съответните планове за управление на речните басейни.

## Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ

### Въздух, климатични фактори

Не се предвиждат допълнителни мерки

### Води

#### Повърхностни води

Мерките към всяко водно тяло са дадени в приложение към раздел VІІ на ПУРБ. При окончателното финализиране на ПУРП е необходимо още:

Да се посочат нови-алтернативни водоизточници за водоснабдяване на София и другите големи градове.

Още веднаж да се прегледат и прецизират таблиците в приложенията, тъй като някъде има несъответствие на принадлежността на водния обект към поречието.

Забрана за отнемане на води от речните водохващания за енергетиката през летните сухи месеци.

Изготвяне на екологична оценка  за оптималното разстояние между единичните /не участващи в каскада ВЕЦ-овете на реката  или между две каскади ВЕЦ-ове с оглед осигуряване на екологичен комфорт на речните хабитати и по необходимост въвеждане на ограничителни мерки. Определяне на критерии за максимална застроеност с ВЕЦ на даден водосбор според вида на ВЕЦ-а (руслов или деривационен) При необходимост въвеждане на нормативно определяне на допустимото застрояване на реките с МВЕЦ.

Поради пренасищане на водосборите на реките Искър, Янтра , Огоста  и Лом с голям брой ХТС и особено с ВЕЦ е целесъобразно да се въведе ограничителен и/или забранителен режим при издаване на разрешителни за ВТ към водосборите на: р.Искър, р. Стакевска (с 12 ВЕЦ на водосбора), р. Лом, р. Бърза, във водосбора на р. Видима и  по р. Янтра.

За преодоляване на затрудненията, които са имали специалистите и експертите в колектива, изготвящ проекта на ПУРП, е необходимо да се разработят методики, единни системи за оценки, единни критерии и пр. както следва:

Провеждане на политика за рационално използуване на водите и икономисването й. Целесъобразно е разглеждане на работна програма в духа на Директивата 2002/91/ЕО. Включване на критерии за водна ефективност и стандарти за характеристиките на сгради при хармонизирането на оценки за жизнения цикъл и екологични декларации за продукти като кранове, вани и тоалетни, събиране на дъждовна вода и повторна употреба на "сива вода". http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/1st_report.pdf)

Търсене на нови-алтернативни водоизточници за водоснабдяване на София и другите големи градове.

Разработване на фискални преференции за въвеждането на механизми и практики за водна ефективност, особено в областите с недостиг на вода, като се вземат под внимание социалния контекст и възможните регионални различия.

Забрана за отнемане на води от речните водохващания за енергетиката през летните сухи месеци.

Изготвяне на унифицирана методика за определяне на екологичния минимум в духа на ВД 2000/60 ЕС. На основание тази методика ще бъде направена съответна промяна на минималния отток в разрешителните за водовземане с цел - подобряване на състоянието им по отношение хидроморфологичното качество.

Да бъдат разработени и утвърдени стандарти за  класификационна система, която да отчита спецификата на фоновото обогатяване на повърхностните води в Дунавски район с определени химични елементи, с което някои  повърхностни водни тела ще могат да бъдат определени като тела в “много добро химично състояние”.

Изготвяне на екологична оценка  за оптималното разстояние между единичните /не участващи в каскада ВЕЦ-овете на реката  или между две каскади ВЕЦ-ове с оглед осигуряване на екологичен комфорт на речните хабитати и по необходимост въвеждане на ограничителни мерки. Определяне на критерии за максимална застроеност с ВЕЦ на даден водосбор според вида на ВЕЦ-а (руслов или деривационен) При необходимост въвеждане на нормативно определяне на допустимото застрояване на реките с МВЕЦ.

Въвеждане унифицирани стандарти за качество на различните замърсители и съществуваща утвърдена и действаща класификационна система за категоризиране и определяне на състоянието или потенциала на повърхностните водни тела - категория езера.

Въвеждане ограничения и/или забрана за добив на инертни материали в близост до кладенци и водовземни системи за питейно водоснабдяване.

Въвеждане на контрол и програми за опазване и почистване на водите във ВТ категория „езера”.

#### Подземни води

Зоните за защита на минералните води да се приведат в съответствие с изискванията в наредбата по чл. 135, т. 6 на Закона за водите.

БДДР да изгради необходимите охранителни съоръжения по границите на учредените пояси І и да стопанисва и контролира спазването на забраните и ограниченията в зоните за защита на минералните води - изключителна държавна собственост.

Да се предприемат мерки за решаване на проблемите и подпомагане приключването на процедурите за получаване на разрешителни за водовземане от повърхностните и подземните води, както и за учредяването на зоните за защита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване (проблемите, свързани със собствеността на земята и др.).

### Почви

Не се препоръчват допълнителни мерки.

### Ландшафт

Не се препоръчват допълнителни мерки.

### Биологично разнообразие, фауна, флора

При проектиране на МВЕЦ да се осъществява едногодишен предварителен мониторинг на реките – хидрологичен, безгръбначни като конкретизирането на дължината на участъка да става от компетентния орган при преценка на необходимостта от ОВОС и ОС. Реализирането на тази мярка ще има положително въздействие за опазване на биоразнообразието и доброто състояние на екосистемите.

При проектирането и изграждането на нови ВЕЦ да се изключат водните тела, попадащи в зоните по Натура 2000. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за запазване на местообитанията и биоразнообразието на териториите.

Да не се издават в бъдеще разрешителни за водоползване на нови МВЕЦ в защитени зони, чийто предмет на опазване са крайречни и речни местообитания, както и видове животни, свързани с течащи води (реки).

Да се спре строителството в сервитутната зона на язовирите за питейни нужди  с цел положително въздействие върху опазването на местообитанията на растителните и животинските видове в района и допринасяне за по-добро изпълнение на функциите на водохранилищата и опазване чистотата на водата в тях.

### Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство

Не се препоръчват допълнителни мерки.

### Материални активи

Не се препоръчват допълнителни мерки

### Население, човешко здраве.

Контролиране на безопасността на рекреационните води по отношение замърсяване с микропаразити и  масово размножаване и цъфтеж на токсични цианобактерии с оглед осигуряване на благоприятни и безопасни условия за здравословен начин на живот на населението, използване на естествените водни ресурси за спорт, възстановяване и почивка, развитие на туризма, спа – процедури и пр.

Изграждане на интернет базирана информационна система за качеството на питейните води и водите за къпане.

Повишена информираност на населението за потенциалните опасности за тяхното здраве, свързани с качествата на водите и за  здравословен начин на живот, което ще спомогне за подобряване на здравната култура на населението създаване на хигиенни навици и здравословно поведение.

## Мерки за съобразяване при прилагането на съответните планове за управление на речните басейни.

### Въздух, климатични фактори

За да се избегнат евентуални епизодични или аварийни замърсявания на въздуха или появата на лоши миризми е необходимо да се провежда стриктен контрол по отношение на избора на проекти за ПСОВ. При експлоатацията на ПСОВ е необходимо да се провежда регулярен контрол за спазване на технологичната дисциплина.

При строежите и реконструкцията на язовири, строежа и обновяването на ПСОВ, канализационните мрежи и водоснабдителните системи, вследствие на изкопните дейности и транспортирането на иззетите земни маси или транспорта на инертни материали има опасност от повишаване на запрашеността на атмосферата и реемисия на аерозоли от непочистени или неасфалтирани пътища. За целта е необходимо:

- по време на строителната дейност да се следи за правилното натоварване на земната маса и инертните материали

- да се провежда регулярно измиване на асфалтираните пътища, а неасфалтираните пътища редовно да се оросяват;

- необходимо е измиването на колелата на камионите при навлизането им от неасфалтирани в асфалтирани пътища при валеж, за да се предотврати зацапването на асфалтираните пътища, а от там и реемисията на аерозоли от тях;.

- цялата транспортна и строителна техника е възможно да е източник и на замърсяване на въздуха с отпадъчни газове от двигателите, това налага да се следи нивото на вредни газове на използваната транспортна и строителна техника да съответства на приетите стандарти.

- За оптимално и устойчиво управление на водите към изкуствените водоеми е необходимо изграждането на съвременни автоматични станции за пълен метеорологичен мониторинг, което ще направи възможно определянето и на загубите от изпарение, както и реалните валежни суми и интензивността на валежа в случаите на обилни валежи.

### Води

#### Повърхностни води

Преоценка  и приемане на действителните водни ресурси, с които разполага Дунавски район и които предстои да бъдат управлявани до 2015 г.

За пълно задоволяване на населението с вода е необходимо преразглеждане на демографското развитие на региона, тъй като последните години показват тенденция, различна от прогнозираната през 2003г., която предвижда  намаление на населението с 10,5% спрямо изходната година, и при нужда промяна на водоснабдителната стратегия.

Въвеждане на контрол за вида, количеството и начина на използваните торове и други подобрители

Проучвания за несъбрани и непречистени руднични води, и набелязване на мерки за отвеждане и пречистване. Изясняване ситуацията и разработване на  мерки за решаване на проблемите със старите мини.

#### Подземни води

- проектирането и изграждането на съответните инвестиционни обекти  (канализационни мрежи, пречиствателни станции за отпадъчни води, депа и инсталации за третиране на отпадъци и пр.) да се осъществява на базата на извършени геоложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изследвания и изискванията на законовите и нормативни документи;

- изпълнението на евентуални дълбоки изкопи и високи насипи да се осъществява въз основа на индивидуални проекти, включващи стабилитетна оценка на откосите;

да се осигурява качествено изпълнение на строителните работи и възстановяване, рекултивация на терена около построените сгради и съоръжения и да се подържат в изправност на изградените съоръжения;

изпълнението на евентуални дълбоки изкопи и високи насипи да се осъществява въз основа на индивидуални проекти, включващи стабилитетна оценка на откосите;

отводняването на строителните изкопи, изграждането при необходимост но собствени водоизточници от подземни води и водовземането от тях да се осъществява в съответствие с изискванията в Закона за водите и наредбите към него;

екологосъобразно да се третират генерираните на площадките отпадъци по време на строителството.

### Почви

- Проектирането и изграждането на строителните конструкции и съоръжения да се осъществи съгласно изискванията на действащата нормативна база, като материалите определени по проект за строителство на сградите и съоръженията, трябва да отговарят на действащите закони и норми по отношение на сигурността и нормативната база за опазване на околната среда.. Мярката ще има определено положително въздействие върху състоянието на почвите, защото нейното реализиране ще доведе до намаляване на въздействието и опазване на почвите от замърсяване

- Когато се изготвят проекти за разработване на кариери, депа, ПСОВ, МВЕЦ/ВЕЦ трябва да се предвиди такова разположение на площадките на обектите, че да не се засегнат и замърсят почвите и да се предвидят мерки за възстановяване, рекултивация и последващо ползване на терените. Тези мерки ще имат положително въздействие върху почвите и запазване на техните функции и тяхното устойчиво ползване и трайно възстановяване като компонент на околната среда.

Проектирането, строителството, експлоатацията и закриването на депата за отпадъци трябва да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и съгласно Закона за Управление на отпадъците от 28 януари 2009 г. При проектиране на депата за предпазване на геоложката основа, почвите и повърхностните води от замърсяване се проектират отводнителни съоръжения, дренажна система за събиране и отвеждане на инфилтрата от тялото на депото, а при необходимост се предвиждат и съоръжения за неговото пречистване, които се изграждат по време на строителството на обектите. За предпазване на подземните води и почвите при изграждане на депата се  полага долен изолиращ екран. При закриването на депата се полага горен изолиращ екран, и се извършват техническа и биологична рекултивация, както и предвидените по проект противоерозионни и противосвлачищни мероприятия. Съгласно Наредба 26/22 март 2002 година хумусния слой и земните маси иззети по време на строителството трябва да се депонират на временни депа и в последствие да се използват за рекултивация на нарушените терени, както и при залесяването и възстановяването на зелените площи.

- По време на експлоатацията на ПСОВ трябва да се вземат мерки за спазване на изискванията заложени в Нормативните документи за експлоатация на този тип обекти, за да не се допусне замърсяването на почвите с отпадъчни води, да се контролира управлението на третирането на отпадъците. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие върху състоянието на почвите, като ще доведе до опазване на почвите от замърсяване и запазване на техните показатели и структура.

- Необходимо е периодично извършване на мониторинг на показателите на почвите, съгласно изготвените Планове за мониторинг на обектите (чл. 29. от Закона за почвите, обн., ДВ, бр. 89 от 06.11.2007 г.), по време на експлоатацията на депата, кариери на суровини, изземване на инертни материали от реки и водоеми за опазване на почвите от замърсяване, включени в Приложения 1 и 2 на ЗООС, за опазване на почвите от замърсяване.

Предложените конкретни мери ще имат положително въздействие върху състоянието на почвите, като при тяхното реализиране ще се осъществи на практика опазването на почвите от замърсяване и нарушаване. Реализирането на тези мерки ще бъде достатъчно за постигане на целите и изискванията за опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие, заложени в Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г.

### Ландшафт

- Проектирането и изграждането на строителните конструкции и съоръжения да се осъществи съгласно изискванията на действащата нормативна база. Материалите определени по проект за строителство на сградите и съоръженията, трябва да отговарят на действащите закони и норми по отношение на сигурността и нормативните изисквания за опазване на околната среда, което ще доведе до намаляване на въздействието и опазване на ландшафтните компоненти от замърсяване. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие върху състоянието на ландшафтите компоненти, защото нейното реализиране  ще доведе до намаляване на  въздействието и опазване на ландшафтите от замърсяване.

- При изготвянето на проекти за разработване на кариерите, депата, ПСОВ, МВЕЦ/ВЕЦ трябва да се предвиди такова разположение на площадките на обектите, че да се засегнат минимално ландшафтните компоненти, и да не се наруши равновесието в екосистемите. Тези мерки ще имат положително въздействие върху ландшафтите, чрез запазване на техните структури и минимизиране на замърсяването.

- Когато се проектира и изгражда ВЕЦ който взема вода от една река и я изпуска в друга трябва да се разглеждат двата ВЕЦ-а като една система, в която всички екосистеми и местообитания са взаимосвързани и взаимозависими и да се вземат мерки за оформяне на ландшафтите и вписване на обекта в околната среда. Прилагането на тази мярка ще доведе до намаляване въздействието върху ландшафтните компоненти чрез определяне на минималното екологично количество вода необходимо за запазване на добро състояние на популациите и ландшафтните структури на водните и крайречните територии и създаването на ново екологично равновесие в нарушените ландшафти.

- Съгласно Наредба 26/22 март 2002 година иззетите по време на строителството хумус и земни маси се депонират на временни депа и в последствие се използват за рекултивация на нарушени терени и при залесяването и възстановяването на зелените площи. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие и ще доведе до опазването на ландшафтните компоненти от нарушаване и замърсяване.

- По време на експлоатацията на ПСОВ трябва да се вземат мерки за спазване на изискванията заложени в нормативните документи за експлоатация на този тип обекти, за да не се допусне замърсяването на почвите с отпадъчни води, да се контролира управлението на третирането на отпадъците, с цел да не се допусне замърсяване на ландшафтите компоненти и евентуална миграция на замърсителите по хранителните вериги.

- .За включването на новите типове ландшафти, създадени при строителството и експлоатацията на ПСОВ в околните пространства и постигане на по-добър ландшафтно-естетически ефект е необходимо е да се разработи подробен и детайлен проект за благоустрояване, рекултивация и озеленяване на площадката, и естетическо оформяне на терените около нея. Трябва също да се създаде зелен пояс, които след няколко години ще може да ограничи до известна степен разсейването на миризмите, отделени при някои технологични процеси, при експлоатацията на ПСОВ да смекчи неблагоприятното визуално техногенно-антропогенно въздействие. Реализирането на тази мярка ще има положително въздействие върху ландшафтите и ще доведе до опазване на ландшафтните компонени от замърсяване.

- В началото на експлоатация на депата трябва да се създадат лесозащитни пояси, които ще имат за цел да спират разнасянето на леки фракции извън района и да ограничат навлизането и преминаването през него на хора и животни, а след приключване на експлоатацията на депата да ги прикриват по естествен начин. Схемата за засаждане и подходящите дървесни и храстови видове трябва да се даде в работния проект. Тази мярка ще има положително въздействие за вписване на обектите в околните ландшафти и за предпазване от замърсяване на околните територии.

- Да се осигури разработване на проекти за закриване и след експлоатационни процедури, в съответствие с изискванията на Наредба 8/2004 г за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба 26/22 март 2002 година за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт по времена експлоатация на обектите. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие чрез опазване на ландшафтите от замърсяване .

- По време на експлоатацията на обектите трябва стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност. Прилагането на тази мярка ще  способства за предотвратяване възникването на пожари и унищожаване или замърсяване на околните ландшафти.

- За вписването на обектите в околния ландшафта е необходимо да се огради площадката на депата, пречиствателните станции с ограда, да се поставят знаци и подходящо осветление със студени натриеви лампи.

Предложените конкретни мери ще имат положително въздействие върху състоянието на ландшафтите, като при тяхното прилагане ще се осъществи на практика опазването на ландшафтните компоненти от замърсяване и нарушаване. Реализирането на тези мерки ще бъде достатъчно за постигане на целите и изискванията за опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие, заложени в Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г.

### Биологично разнообразие, фауна, флора

- В проектите за разработване на кариери, депа, ПСОВ, МВЕЦ/ВЕЦ трябва да се предвиди такова разположение на площадките на обектите, че да не се засегнат и замърсят местообитанията на редки и значими растителни и животински видове. Тази мярка ще има положително  въздействие опазване на видовото разнообразие и добрата структура на популациите на видовете естествено обитаващи района.

- При определяне местоположението на предстоящите за изграждане станции, да се избягват територии заети от хабитати включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC, както и в близост до тях. Така ще се избегне унищожаването или замърсяването на хабитатите.

- При проектирането и изграждането на ВЕЦ, който взима вода от река принадлежаща към  един водосбор и я изпуска в река от друг водосбор, трябва да се разглеждат двата ВЕЦ-а като една система, в която всички екосистеми и местообитания са взаимосвързани и взаимозависими и да се вземат мерки за тяхното опазване и за избягване на екологичното замърсяване с чужди за приемащия водоем видове. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие върху състоянието на растителните популации, хабитати и места за гнездене, хранене и укритие на водните и крайводните животински видове. Чрез прилагането на тази мярка ще се избегне внасянето на видове риби от един водосбор в друг.

- Необходимо е при изграждането на ВЕЦ да се определи минималния воден отток на реката, така че количеството на водата да отговаря на екологичния минимум, необходим за поддържане на биоразнообразието в крайречните и водните екосистеми, влажни зони и др. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие върху състоянието на растителните в района на обектите и за опазване на крайводните хабитати на местните видове. Чрез нейното прилагане ще се осигури нормална миграция на рибите и ще се избегне фрагментацията на техните популации. Негативното влияние на отнетото количество вода не може да бъде избегнато напълно и ще се отрази в намаляване плътността на популациите на рибите и на земноводните.

- При изграждането на ВЕЦ по поречията важна мярка е максималното запазване на съществуващата растителност, особено дървесната, при използване подходите за изграждане на зауствания и площадките и водонапорните съоръжения. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие върху състоянието на горските масиви и запазването на местата за хранене, гнездене  и укритие на животинските видове в района, както и за предпазване на почвите от ерозия.

- При издаване на разрешителни за ВЕЦ, ПСОВ, в зони в които не са обявени за опазване на речни и крайречни местообитания и местообитания на видове, е необходимо да се изисква ДОВОС и Оценка за съвместимост, които задължително да включват непосредствени теренни проучвания върху местообитанията и видовете в потенциално засегнатия речен участък, както да бъде представен план за собствен мониторинг в течение на поне 3 години след пускане на обекта в експлоатация, който да обхваща речни участъци с дължина около 1 км над и под съответния обект. Прилагането на тази мярка ще помогне за оценка на риска за околната среда, в зависимост от конкретните условия и допринесе за недопускане изграждането на не природосъобразните ВЕЦ и ПСОВ.

- По време на строителните дейности да се изземат земните маси и хумусен слой и да се депонират на временно депо и в последствие да се използват за рекултивация на нарушени терени, и при залесяването и възстановяването на зелените площи, съгласно Наредба 26/22 март 2002 година. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за съхраняване на плодородния слой почва и за успешна рекултивация на териториите и създаване на подходящи условия за живот на местните растителни и животински видове.

- Възстановяване от баластриери и подобряване на речната морфология чрез преустановяване на добива на инертни материали в най-силно засегнатите участъци, включително и мероприятия по рекултивация на щетите. Така ще бъде подпомогнато водното течение да възвърне първоначалния вид на речното легло и да възстанови състава на водната флора и фауна.

Фауна:

- Обявяване на защитени находищата на риби, земноводни, влечуги, обявяване на гнездовите находища на редки и застрашени видове птици за защитени, обявяване на редките животински видове за защитени. Прилагането на тези мерки ще имат положително въздействие за запазване на местообитанията и оптималната плътност на видовете.

- Да се изградят рибни проходи и байпаси на русловите ВЕЦ. Прилагането на тази мярка ще намали негативния ефект от фрагментацията на местообитанията от преградните стени на  ВЕЦ  в реките. Въпреки изграждането на проходи или на байпаси миграцията на рибите няма да бъде възстановена напълно. Съоръженията стресират голяма част от рибите и те не преминават през рибните проходи.  След изграждането на преградните съоръжения на русловите ВЕЦ популациите на рибите неминуемо ще останат в голяма степен фрагментирани. Негативният ефект от акумулация на дънни наслаги и тяхното поетапно изпускане от ВЕЦ в реките, с което се влошава временно  хидро-химичния им режим на реките, също няма начин да бъде избегнато.

- Заустването на отработени води от ПСОВ трябва да става извън важни за размножаването на хидробионтите участъци от защитените зони и извън зоните на обитаване на хидробионти включени в Приложение 2 на Директива за хабитатите 92/43/EEC, както и в близост до тях. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за запазване на добра численост и оптимална плътност на  популациите на тези видове.

- Технологичната схема на ПСОВ да бъде съобразена със състава и количеството на отпадъчните води. Прилагането на тази мярка ще има положително значение за запазване на биоразнообразието на съответните водни басейни.

- Водите на ПСОВ да се заустват под пъстървовата зона на реките и да се намали водоползването през летните месеци в пъстървовата зона.  Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за запазване на местообитанията на речната пъстърва.

- Да се внася зарибителен материал от редки и застрашени видове. Прилагането на тези мерки ще има положително въздействие върху запазване числеността на видовете и поддържане на оптимална плътност на популациите.

- Да се предвиди изграждането на стъпала за допречистване на водите - буферен водоем (адаптивни езера) за самопречистване. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за минимизиране на замърсяването на местообитанията и запазване на оптималната численост и състав на водните и крайводни растителни и животински популации.

- Да се наложи мораториум на улова на есетрови риби в р. Дунав до възстановяване на запасите им. Да се следи състоянието на популациите на стопански ценните видове риби в р.Дунав и при нужда  да се ограничава ползването им. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за запазване числеността на видовете и структурите на популациите на редките и на стопански ценните видове риби.

- Да не се извършват реконструкции в речни участъци и пресушаване на крайречни блата за които е установено, че е съсредоточено размножаването на риби от даден вид или видове. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за запазване на биоразнообразието, числеността на популациите, както и на местообитанията и местата за размножаване на видовете.

- Да се прилагат добри практики при дейности за укрепване на речните брегове и дъна, съобразени със съвременните технологии и материали. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за запазване на местообитанията на и за създаване на нови местообитания на животните.

- Строителните работи на площадките да се извършват извън размножителния сезон , който за повечето животински видове е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство. Прилагането на тази мярка ще имат положително въздействие върху опзаване на биоразнообразието и при реализирането й популационните загуби за засегнатите видове ще са минимални.

- По време на строителството да не се допускат посегателствата върху животинските видове. Прилагането на тази мярка ще имат положително въздействие за запазване на популациите на засегнатите видове.

- По време на експлоатацията на обектите е възможна появата на някои видове животни пренесени с битовите отпадъци - домашната мишка, сивият плъх и хлебарките. Това налага вземане на мерки и периодични мероприятия по дератизация и дезинсекция на района на площадките. Необходимо да се взимат мерки за недопускане на разнасяне на зарази и болести от тези видове или от преносители сред дивите животни и птици.

Флора

- Ако растителността в района на обектите е изцяло унищожена или липсва дървесна растителност залесяването да се извърши с видове типични за крайречните хабитати от типа: 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae, 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за запазване на биоразнообразието в района.

- При строителството на обектите когато се установи наличието на съответната територия на представители на редки или застрашени видове да бъдат пренесени чимове или цели растения с оглед запазване на видовете. По време на строителството на обектите не трябва да се допуска престой на ремонтна и строителна механизация извън определените за целта места за да не се избегне замърсяване и унищожаване на растителността, да се направи  точно маркиране на маршрутите за подходите към строителната площадка за да се избегне допълнителното утъпкване на растителността. Отпадъците, образувани по време на строителството да се събират, извозват и депонират на определените за това места. Прилагането на тези мерки ще има положително въздействие и ще доведе до опазване на видовете и запазване на растителността от замърсяване.

- При изграждането на обектите е необходимо е да се създаде и поддържа около депата лесозащитен пояс от местните видове с подходящ храстов подлес. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за запазване на местообитанията на видовете в района, създаване на места за гнездене, както и предотвратяване на замърсяването и миграцията на замърсители по хранителните вериги.

- При изграждането на обектите е необходимо около ПСОВ да се създаде зелен пояс от местни видове. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за запазване на местообитанията на видовете в района, както и създаване на места за гнездене на птиците в района.

- При рекултивационни и озеленителни дейности в района на площадката на ПСОВ, особено на локализираните далече от населените места или урбанизирани зони, да се използват видове, присъщи изцяло на прилежащата или близкоразположена естествена територия. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие върху състоянието на новосъздадените насаждения за тяхната успешна аклиматизация и добро развитие.

- Мониторингът на екологичното състояние на водите да се извършва съгласно изискванията на РДВ/ЕС (мониторинг на биологичните елементи за качество – веднъж на 3 години). Отговорна институция - ИАОС и регионалните лаборатории. При необходимост, следва да бъдат определени допълнителни пунктове за проучвателен и оперативен мониторинг. Мониторингът върху биологичното разнообразие би могло да се извършва ежегодно, съгласно предложените методики, отговорна институция ИАОС. Прилагането на тази мярка ще има положително въздействие за биоразнообразието в района.

Предложените конкретни мерки ще имат положително въздействие върху състоянието на флората и фауната, като при тяхното прилагане ще се осъществи на практика опазването от замърсяване на местообитанията и ще се запазят популациите на видовете в оптимален състав и структура. Реализирането на тези мерки ще бъде достатъчно за постигане на целите и изискванията за опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие, заложени в Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г.

### Културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологическо наследство

Не се препоръчват допълнителни мерки.

### Материални активи

Не се препоръчват допълнителни мерки.

### Население, човешко здраве.

Повишена информираност на населението за потенциалните опасности за човешкото здраве, свързани с качествата на водите и за здравословен начин на живот.

# Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на необходимата за това информация, като технически недостатъци и липса на ноу-хау

## Мотиви за избор на разглежданите алтернативи

В Плана се разглеждат действия, които могат да бъдат предприети в района на речния басейн за постигане на Екологични цели за повърхностните и за подземните води, и най-вече за постигане на Основната цел  добро състояние на водите до 2015 г., посредством определяне и прилагане на необходимите мерки в интегрирани програми от мерки, като вземат предвид съществуващите изисквания в Европейската Общност. Там където състоянието на водите е вече добро, следва то да бъде поддържано. За целите на опазване на околната среда е необходимо по-пълното интегриране на количествените  и качествени аспекти, касаещи повърхностните и подземните води, като се вземат пред вид естествените условия в хидроложкия цикъл.

За в бъдеще принципно са възможни следните алтернативи за управление на водната среда в басейна на района:

Алтернатива 1: Какво се извършва понастоящем и какво ще се извършва без прилагане на плана.

Алтернатива 2: Допълнителни действия, които ще се извършват, ако този план бъде одобрен.

Ако се приеме Алтернатива 1 - без прилагане на плана би трябвало да се очаква следния ефект:

1. Съществуващия сега недостиг на водата само в някои малки селища е възможно да вземе по-широки размери тъй като: водоснабдителните системи са силно амортизирани и загубите от води са твърде високи; поради климатичните промени се очаква значително намаление на ресурса; липса  или незначителна политика за въвеждане и използуване на водоспестяващи технологии и др.; не изграждане на алтернативни водоакумулиращи обеми, които да смекчат възможни засушавания.

2. Очертава се тенденция към влошаване на химичния и екологичен статус на водата във водните тела, тъй като сега функциониращата инфраструктура - канализационна система не е обхванала 100% отпадъчните води и се допуска изпускане на замърсени битови и промишлени води да се заустват в реките. Броят на ПСОВ е недостатъчен, а сега действуващите са остарели и не ефективни.

3. Значимо е  натоварването  от специфични органични и други замърсители като кадмий, олово, живак, никел, цинк, мед, хром (6 валентен), хром (3 валентен), арсен, които се изпускат във ВТ от предприятия-замърсители.

4. Все още не са решени напълно проблемите със старите  мини, с несъбраните и непречистени руднични води и пр.

5.Безразборното и нерегламентирано строителство на ВЕЦ води до значително нарушение на хидроморфологията.

Оценяващият екип разглежда Алтернатива 1 - без прилагане на плана за неприемлива, тъй като се очаква следващо влошаване на екологичния потенциал на водните тела, това ще е застой, а не развитие във водния сектор.

Ако се приеме Алтернатива 2: приемане и прилагане на плана в комплект с всички препоръки и мерки, трябва да се очаква към 2015 г. постигане на добро  състояние на водите във водните тела. Твърде позитивни са мерките за едновременно изграждане на канализационните мрежи заедно с ПСОВ.

Оценяващият екип разглежда приема Алтернатива 2: приемане и прилагане на плана в комплект с всички препоръки и мерки,  тъй като се очаква към 2015 г. добро  състояние на водите във водните тела да бъде постигнато.

## Методите на извършване на екологична оценка

Екологичната оценка ще се извърши в съответствие с изискванията на Директива 2001/42/EC на Европейския парламент от м. юни 2001 г. за оценка на ефекта от планове и програми върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ 03/2006 г.).

Методологията на оценяване се основава на: Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, Ръководството на ЕС за предварителна оценка на програмни документи по структурните фондове на ЕС и опита на екипа.

## Трудностите при събиране на необходимата информация

Трудностите произтичат поради две принципни причини: а) липса на мониторинг на конкретни места  даващи информация за характеристики на водите в някакъв аспект б) липса на нормативи, методи, системи и др. за извършване на конкретни оценки.

Първа причина: липса на моноторинг на конкретни места:

При окомплектоването и анализа на данните за въздействията от точкови източници на замърсяване върху химичното състояние на повърхностните водни тела са установени следните липси, които затрудняват определянето на реалните стойности на концентрациите на заустените замърсители от точковите замърсители във водното тяло, а именно:

За много от обектите, които са  точкови източници на замърсяване липсват данни от провеждан собствен мониторинг – съгласно условията на издаденото разрешително;

Недостатъчен контролен мониторинг на отпадъчните води – Голям брой предприятия, които заустват по-малко от 100 куб. м. на денонощие отпадъчни води във водните обекти не попадат в списъците за задължителен годишен контрол на емитерите на всеки РИОСВ липсват данни за концентрации на различните замърсители в отпадъчните води.

В много от случаите на изход от ПСОВ на заустващия отпадъчни води обект липсва измервателно устройство, което да регистрира реално заустваните количества отпадъчни води. В такъв случай за изчисляване на товарите следва да се използва вписаното в разрешителното зауствано водно количество, но това не винаги отразява вярно действителното натоварване на водното тяло със замърсители. и данни за зауствани количества.

За други точкови източници на замърсяване данните са съвсем оскъдни – има обекти, за които са налични еднократни и единични данни от провеждани физико-химични анализи, което не позволява тези данни да бъдат сравнени с някаква поредица и да се проследи трайна тенденция в концентрациите на заустваните замърсители.

Втора причина: липса на нормативи, методи, системи и пр. за извършване на конкретни оценки и пр.  са следните:

При сравняване на сега действащите нормативни документи в българското законодателство – различните наредби, които акцентират върху качеството на водите и тази класификационна система за оценка на въздействието може да се каже следното:

Липсва съвременна методика в съответствие с РДВ 2000/60 ЕС за определяне на минимално допустимия отток в реките с оглед осигуряване и поддържане на много добро и добро екологично състояние в отделните типове речни водни тела и опазването на биологичното разнообразие и пълноценност на водите в реките на България.

В България на практика липсват изследвания за количествата и вида на веществата замърсители, отделени при транспортните и свързаните с транспорта дейности, както и информация за периода им на разпадане (по литературни данни около 3 седмици са достатъчни за слънчевата радиация да разрушат структурата на повечето отделени от транспорта въглеводороди).

Липсва и информация за прилежащите към транспортните линии площи, които са подложени на различен натиск в следствие на атмосферни отлагания от тях, както и разликите в натиска, поради различната натовареност на пътищата. Начина на изграждане на транспортната мрежа на територията на БД Дунавски район (и България като цяло) е такъв, че трудно може да се каже каква част от дъждовните води от пътищата се отвеждат посредством канали (и респектвно при дъжд отмиват замърсителите) в реките и каква част дренира в подземните води. За целите на настоящият ПУРБ е изготвена

На практика липсва информация за точният брой и площта на нерегламентираните сметища, както и количеството и вида на депонираните отпадъци.

При анализа на дифузните източници на замърсяване, са разгледани и площите повлияни от минна дейност. В повечето от случаите става дума за приключил добив или площи използвани за депониране на хвост от минна или друга, свързана с минната индустриална дейност. Повечето от тези хвостохранилища са рекултивирани и по технологична схема екранират тялото на депото, като събират повърхностните и дрениращите подземни води в една точка. На практика обаче, поради естествена амортизация на съоръженията, е възможно тези площи да се явяват източник на дифузно натоварване (най-вече за подземните води). Липсва метод и средства за оценка на параметрите на това натоварване.

Проблеми при избор на класификационна система за определяне на екологичен статус по стойностите на EQR.

Липсата на методика за изчисляване на самопречиствателната способност на повърхностните води

Липсата на методика за оценка и определяне на стойностите на замърсителите в повърхностните и в подземните води, в резултат от дифузно замърсяване, което в случая не позволява да се разглеждат по отделно двата вида въздействия – точково и дифузно замърсяване

Липса на разработени и действащи стандарти за качество на химични вещества като замърсители в повърхностните води и липсата на утвърдени и действащи класификационни системи за оценка на състоянието на повърхностните водни тела.

Трябва да се отбележи, че при направената оценка на химичното състояние и използваната класификационна система нито едно повърхностно водно тяло не попадна в категория “много добро състояние”, въпреки че определен брой от анализираните водни тела се използват като източници за питейно-битово водоснабдяване и се намират в райони с липса на всякакво антропогенно въздействие. В действителност тези тела са с много добри качества на водите съгласно изискванията на българските наредби за качество на води. Основната причина те да не попаднат в “много добро химично състояние” е, че в използваната от нас класификационна система е изключително строга по отношение на присъствието на някои химични елементи във водите – тежки метали. В класификационната система при нормите за много добро химично състояние не се допуска присъствието на тежки метали във водите, докато в много от нашите повърхностни води има присъствие на такива метали и елементи – в концентрации, които се дължат на фоново и естествено природно обогатяване – поради доказана липса на антропогенно въздействие.

Възможно е в един по-късен етап на настоящия ПУРБ да бъдат разработени и утвърдени стандарти за качество на повърхностни води и да се използва друга класификационна система, която да отчита именно спецификата на фоновото обогатяване на повърхностните води в Дунавски район с определени химични елементи. Тогава тези повърхностни водни тела ще могат да бъдат определени като тела в “много добро химично състояние” .

При оценка на състоянието на типа повърхностни водни тела – категория езера и определяне на техния екологичен потенциал проблем е липсата на стандарти за качество на различните замърсители и съществуваща утвърдена и действаща класификационна система за категоризиране и определяне на състоянието или потенциала на повърхностните водни тела - категория езера.

Липса на утвърдена и действаща методика за оценка на натиска от водоотнемане от повърхностните водни тела

# Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането План за управление на речните басейни в Дунавски район

В Таблица 9.1 са предложени необходимите допълнителни мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на План за управление на речните басейни в Дунавски район.

Таблица 9.1 Мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на План за управление на речните басейни в Дунавски район.

| Компоненти и фактори | Мерки за наблюдение и контрол и индикатори | Периодичност Срокове | Контролен орган |
| --- | --- | --- | --- |
| Въздух | Мерки: Метеорологичен мониторинг, Контрол на КАВ Индикатори за мониторинг: Концентрации на определените в плана за мониторинг замърсители | План за мониторинг |  |
| Води | Мерки: Мониторинг на качеството на изпусканата дънни утайки от ВЕЦ-овете Индикатори за мониторинг: Съдържание на разтворения кислород (mg/l)в изпусканата вода, Окисляемостта на водата (mg/l) Съдържанието на съединения на азота и фосфора (mg/l). | При всяко изпускане на натрупаната утайка. Собственик или структурата стопанисваща обекта. | РИОСВ Басейнова дирекция |
| Води | Мерки: Мониторинг на нивото на водата във възпроизводствените зони на язовирите. Индикатори за мониторинг: Степен на покритие на възпроизводствените зони с вода. | За периода от м. IV до м. VI, ежедневно. Собственик или структурата стопанисваща обекта. | МОСВ РИОСВ ИАРА |
| Води | Мярка: Контрол по време на рехабилитация и изграждане на нови водоснабдителни системи и съоръженията към тях. Индикатори: Дължина на реконструираната водопроводна мрежа (Km) Нова водопроводна мрежа- Km Водоснабдени урбанизирани райони – Km % и l/d.person Загуби на питейна вода - m3/d, l/s, m3/y, Качество на водата зa питейно-битово водоснабдяване – показатели съгласно нормативните изисквания в mg/l Количество на използваната вода за питейни нужди Qср. год.=m3/d; m3/y; season Q= m3/d; l/ person.d Урбанизирани територии и население, включени към водопроводната мрежа % територия, Q= m3/d; l/s. Q= m3 /season Собствен водоизточник - % територия, number, q- l/sec. | Годишно По утвърден график | Басейнова дирекция ,ВиК Община РИОКОЗ, Басейнова дирекция. В и К, Община |
| Води | Мярка: Контрол на рехабилитация и изграждане на нови канализационни системи и съоръженията към тях Индикатори: Дължина на реконструираната канализационна мрежа – кm ПС за канални води и др. съоръжения - number, l/sek. Нова канализационна мрежа- km Разделна канализация- km Урбанизирани територии и население, включени към канализационната мрежа-% територия - number. person. ПСОВ, модулни локални пречиствателни съоръжения- number. , капацитет- P.E. Количество на отпадъчните води, зауствани без пречистване - m3/d ; m3/y, P.E. ПСОВ над 100 000 екв. жит. - Съществуващи – бр. ; капацитет (P.E, Qср.ден -m3/d, редукция на N и P ) - Съществуващи - реконструкция, модернизация, разширение – бр. капацитет - Нови ПСОВ ПСОВ от 10 000 до 100 000 екв. жит. - Съществуващи – бр. ; капацитет (P.E, Qср.ден m3/d, редукция на N и P ) - Съществуващи - реконструкция, модернизация, разширение – бр. капацитет - Нови ПСОВ ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв. жит. - Съществуващи – бр. ; капацитет (P.E, Qср.ден - m3/d, редукция на N и P ) - Съществуващи - реконструкция, модернизация, разширение – бр. капацитет - Нови ПСОВ ПСОВ до 2 000 екв. жит. - Съществуващи – бр. ; капацитет (P.E, Qср.ден - m3/d, редукция на N и P ) - Съществуващи - реконструкция, модернизация, разширение – бр. капацитет - Нови ПСОВ Качество на отпадъчните води, зауствани във водните тела след ПСОВ . Мониторинг - съгласно Разрешително за заустване във воден обект Качество на отпадъчните води, зауствани във водните тела след ЛПСОВ на отделни предприятия замърсители - съгласно изискванията на разрешителните за заустване | Годишно Годишно Годишно Годишно Годишно Съгласно утвърден график в разрешително за заустване Съгласно утвърден график в разрешително за заустване | Басейнова дирекция. В и К, Община Басейнова дирекция. В и К, Община, РИОСВ Басейнова дирекция. В и К, Община, РИОСВ Басейнова дирекция. В и К, Община, РИОСВ Басейнова дирекция. В и К, Община, РИОСВ Басейнова дирекция, РИОСВ. В и К, Община Басейнова дирекция РИОСВ. В и К, Община |
| Води | Мярка- Мониторинг на повърхностните води Индикатор Качество на повърхностните води , за определяне състоянието на водите в отделни участъци на водните тела - характерни за дадения участък на водния обект замърсители Количества вода за поливни цели- m3/d ; m3/y МВЕЦ – в експлоатация - Бр. ; m3/y преработвана вода , Kwh- получена енергия. – в строителство - Бр. ; m3/y преработвана вода, Kwh- преработена енергия. – в процес на проектиране, със положително становище на компетентния орган Бр. ; m3/y преработвана вода, Kwh- преработена енергия Язовири, хвостохранилища, сгуроотвали и др.- Химическо състояние на водите, воден баланс | Периодично или по утвърден план Годишно Програма за мониторинг | Басейнова дирекция, В и К Общината, РИОСВ ИАОС Басейнова дирекция, Общината, МЗ РИОСВ Басейнови дирекции |
| Води | Мерки: 1. Мониторинг на подземните води при експлоатация на баластриери и корекции на реки Индикатори за мониторинг: Ниво на подземните води, черпени водни количества | План за собствен мониторинг | РИОСВ Басейнови дирекции |
| Почви | Мерки: Периодично извършване на мониторинг на показателите на почвите, съгласно Плана за мониторинг (чл. 29. от Закона за почвите, обн., ДВ, бр. 89 от 06.11.2007 г.), по време на експлоатацията на депата, кариери на суровини, изземване на инертни материали от реки и водоеми за опазване на почвите от замърсяване, включени в Приложения 1 и 2 на ЗООС. Индикатори за мониторинг: Превишение на нормите в почвения слой – концентрации над пределно допустимите (бр.) | Изработване и утвърждаване на план за собствен мониторинг | МОСВ, РИОСВ ИАОС |
| Биоразнообразие, защитени територии и зони | Мерки: Следене на състоянието на ихтиофауната. Контрол при зарибителните мероприятия. Индикатори за мониторинг: Видов състав видово съотношение на ихтиофауната. Чистота на зарибителния материал. | РИОСВ ИАРА БАН ВУЗ | МОСВ |
| Отпадъци | Мерки: Контрол при проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръженията за третиране на отпадъци, за закриване на нерегламентирани сметища или депа. Разработване на ДОВОС и ОС Индикатори за мониторинг: Закрито нерегламентирано сметище или депо разработен ДОВОС и ОС | При проектирането, строителството и експлоатацията на съоръженията | РИОСВ МОСВ Общините |
| Човешко здраве (Здравен риск) | Мерки: Наблюдение, контрол и оценка на здравето на населението в района. Оценка на здравния риск Индикатори: Здравни показатели - Заболеваемост (обща и по нозологии) -Болестност. Демографски показатели - Раждаемост Смъртност Мерки: Епидемиологично проучване на влиянието на предприетите мерки в ПУРБ върху здравето на населението Индикатори: Анкетни данни за качество на живот и здравословна жизнена среда Сравнителен анализ на сегашното състояние с това през следващите изучавани години | По разработен и одобрен план Научен колектив, който да извърши проучването По разработен и одобрен план | РИОКОЗ РИОКОЗ |

Мерките, които са предложени в Таблица 9.1, е необходимо да бъдат включени като част от цялостната система за наблюдение, контрол и оценка на прилагането на ПУРБ.

# Заключение

Осъществяването на ПУРБ е свързано с подобряване управлението на водите, водещо до намаляване замърсяването им и от там на замърсяването на компонентите на околната среда – въздух, почви, флора, фауна и др. и намаляване риска за човешкото здраве.

В резултат на направения анализ може да се обобщи, че предвидените с ПУРБ цели, както и предвидените мерки за реализирането им са допустими за осъществяване, предвид изискванията за опазване на околната среда. Необходимо е някои от мерките да се реализират с голямо внимание, тъй като има инвестиционни предложения, по време на строителството на които се очакват отрицателни въздействия. С най – голямо внимание е необходимо да се реализират най-вече тези инвестиционни предложения за мини ВЕЦ или баластриери, като се спазват препоръчаните в ЕО мерки.

При направеното сравнение на съответствието на предложените с ПУРБ Цели с целите на Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г., изискванията за опазване на околната среда и осигуряване на устойчиво развитие бе установено, че като цяло се очаква предлаганите цели да допринесат за постигане на Националните цели и съответни подцели на Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г От направеното сравнение с други стратегии, планове и програми, бе установено, че като цяло ПУРБ се очаква да допринесе за постигането им.

От направения екологичен анализ е видно, че ПУРБ ще окаже предимно положително въздействие върху околната среда. По време на изпълнение на някои от мерките за достигане до целите за повърхностните и подземните води (като канализационни системи, ПСОВ и др.), ще се наблюдават предимно отрицателни въздействия, а по време на експлоатацията им – предимно положителни въздействия. Необходимо е инвестиционните проекти да се осъществяват при строго съблюдаване на екологичните изисквания, тъй като по време на строителството на големите обекти се очакват негативни въздействия върху околната среда. Особено внимание трябва да се обръща при изграждането на ВЕЦ, разположени на територията на или в близост до защитени зони (ЗЗ). В тази връзка, при прилагането на ПУРБ е необходимо да се реализират препоръчаните мерки за намаляване на въздействието и да се предвиди мониторинг по време на строителството и експлоатацията на всички инвестиционни проекти, заложени в Плана.

При разработване на оценката за съвместимост на предвидените мерки за изпълнение на целите на ПУРБ с предмета и целите на опазване на защитените зони, бе установено:

Всички предвидени дейности в плана ще окажат по-скоро положително въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона и ще допринесат за постигане на благоприятно природозащитно състояние на видовет и местообитанията, свързани с водните тела. Тези мерки обаче не са достатъчни и трябва да бъдат допълнени.

По отношение на ихтиофауната, реализацията на мерките предвидени в ПУРБ няма да доведе да съществени негативни последици. Неблагоприятни въздействия, като причиняване на смъртност, избягване на рибите ще се наблюдават само в хода на изпълнение на строителните дейности и тези въздействия ще имат временен и локален характер.

По отношение на дънните безгръбначни и всички останали животни, обитаващи в по-голяма или по-малка степен водна среда – земноводни, влечуги и бозайници, реализацията на мерките предвидени в ПУРБ няма да доведе да съществени негативни последици. Неблагоприятни въздействия, като причиняване на смъртност, избягване на дадени местообитания – ще се наблюдават само в хода на изпълнение на строителните дейности и тези въздействия ще имат временен и локален характер.

По отношение на орнитофауната мерките ще окажат положително въздействие върху видовете водоплаващи и водолюбиви птици, свързани през различни периоди от годината с водните екосистеми. Негативното въздействие от строителството на ПСОВ и инфраструктура може да бъде значително занижено от правилния избор на площадката и допълнителна оценка за всеки един обект върху видовете и хабитатите предмет на опазване в зоната.

Разрешителни за водоползване на нови МВЕЦ и баластриери в защитени зони, чийто предмет на опазване са крайречни и речни местообитания, както и видове животни, свързани с течащи води (реки), не трябва да бъдат предоставяни в бъдеще.

Изграждането на ВЕЦ от всякакъв тип (руслов и деривационен), при който се отнема повече от 20 до 30% водни количества влияят изключително негативно върху защитените зони и не трябва да бъдат допускани там.

В заключение може да се обобщи, че предвидените с ПУРБ цели и мерки са допустими за осъществяване, предвид изискванията за опазване на околната среда. Цялостното въздействие на ПУРБ се очаква да бъде положително, поради произтичащите от осъществяването на Плана комплексни и дългосрочни положителни резултати по отношение на управлението на водите в Република България. Тези резултати, както и останалите дейности и въздействия – предимно благоприятни по отношение на околната среда, имат общонационален характер и мащаби, а също така и трансгранично, тъй като всичките разглеждани реки се вливат в р. Дунав. Това в голяма степен обуславя и огромното значение, което пълното, ефективно и екологосъобразно прилагане на ПУРБ ще има за подобряването на екологичното състояние в страната.

Необходимо е да се отбележи, че реализацията на ПУРБ и особено на инвестиционните проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води от населените места и от промишлени предприятия, за реконструкция и реновиране на водоснабдителни и канализационни системи с всички съпътствуващи експлоатацията съоръжения, за закриване и рекултивация на нерегламентирани сметища и възстановяване на терени, замърсени с отпадъци, за изграждане на нови депа за отпадъци, както и за изпълнението на образователните програми по прилагане на добри земеделски практики и пр., не е по силите и възможностите само на Басейновата дирекция и на МОСВ, тъй като засягат дейността и на други министерства и ведомства – МРРБ, МИЕТ, МФ, МЗ, МЗХ и др. С оглед на това, независимо от осъществените консултации с обществеността, е наложително набелязаните в ПУРБ мерки да се съгласуват и да намерят отражение в планове и програмите на съответните министерства и ведомства.

# Приложения към екологичната оценка

## Приложение 1 Връзка на ПУРБ с други релевантни стратегии, планове и програми.

## Приложение 2 Оценяване екологичната насоченост и съответствие на основната цел и екологичните цели за повърхностните и за подземните води, заложени в План за управление на речните басейни в Дунавски район.

## Приложение 3 Използвана литература и нормативни документи, източници на информация и на използваните методи за оценка и прогноза на въздействието върху околната среда

## Приложение 4 Съществуващо състояние на компонентите на околната среда.

## Приложение 5 Списък с подписи на експертите, разработили ЕО на План за управление на речните басейни в Дунавски район, копия от удостоверенията за вписване в регистъра на МОСВ по чл. 83, ал. 4 ЗООС, декларации по чл. 83, ал.1 от ЗООС и чл. 16, ал. 2 на НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

## Приложение 6 Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването им.

## Приложение 7 Ситуация с нанесени установените източници на въздействия върху водите и на мерките, предвидени за осъществяване в ПУРБ по отношение на защитените зони и водните тела

Ръководител Колектив ЕО:

/инж. Светла Трайчева/